Lathund Plextalk PTN2

Innehållsförteckning

Inledning	4

Batteriet	4

Knappbeskrivning	5

Ovansidan	5

Vänster sida – kolumn om fyra knappar beskrivs uppifrån och ner.	5

Mittengruppen	5

Överst	5

Siffertangenterna, hittar du under ovanstående knappar.	5

Under siffertangenterna	5

Sekundära funktioner på siffertangenterna	6

De fem knapparna till höger under högtalarrastret	6

Framkant av spelaren	6

Vänsterkant av spelaren	6

Bakkant	6

Sätta på/Stänga av PTN2	7

Knapplås	7

Knappbeskrivning	7

Hjälp	7

Datum och tid	8

Ställa in datum och tid	8

Talsyntes	8

Olika arbetslägen	8

Knappbeskrivning enkelt läge – med Tangentöverlägg	8

Ovansidan	8

Uppe i höger nedsänkning	8

Nedre nedsänkningen från vänster till höger	9

Läsa Daisybok	9

Sätta i skiva	9

Enkelt läge – med Tangentöverlägg	9

Uppspelning av Daisybok från skiva	9

Avancerat läge	10

Sätta i skiva	10

Spela upp Daisyskiva	10

Navigera på nivåer	10

Gå till sida	11

Bokmärken	11

Lägga in numrerade bokmärken	11

Gå till bokmärke	11

Gå till bokmärken med hjälp av navigationsmenyn	11

Ta bort enstaka numrerat bokmärke	12

Ta bort alla bokmärken	12

Gå till början eller slutet av en Daisybok	12

Andra media än skiva	12

Ansluta usb-minne	12

Ansluta SD-kort	12

Växla media	13

Hitta olika typer av filer på SD-kort och usb	13

Spela upp ljudfiler	13

Spela upp textfiler	14

Hantera lagringsmedia med PTN2	14

Kopiera en Daisybok från skiva till annat media	14

Radera en bok från SD-kort eller USB.	15

Kopiera Daisybok från ett media till ett annat (SD-usb, usb-SD)	15

Radera SD-kort	16

Vilken systemversion har jag?	16

# Inledning

Plextalk PTN2– här benämnd PTN2 i fortsättningen – är en stabil bordsspelare med inbyggd högtalare och uttag för hörlurar, usb-minne och SD-minneskort; max 32GB.

I din kartong hittar du:

- Plextalk PTN2.

- Strömadapter för laddning av det uppladdningsbara batteriet som sitter i spelaren.

- Skiva med användarmanual (eng).

- Tangentbordsöverlägg.

- Snabbguide.

- Guide för säkerhetsinstruktioner (eng).

- Lathund på svenska

Med Plextalk PTN2 kan du lyssna på Daisyskivor från cd men du kan också föra över böcker till minneskort och usb-minne för att läsa böckerna därifrån.

Daisy står för Digitalt Audiobaserat Informationssystem och är nutidens talböcker. I din Daisybok kan du navigera på olika nivåer för att lätt komma åt det du vill läsa i boken.

Med din PTN2 kan du också:

- Spela upp text/HTML-filer med hjälp av den inbyggda talsyntesen (Alva)

- Spela upp mp3-filer, t.ex. musik och böcker

- Spela upp musikskivor, vilket också gör att du kan spela upp vanliga cd-böcker.

Kom ihåg att detta är en kort Lathund för att snabbt komma igång med de vanligaste funktionerna. För mer avancerade funktioner hänvisar vi till manualen som finns på medföljande cd (information på engelska). Du har också den inbyggda hjälpen att tillgå. En fullständig manual på svenska hittar du dessutom på vår hemsida, www.iris.se/plextalk.

# Batteriet

Med din PTN2 följer ett återuppladdningsbart batteri.

När du använder din PTN2 för första gången bör du ladda batteriet 24 timmar. Det gör du med medföljande strömadapter.

Normalt laddas batteriet på 4 timmar.

Motionera batteriet bör du göra ca 1 gång per halvår.

Det gör du genom att ladda batteriet helt, ladda ur det helt och sedan ladda det igen.

# Knappbeskrivning

### Ovansidan

Här hittar du 27 gummiknappar för inställningar och navigering.

För att lokalisera dig på spelaren ska du känna högtalarrastret längst upp i höger hörn.

### Vänster sida – kolumn om fyra knappar beskrivs uppifrån och ner.

1. Meny – öppnar huvudmenyn.

2. Media (boklista) – för att växla mellan olika media, cd, usb, minneskort.

3. Gå till – används för att navigera på sid och rubriknivå.

4. Bokmärke – lägga in, ta bort, navigera mellan bokmärken.

### Mittengruppen

### Överst

Här har du från vänster till höger tre stycken ovala ganska stora knappar:

1. Tonläge.

2. Volym – störst och mest använd knapp av dessa tre.

3. Hastighet.

Tryck på överkant av dessa knappar för att öka tonläge, volym respektive hastighet.

Och då förstår du säkert att om du trycker på nederkant av knapparna minskar du tonläge, volym och hastighet.

### Siffertangenterna, hittar du under ovanstående knappar.

Är en grupp om tolv knappar liksom på en telefon med siffrorna 1-3 på övre raden osv.

Vissa av dessa kan ha olika funktioner förutom sifferfunktion.

I den nedre av de fyra raderna med knappar har du från vänster till höger:

- Stjärna som här också har funktionen Avbryt.

- 0 där du har den inbyggda hjälpen.

- Fyrkant som här också har funktionen Bekräfta. Här kallad Enter framöver.

### Under siffertangenterna

Tre knappar från vänster till höger:

Bakåt.

Spela upp/ Stopp/ Paus – här benämnd Spela upp i fortsättningen. Den är extra bred och har en fördjupning.

Framåt.

### Sekundära funktioner på siffertangenterna

2 - Pil upp eller Avbryt. Byta navigationsnivå.

4 - Pil vänster eller Flytta bakåt.

6 - Pil höger eller Flytta framåt.

8 - Pil ner eller Bekräfta. Byta navigationsnivå.

9 - Kopiera.

### De fem knapparna till höger under högtalarrastret

Uppifrån från vänster till höger:

- Information – oval snedliggande knapp med ett i på – ger dig information om Daisyböcker, ljud- och textfiler. Kom ihåg att använda den för att få snabb information om boken och om var du befinner dig på spelaren.

- Automatisk avstängning – liten rund. Upprepa knapptryck flera gånger för att ställa in tid för automatisk avstängning.
Under den:

- På och Av – rund, stor, nedsänkt knapp.
Och under den:

- Mata ut – liten fyrkantig knapp – matar ut skiva.
Till vänster om den:

- Boklista – oval liggande knapp med avgränsare i mitten – här kan du växla mellan dina böcker.
Höger – Nästa bok.
Vänster – Föregående bok.
Trycker du ner både höger och vänster samtidigt kan du växla mellan media: skiva, usb, minneskort.

### Framkant av spelaren

Här matar du in skivan.

### Vänsterkant av spelaren

Överst – anslut usb-minne.

Mitten – anslut hörlurar.

Nederst – anslut minneskort – SD och SDHC-kort.

### Bakkant

Mitt på – anslut strömkabel.

# Sätta på/Stänga av PTN2

- Tryck på knappen På/Av som sitter på ovansidans högra kant och är rund och något nedsänkt.

- PTN2 säger: Var god vänta och sedan kan du höra en ljudslinga innan PTN2 talar om var den läser just nu, namn på bok t.ex.

- Har du ingen skiva i säger den: Ingen skiva laddad.

Du stänger av PTN2 på samma knapp och då säger den: Stäng av och ett kort pip hörs och sedan kort ljudslinga.

# Knapplås

När du vill låsa dina knappar för att undvika att spelaren går igång av misstag. Tryck och håll nere knapparna Framåt och Bakåt samtidigt någon sekund. PTN2 säger: Knapplås på.

Gör du samma sak igen tar du bort knapplåset och PTN2 säger: Knapplås av.

# Knappbeskrivning

Du kan enkelt få reda på vad de olika knapparna har för funktioner genom att sätta på Knappbeskrivningsläget.

- Håll nere Menyknappen som sitter längst upp till vänster på spelaren någon sekund. PTN2 säger: Knappbeskrivning på.

- Tryck nu på de olika knappar för att få veta dess funktion.

- Håll sedan ner Menyknappen några sekunder igen och PTN2 säger: Knappbeskrivning av.

# Hjälp

Det finns en inbyggd hjälp i PTN2.

- Håll nere knapp 0 (noll).

- PTN2 säger: Användarmanual på.

- Du navigerar i den på samma sätt som i en vanlig Daisybok.

- Du stänger av hjälpen genom att trycka knapp 0 igen.

PTN2 säger: Användarmanual av.

# Datum och tid

Tryck och håll inne Informationsknappen för att höra vilken inställning för datum och tid PTN2 har.

### Ställa in datum och tid

- Tryck på Menyknappen en gång.

- Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Systeminställningar.

- Bekräfta med Enter.

- Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Ställ datum och tid.

- Bekräfta med Enter.

- Använd siffrorna för att skriva in år med 4 siffror, ex 2009.

- Bekräfta med Enter.

- Tryck därefter in månad med två siffror. Ex 12.

- Bekräfta med Enter.

- Tryck därefter in dag med två siffror, ex 24.

- Bekräfta med Enter.

- Nu skriver du in tid med 4 siffror, ex 0945.

- Bekräfta med Enter.

# Talsyntes

Den inbyggda talsyntesen gör att du bl.a. kan få textdokument upplästa.

Det finns en svensk och engelsk kvinnlig röst att välja mellan.

# Olika arbetslägen

PTN2 har två arbetslägen, Enkelt läge och Avancerat läge.

Vid Enkelt läge sätter du på tangentöverlägget. Då kommer du inte åt knapparna, Meny, Boklista, Gå till, Bokmärkesknappen, Informationsknappen, Sifferknapparna inklusive Enter och Avbryt. Du kan inte heller höja och sänka uppläsningshastighet.

# Knappbeskrivning enkelt läge
– med Tangentöverlägg

### Ovansidan

Uppe i vänster nedsänkning:

1 Tonlägesknapp – tryck övre delen för högre tonläge, nedre för lägre

2 Volymknapp – tryck övre delen för ökad volym och nedre för minskad

### Uppe i höger nedsänkning

Högtalarraster

### Nedre nedsänkningen från vänster till höger

Bakåt.

Spela upp/Paus/Stopp.

Framåt.

Boklista – en oval knapp uppdelad i två fält - här kan du bläddra mellan dina böcker framåt och bakåt.

Mata ut – liten fyrkantig knapp - tryck för att mata ut skiva.

Ovanför Mata ut hittar du På/Av-knappen som är rund och nedsänkt.

Ovanför den har du en rund liten knapp för Automatisk avstängning.

# Läsa Daisybok

### Sätta i skiva

- Om du känner runt skivans hål i mitten så är skivan slät på ena sidan och har en ring runt hålet på andra sidan. Den släta sidan på skivan ska vara uppåt.

- Sätt in skivan i PTN2’s framkant.

- Tryck lätt på skivan tills PTN2 drar in den automatiskt.

### Enkelt läge – med Tangentöverlägg

Tangentbordsöverlägget trycker du lätt fast på spelaren.

Se till att ha det rättvänt; det runda hålet på överlägget ska du ha längst upp till höger; över högtalarrastret.

Lite värre är det att ta loss överlägget.

På vänster och höger sida i framkant och bak på överlägget har du hakar som du försiktigt får lirka utåt från spelaren för att få loss rastret.

### Uppspelning av Daisybok från skiva

- Sätt på spelaren.

- Sätt in skivan i spelarens framkant genom att försiktigt skjuta in den. Du hör ett pip och en melodi. Efter tag säger PTN2: Skiva, Daisybok, och bokens titel (om skivan innehåller en titel).

- Tryck Spela upp för att börja lyssna.

- Först hör du information om boken.

- Håller du nere Framåt eller Bakåt kan du spola framåt eller bakåt i boken.

- Med knapparna i den övre vänstra nedsänkningen kan du ändra tonhöjd och volym.

- Med Spela upp kan du pausa uppläsningen.

- Du matar ut skivan med Mata ut längst ner till höger på spelaren, en liten fyrkantig knapp.

- När du sätter in samma skiva igen börjar den läsa där du slutade läsa senast.

Har du bok på minneskort växlar du media genom att trycka ned både den högra och den vänstra delen av knappen Boklista som sitter till höger nere på spelaren och är liggande oval.

# Avancerat läge

### Sätta i skiva

- Om du känner runt skivans hål i mitten så är skivan slät på ena sidan och har en ring runt hålet på andra sidan. Den släta sidan på skivan ska vara uppåt.

- Sätt in skivan i PTN2’s framkant.

- Tryck lätt på skivan tills PTN2 drar in skivan automatiskt.

### Spela upp Daisyskiva

- Sätt på spelaren.

- Sätt in skivan i spelarens framkant genom att försiktigt skjuta in den. Du hör ett pip och en melodi. Efter tag säger PTN2: Skiva Daisybok och bokens titel (om skivan innehåller en titel).

- Tryck Spela upp för att börja lyssna.

- Först hör du information om boken.

- Håller du nere Framåt eller Bakåt kan du spola framåt eller bakåt i boken.

- Med de tre knapparna ovanför siffertangenterna kan du ändra tonhöjd, volym och hastighet.

- Med Spela upp kan du pausa uppläsningen.

- Du matar ut skivan med Mata ut längst ner till höger på spelaren, liten fyrkantig knapp.

- När du sätter in samma skiva igen börjar den läsa där du slutade läsa senast.

### Navigera på nivåer

Navigering sker på samma sätt på denna spelare som på andra spelare.

Skivans uppbyggnad bestämmer vilka nivåer du kan navigera på, t.ex. fras, sida, nivå 1-6.

- Tryck 2 eller 8, för att höra de olika nivåerna.

- När du är på rätt nivå trycker du 4 eller 6, för att navigera framåt eller bakåt i boken på den nivån.

### Gå till sida

- Tryck på knappen Gå till, knappen näst längst ner till vänster.

- På siffertangenterna trycker du in ditt sidnummer, t.ex. 54.

- Bekräfta med Enter.

- PTN2 börjar läsa upp sidan automatiskt.

# Bokmärken

Det finns två typer av bokmärken du kan använda i PTN2.

- Automatiskt numrerade bokmärken – du lägger in bokmärken som numreras med automatik.

- Eget numrerade bokmärken – du lägger in bokmärken som du manuellt väljer vilka nummer de får.

### Lägga in numrerade bokmärken

- Tryck Bokmärkesknappen två gånger, knappen längst ner till vänster.

- PTN2 säger: Lägg in bokmärke.

- Tryck in Spela upp för automatiskt numrerat bokmärke alternativt tryck numret på det bokmärke du vill lägga in manuellt.

- Bekräfta med Enter efter manuellt inlagt bokmärke.

- PTN2 säger: Bokmärke xx tillagt.

- Skulle du stå på en position där det redan finns ett bokmärke talar PTN2 om det.

- Om du skriver in ett nummer för ett bokmärke som redan finns får du frågan om du vill ersätta det, t.ex. säger PTN2: Bokmärke två används redan, vill du skriva över?

- Tryck Enter om du vill skriva över det gamla bokmärket med det nya.

- Tryck Avbryt om du vill börja om och lägga in ett bokmärke med oanvänt nummer.

### Gå till bokmärke

- Tryck Bokmärkesknappen en gång.

- PTN2 säger: Gå till bokmärke.

- Tryck numret på bokmärket du vill gå till.

- Bekräfta med Enter.

### Gå till bokmärken med hjälp av navigationsmenyn

- Tryck knapp 2 eller 8 till du hör Bokmärke.

- Tryck knapp 4 eller 6 för att navigera mellan dina bokmärken.

- På så sätt kan du alltså navigera mellan dina bokmärken i kronologisk följd.

### Ta bort enstaka numrerat bokmärke

- Tryck Bokmärkesknappen tre gånger.

- PTN2 säger: Radera bokmärke.

- Tryck numret på det bokmärke du vill ta bort.

- Bekräfta med Enter.

- PTN2 säger: Bokmärke xx raderat.

### Ta bort alla bokmärken

- Tryck Bokmärkesknappen tre gånger.

- PTN2 säger: Tryck 0 och Enter för att ta bort bokmärke.

- Tryck alltså 0.

- Bekräfta med Enter.

- PTN2 säger: Raderad.

### Gå till början eller slutet av en Daisybok

Tryck på knappen Gå till två gånger.

PTN2 talar om hur du navigerar till början och slutet.

Gå till början – tryck Enter.

Gå till slutet – tryck 0 och sedan Enter.

# Andra media än skiva

Du kan spela upp Daisyböcker, ljud- och textfiler från fler media än skiva med PTN2. Du kan använda usb-minne eller ett SD-kort där du lagt in böcker, musik eller textfiler.

Alla kallas media.

Lättaste sättet att föra över böcker och filer till SD-kortet och usb-minnet är att göra det med hjälp av en dator men det går även att föra över filer från ett media till ett annat med hjälp av bara PTN2. Se rubriken

Hantera lagringsmedia med PTN2.

### Ansluta usb-minne

usb-minnet sätter du in på PTN2’s vänstra kant längst ifrån dig.

- När du sätter in det hör du en ljudslinga och sedan säger PTN2: usb och vad du har på usb, t.ex. Daisybok och dess titel.

- När du tar ut det säger PTN2: usb-enhet har tagits bort.

### Ansluta SD-kort

Det gör du på PTN2s vänstra kant närmast dig.

- För in kortet i springan och tryck till så att det fastnar och klick hörs. Det avfasade hörnet ska du ha emot dig och in mot PTN2.

- PTN2 säger: SD-kort och vad du har på det, t.ex. Daisybok och dess titel.

- När du ska ta ut SD-kortet får du först trycka det lätt inåt för att det ska lossna. PTN2 säger: SD-kortet har tagits bort.

# Växla media

Det kan du göra på två sätt:

- Tryck på Mediaknappen – andra knappen uppifrån till vänster på PTN2.

- Genom att använda Boklisteknappen - tryck på både framåt och bakåt samtidigt för att byta media.

- Har du både SD-kort, usb och skiva i spelaren så kan du byta mellan dessa tre media.

- Sitter inte något av dessa media i PTN2 säger den t.ex. Inget SD-kort.

### Hitta olika typer av filer på SD-kort och usb

- Se till att du är på rätt media.

- Bläddra sedan mellan dina olika filtyper med hjälp av Boklisteknappen.

- PTN2 säger t.ex. SD-kort – Text - Daisybok vartefter du trycker Nästa bok/Föregående bok och talar också om hur många filer det finns av den typen.

- Kom ihåg att en Daisyboks samtliga filer alltid måste läggas i en och samma mapp. Det måste dessutom vara en separat mapp för varje Daisybok.

- Andra filer kan du lägga direkt på roten av kortet eller usb-minnet. Även om du t.ex. har lagt vissa textfiler i en mapp och andra direkt på roten så kommer de att räknas till samma grupp och spelas upp efter varandra.

- Filerna spelas upp efter deras filnamn, alltså filer som börjar på A spelas upp före filer som börjar på B osv. Siffror har högre prioritet än bokstäver. Så om en fil heter 1abc spelas den upp före en fil som bara heter abc.

- Du kan givetvis lägga även ljud- och textfiler i mappar för att ha lite ordning på dem. T.ex. samma artists musik i en mapp osv.

# Spela upp ljudfiler

Ljudfiler som stöds av PTN2 är: mp3, wave eller AMR-WB+

Men från cd kan du även spela upp CDA-filer.

Du kan navigera mellan spår på samma sätt som du navigerar mellan sidor i en Daisybok, både med nivåknapparna och Gå till- knappen.

- Du kan använda 2 eller 8 för att navigera på nivån Album och Spår.

- Du byter sedan Album eller Spår med knapp 4 eller 6.

- Du kan också använda knappen Gå till som nu säger: Gå till spår.

- Tryck numret på det spår du vill gå till och bekräfta med Enter.

- Trycker du två gånger på knappen Gå till säger den: Gå till Album och du kan skriva in numret på det Album du vill gå till. Albumen lägger sig i bokstavsordning.

- Du kan också gå till början och slutet av ett Album med knappen Gå till och tryck Enter för att gå till början och 0 följt Enter för att gå till slutet.

# Spela upp textfiler

Textfiler ska vara i .txt-format eller .html-format.

Hur du kan navigera i en textfil beror på hur filen är skapad.

Vanligtvis är dessa stycke, mening, ord, och tecken.

- Tryck på knapparna 2 eller 8 för att bestämma på vilken nivå du vill navigera.

- Tryck knappen 4 eller 6 för att navigera på den nivån. Har du html-filer kan du även navigera på nivå 1, 2 osv.

Du kan på samma sätt som i Daisy och ljudfiler navigera till början och slutet av textfilen.

- Tryck på Gå till som nu säger: Gå till Procent, tryck 0 följt av Enter.

- PTN2 säger: 0 procent, början av boken.

- För att gå till slutet av boken trycker du Gå till och sedan 1,0,0 följt av Enter. PTN2 säger: 100 procent, slutet av boken.

# Hantera lagringsmedia med PTN2

Du kan med hjälp av PTN2 flytta, kopiera och radera filer och mappar.

De media som du flyttar eller kopierar från kallas här Källmedia och det du flyttar eller kopierar till kallas Målmedia.

För att göra detta använder du Menyknappen som sitter längst upp till vänster.

Skivor kan du bara kopiera från. 
Skivor kan alltså bara användas som källmedia.

## Kopiera en Daisybok från skiva till annat media

- Sätt in t.ex. SD-kort med tillräckligt med utrymme för boken.

- Sätt in skivan i PTN2.

- Se till att du nu är på källmediat = skivan.

- Tryck knapp 9 som har kopieringsfunktion.

- PTN2 säger: Kopiera Välj lagringsmedia och det media som nu är valt.

- Tryck knapp 4 eller 6 för att välja rätt media, SD-kort eller USB,

- Bekräfta med Enter.

- PTN2 säger: nu Du är på väg att kopiera vald bok till SD-kort. Är du säker?

- Bekräfta med Enter.

- Du hör ljudslingan som talar om för dig att kopiering pågår. Det kan ta flera minuter beroende på hur stor boken är. Vill du veta hur mycket som hittills är kopierat och återstående tid, tryck på Infoknappen. PTN2 säger t ex: 20 % av kopieringen är klar och ungefär 3 minuter återstår.

- Till slut säger: PTN2: Kopieringen är klar och en slutsignal hörs.

### Radera en bok från SD-kort eller USB.

- Se till att välja rätt media och gå till den bok du vill radera med hjälp av Boklisteknappen.

- Tryck Menyknappen 1 gång så du kommer till huvudmenyn.

- Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Hantera lagringsmedia.

- Bekräfta med Enter.

- Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Radera markerad bok.

- Bekräfta med Enter. PTN2 säger: Du håller på att radera vald bok. Är du säker?

- Bekräfta med Enter.

- PTN2 säger: Var god vänta, en ljudslinga hör och sedan säger PTN2: Raderad.

### Kopiera Daisybok från ett media till ett annat (SD-usb, usb-SD)

- Se till att ha både SD-kort och usb-minne anslutet till PTN2.

- Se till att gå till Källmediat och den bok som du vill kopiera. Här väljer vi att kopiera från SD-kort till usb men det går lika bra att göra det åt andra hållet.

- Tryck knapp 9.

- PTN2 säger: Du är på väg att kopiera vald bok till usb-enheten. Är du säker?

- Bekräfta med Enter.

- En ljudslinga hör som talar om för dig att kopiering pågår. Det kan ta några minuter beroende på hur stor boken är. Vill du veta hur mycket som hittills är kopierat och återstående tid, tryck på Infoknappen. PTN2 säger t ex: 20 % av kopieringen är klar och ungefär 3 minuter återstår.

- Till slut säger PTN2: Kopieringen är klar.

På samma sätt kan du kopiera filer från ett media till ett annat.

# Radera SD-kort

- Se till att ha SD-kortet anslutet till PTN2.

- Tryck Menyknappen en gång.

- Tryck 4 eller 6 tills du hör Hantera lagringsmedia.

- Bekräfta med Enter

- Tryck 4 eller 6 tills du hör Radera alla filer på SD-kortet

- PTN2 säger: Detta kommer att radera all data på SD-kortet. Är du säker?

- Bekräfta med Enter.

- En kort ljudslinga hörs och så säger PTN2: Utförd.

# Vilken systemversion har jag?

Vid support och liknande är det alltid bra att veta vilken version av mjukvara du har i din PTN2.

- Tryck Menyknappen.

- Tryck knapp 4 eller 6 tills du hör Systeminställningar.

- Bekräfta med Enter.

- PTN2 säger: Systemegenskaper

- Bekräfta med Enter.

- PTN2 säger nu Systemversion, lyssna noga!

- Du hör även Serienummer om du lyssnar vidare.

- Tryck Avbryt tre gånger för att gå ur menyn.

För ytterligare hantering av din PTN2’a hänvisar vi till manualen som du hittar på www.iris.se/plextalk, medföljande skiva (information på engelska) samt till den inbyggda hjälpen som du hittar genom att hålla inne knapp 0 tills PTN2 säger Användarmanual på.

Lycka till med användandet av din Plextalk PTN2 önskar Iris Hjälpmedel!

Som kund hos Iris Hjälpmedel har du tillgång till vår Daisysupport på telefon 08-39 94 30 eller daisysupport@iris.se.

Iris Hjälpmedel AB

S-122 88 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52

Telefon: 08-39 94 00

www.iris.se/internetbutik