PLEXTALK  PTN2

Versión 3

Guía de Usuario

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# Avisos IMPORTANTES

## NOTA FCC

Declaración de Conformidad

Número de Modelo: PTN2

Denominación Comercial:  PLEXTALK

Empresa responsable: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Dirección: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPÓN

Este dispositivo es conforme al Capítulo 15 de las Normas FCC; Su operatividad está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia no deseada, y

(2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier tipo de interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento inadecuado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la sección 15 de las Normas FCC.  Estos límites han sido establecidos con el fin de proporcionar un nivel adecuado de protección contra las interferencias no deseadas en entornos residenciales. Este dispositivo genera, emplea y puede irradiar radiofrecuencias y, en caso de no instalarse y utilizarse de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias no deseadas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en determinados tipos de instalaciones. En caso de que este dispositivo cause interferencias no deseadas para la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse apagando y encendiendo de nuevo el dispositivo), se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

•Reorientar o desplazar la antena receptora.

•Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.

•Conectar el dispositivo en un enchufe distinto.

•Consultar con el proveedor o con un técnico en el ámbito de las comunicaciones por radio o televisión.

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobada expresamente por la parte responsable del respeto de estas normas podrá anular la autorización del usuario para utilizar este dispositivo.

## Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este dispositivo no excede los límites establecidos para la clase B de emisiones acústicas de radio de dispositivos digitales establecidos por la normativa de Radio interferencias del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este dispositivo digital de clase B es conforme a la Norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

ATENCIÓN:

La utilización de comandos y ajustes de funcionamiento distintos de los que se describen en este manual pueden causar una exposición peligrosa a la radiación.

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

Avisos IMPORTANTES	2

NOTA FCC	2

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones	3

ÍNDICE DE CONTENIDOS	4

1. Información legal y de copyright.	7

1.1.  Información de copyright de esta guía.	7

1.2.  Licencias y marcas registradas.	7

1.3.  Restricciones de copia.	7

1.3.1.  Información general.	7

1.3.2.  CDs de música.	8

2. Cómo empezar.	9

2.1. Terminología y convenciones empleadas.	9

2.2. Elementos que contiene la caja.	9

2.3. Descripción de la unidad.	9

2.3.1. Superficie superior.	10

2.3.2. Superficie frontal.	12

2.3.3. Parte izquierda.	12

2.3.4. Superficie trasera.	12

2.3.5. Superficie inferior.	12

2.4. Carga de PLEXTALK.	13

2.5. Mantenimiento y cuidado de la batería.	13

2.5.1. Cuidados de la unidad.	13

2.5.2. Cuidado de la batería.	13

2.5.3.  Símbolo de un cubo de basura tachado.	14

2.6. Encender y apagar PLEXTALK.	14

2.7. Función de descripción de teclado.	15

2.8.  Bloquear el teclado.	15

2.9. Inserción y expulsión de la tarjeta SD, la memoria USB y el CD	15

3. Introducción al sistema de menú.	18

3.1. Menú principal.	18

3.2. Acceder y navegar dentro del menú.	18

4. Configurar PLEXTALK.	19

4.1. Seleccionar su voz preferida del sintetizador.	19

4.2. Seleccionar el timbre del sintetizador.	19

4.3. Ajustar fecha y hora.	19

4.4. Seleccionar su sonido de espera preferido.	20

5. Gestión de alimentación.	21

5.1. Advertencia de batería baja.	21

5.2. Función de apagado automático.	21

5.3. Apagado automático forzado.	21

5.4. Temporizador de apagado automático.	21

5.4.1. Ajustar el temporizador de apagado automático.	21

5.4.2. Desactivar el temporizador de apagado automático.	22

6. Características de reproducción para todos los formatos.	23

6.1. Comenzar y parar la reproducción.	23

6.2. Avance y retroceso rápido	23

6.3. Cambiar el volumen de reproducción.	24

6.4. Cambiar el volumen de la voz guía.	24

6.5. Cambiar la velocidad de reproducción.	24

6.6. Cambiar el tono.	25

6.7. Acceder al menú de navegación.	25

6.8. Seleccionar medio y título.	25

6.9. Navegación por carpetas, categorías y título	26

6.10. Obtener informaciones sobre medios y títulos.	27

6.11. Obtener informaciones sobre el estado actual.	27

6.12. Seleccionar un modo de reproducción	27

6.13. Utilizar Señaladores.	28

6.13.1. Tipos de señaladores.	28

6.13.2. Añadir señaladores.	28

6.13.3. Navegar a señaladores.	29

6.13.4. Eliminar señaladores.	29

7. Reproducir títulos DAISY.	30

7.1. navegación por encabezado.	30

7.2. Ir al inicio o al fin de un título DAISY.	30

7.3. Navegar por página.	31

7.4. Navegación por grupo.	31

7.5. Navegación por frase.	32

7.6. Navegación por pantalla, párrafo, línea, frase, palabra o carácter en textos DAISY.	32

7.7. Modos de reproducción.	33

8. Reproducir archivos de audio o CDs de música.	34

8.1. Navegar a tracks	34

8.2. Ir al inicio de un álbum.	35

8.3. Navegar a un álbum.	35

8.4. Modos de reproducción.	36

8.5. Anunciar álbumes y tracks por número o con nombres.	36

9. Reproducir archivos de texto	37

9.1. Navegar por pantalla, párrafo, línea, frase, palabra o carácter.	37

9.2. Navegar por porcentaje	37

9.3. Modo de reproducción.	38

10. Reproducir audio libros.	39

11. Copiar	40

11.1. Información general sobre como copiar	40

11.2. Copiar un título o álbum de un CD a otros medios	40

11.3. Copiar un título o álbum entre una tarjeta SD y un medio USB	40

11.4. Tiempo de copiado para CDs de música.	41

12. Gestión del dispositivo	42

12.1. Eliminar un título	42

12.2. Eliminar tarjetas SD	42

13. Otras funciones útiles.	43

13.1. Activar la ayuda interna	43

13.2. Comprobar las propiedades del sistema.	43

13.3. Configurar la Opción "Saltar".	43

13.4. Restablecer las opciones de fábrica.	44

Anexo A – Especificaciones principales.	45

Especificaciones generales.	45

Características de audio	46

Funciones principales	46

Especificaciones de la batería.	47

Información de copyright acerca de Ogg Vorbis	48

Anexo B – jerarquía del menú	49

Anexo C – Localización de problemas	51

Problemas generales de operación.	51

Errores anunciados al reproducir títulos DAISY.	51

Errores durante el proceso de copiado	52

# 1. Información legal y de copyright.

Esta sección contiene información importante en lo que respecta al copyright, a las licencias y a las marcas registradas.  También pone de manifiesto las restricciones aplicables a la utilización de PLEXTALK a la hora de copiar o grabar sonido digital.  Se recomienda encarecidamente leer atentamente esta sección antes de continuar.

## 1.1.  Información de copyright de esta guía.

Shinano Kenshi se reserva el derecho de modificar los productos descritos en esta guía en cualquier momento sin notificación previa.

Shinano Kenshi no representa ni ofrece garantías en lo que respecta a estos contenidos y declina de forma específica toda responsabilidad en el ámbito de la comercialización o adecuación con cualquier fin. Además, Shinano Kenshi Co., Ltd.  Se reserva el derecho de revisar esta guía y modificar su contenido sin obligación de notificar previamente a persona u organización alguna acerca de estas revisiones o modificaciones.

Esta guía está sometida a derechos de copyright.  Todos los derechos reservados.  No puede copiarse, fotocopiarse, traducirse, o difundirse a través de ningún medio electrónico o mecánico sin previa autorización de Shinano Kenshi.

Copyright de manual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## 1.2.  Licencias y marcas registradas.

Todas las licencias y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

## 1.3.  Restricciones de copia.

Antes de empezar a utilizar su PLEXTALK, deberá revisar la información importante incluida a continuación, con el fin de asegurarse de que comprende las restricciones legales aplicables en su utilización para determinadas operaciones.

### 1.3.1.  Información general.

Este dispositivo PLEXTALK ha sido diseñado para facilitarle la grabación y la reproducción de obras en formato sonido, cuyo copyright le pertenece a usted, o en caso de que disponga del permiso específico del propietario de la licencia. A no ser que el copyright le pertenezca o que disponga del permiso específico por parte del propietario del copyright o del legítimo propietario de la licencia, la grabación, reproducción o distribución sin previa autorización de los contenidos descritos anteriormente puede tener como resultado penas severas de orden civil o penal en base a la legislación y tratados internacionales en materia de copyright. Si tiene dudas acerca de sus derechos, contacte con su asesor jurídico.

Shinano Kenshi no se hace responsable bajo ninguna circunstancia de las consecuencias de cualquier posible copia ilegal llevada a cabo con el dispositivo de grabación PLEXTALK.

### 1.3.2.  CDs de música.

Las copias de CDs de música sirven para el disfrute individual y, según las disposiciones de la Ley de Copyright, no pueden ser utilizadas con otros fines sin la autorización del propietario del copyright.

# 2. Cómo empezar.

## 2.1. Terminología y convenciones empleadas.

Esta sección describe la terminología y define las convenciones utilizadas en esta guía, en la lista que figura a continuación.

•ADVERTENCIA: Un símbolo de advertencia indica un incidente que podría causar lesiones personales.

•Atención: La palabra atención indica un incidente que puede dañar o destruir el PLEXTALK, dañar o destruir los dispositivos de grabación, o afectar o destruir los datos almacenados.

•Nota: Se utiliza la indicación “nota” cuando se proporciona información adicional importante que no se ha mencionado anteriormente.

•Tarjeta SD: PLEXTALK admite tanto tarjetas "SD" como tarjetas "SDHC".  En esta guía de usuario ambas tarjetas se denominan tarjetas "SD ".

## 2.2. Elementos que contiene la caja.

A continuación incluimos una lista de todos los componentes que contiene la caja de su PLEXTALK.  Por favor, asegúrese de que todos los componentes estén incluidos. En caso de que faltara alguno de ellos, póngase en contacto con su distribuidor local.

1 PLEXTALK PTN2

1 Máscara

1 adaptador de CA

1 CD Guía de Usuario

1 Guía de Instrucciones Rápidas

1 Guía de Instrucciones de Seguridad

Nota: Se recomienda encarecidamente conservar la caja y demás elementos del embalaje original completos, en caso de que tenga que devolver su PLEXTALK por algún motivo en el futuro.

## 2.3. Descripción de la unidad.

Esta sección describe la apariencia física de PLEXTALK y la disposición de las teclas y otros mandos, con el fin de que pueda localizarlos cuando se mencionen en los capítulos sucesivos. Los nombres y funciones principales también figuran en esta sección.

Coja con cuidado la unidad, tómese tiempo para explorar la superficie superior e inferior. La superficie superior tiene 27 teclas de goma, mientras que  la parte inferior solo tiene 5 tacos de goma, cuatro de los cuales se encuentran situados cerca de los ángulos y uno de ellos, el de forma alargada, en el centro.

Localice la rejilla perforada del altavoz de PLEXTALK. Gírelo hasta que la rejilla del altavoz esté situada en el ángulo superior derecho frente a usted. Esta es la posición normal de funcionamiento de PLEXTALK.  Puede asegurarse de ello comprobando que la parte más larga esté situada frente a usted.  Este lado presenta una ranura, estrecha pero fácil de localizar. Se trata de la unidad de CD.

### 2.3.1. Superficie superior.

PLEXTALK dispone de 27 teclas de goma en su superficie superior.  Estas se agrupan en 5 bloques – una columna con 4 teclas en el lado izquierdo, un bloque rectangular con 12 teclas en el centro, una fila de 3 teclas situadas debajo del bloque rectangular, una fila con 3 teclas situadas encima del bloque rectangular, y una columna de 5 teclas en la parte derecha.

En la columna de cuatro teclas situada a la izquierda, la tecla superior tiene forma de elipse y la inferior tiene forma de triángulo.  Las dos teclas situadas en el centro tienen forma de diamante.

De arriba hacia abajo, las cuatro teclas son las siguientes:

•Tecla Menú – se utiliza para acceder al menú principal.

•Tecla Biblioteca- para cambiar de medio.

•Tecla Ir A – se utiliza en la navegación por páginas y encabezados.

•Tecla Señalador – se utiliza para navegar entre marcas, para insertar y para borrar.

El bloque rectangular de 12 teclas es denominado Bloque Numérico y está situado en el centro del lado superior del equipo.   Tiene exactamente la misma presentación que un teclado telefónico con 4 filas de 3 teclas. La tecla correspondiente al número 5 está marcada con un punto en relieve, para que resulte fácil de identificar. La tecla almohadilla, que está situada en la parte inferior izquierda del teclado numérico, se utiliza para validar, con lo cual a lo largo de esta guía la denominaremos Tecla Confirmar. De forma similar, el asterisco, situado en la parte inferior izquierda del teclado numérico, se utiliza para cancelar, con lo cual la denominaremos Tecla Cancelar. Algunas teclas tienen funciones secundarias; aparecen descritas en la lista que figura a continuación:

Número 2; Flecha Arriba o Cancelar

Número 4; Flecha Izquierda o Atrás

Número 6; Flecha Derecha o Adelante

Número 8; Flecha Abajo o Confirmar

Número 9; Copias de Seguridad de Archivos;

Asterisco; Deshacer

Almohadilla; Repetir

Bajo el teclado numérico nos encontramos con la fila de 3 teclas.  Las teclas de los extremos tienen forma de semicírculo. La tecla del centro es rectangular y tiene una superficie superior marcadamente hundida, para permitir su fácil localización. De izquierda a derecha, los nombres y funciones de estas teclas son los siguientes:

•Tecla Retroceso – atrás o retroceso rápido (si se mantiene pulsada)

•Tecla Reproducir /Parar – reproducir/parar

•Tecla Avance Rápido – avance o avance rápido (si se mantiene pulsada)

Encima del teclado numérico se encuentra la fila de 3 teclas de goma.  Las dos teclas de los extremos tienen forma de elipse vertical y la tecla del centro es más grande y tiene forma de elipse. Están divididas en el centro en parte superior e inferior.  De izquierda a derecha, los nombres de las teclas son los siguientes:

•Tecla Tono – la parte superior se llama "Tecla subir tono ", la parte inferior se llama "Tecla bajar tono."

•Tecla de Volumen – la parte superior se llama "Tecla subir voulumen", la parte inferior se llama "Tecla bajar Volumen."

•Tecla de velocidad – la parte superior se llama "Tecla subir velocidad", la parte inferior se llama "Tecla bajar velocidad."

El último grupo de teclas de la superficie superior es el grupo de 5 teclas situado en el lado izquierdo. La tecla situada a la derecha de los números 3 o 6 es la Tecla de Información.  Tiene forma de elipse. La tecla que está situada a la derecha inmediata de la tecla Avance Rápido es la tecla Título. Está dividida en parte izquierda y derecha en su parte central.  La parte derecha se llama "tecla Título Siguiente "; la parte izquierda se llama "tecla Título Anterior." Estas teclas tienen las funciones siguientes:

•Tecla de Información – se utiliza para obtener la información del libro DAISY, de los archivos de audio y de texto. Pulse y mantenga la tecla pulsada para escuchar la fecha y la hora.

•Tecla Título – para cambiar de medio pulsando el lado izquierdo y el lado derecho juntos, o pulsando el lado derecho o izquierdo y manteniéndolo pulsado.   Para cambiar de título, pulse la parte derecha, llamada "Título Siguiente " o la parte izquierda, llamada "Título Anterior."

Las tres teclas restantes están dispuestas de forma lineal en la parte izquierda de la unidad. La tecla superior es pequeña y redonda y la inferior es pequeña y con forma cuadrada. En el centro de ambas teclas hay una tecla redonda más grande, ligeramente  hundida. De arriba hacia abajo, estas tres teclas son:

•Tecla Temporizador – ajusta el temporizador

•Botón de encendido – encender y apagar

•Tecla Expulsar– expulsa el CD.

### 2.3.2. Superficie frontal.

La ranura de inserción y expulsión del CD está situada en la parte frontal de la unidad. Inserte su libro en CD DAISY, CD de música o MP3 en la ranura de la unidad. Una vez insertado el CD, la unidad lo acogerá automáticamente.

### 2.3.3. Parte izquierda.

La parte izquierda de la unidad cuenta con tres elementos. Desde la parte frontal hacia la parte trasera, nos encontramos con la ranura de la tarjeta SD, el conector de auriculares y el puerto USB. La ranura SD está prevista, tanto para tarjetas SD como SDHC.  El puerto USB puede utilizarse también para una memoria flash USB.

### 2.3.4. Superficie trasera.

Hay un enchufe en la parte trasera del dispositivo. En el centro hay un pequeño agujero redondo en un compartimento de forma cuadrada. Este es el terminal de corriente continua, que es la toma de alimentación de corriente alterna.

### 2.3.5. Superficie inferior.

Hay una tapa para la batería en la parte inferior.  Esta es fijada con un tornillo.  Para cambiar la batería, remueva el tornillo y abra la tapa, luego saque la batería.

ADVERTENCIA: Sólo utilice la batería recomendada con esta unidad. De lo contrario puede provocar una explosión o un incendio.

## 2.4. Carga de PLEXTALK.

Para cargar la batería interna, es necesario conectar PLEXTALK a la red eléctrica. Hágalo de la forma siguiente:

•Para cargar la batería utilizando la red eléctrica, enchufe el adaptador de CA en la toma de corriente del terminal situado en el centro de la parte trasera.

•Después, enchufe el adaptador de corriente al enchufe de corriente eléctrica. Se iniciará la carga.

## 2.5. Mantenimiento y cuidado de la batería.

### 2.5.1. Cuidados de la unidad.

Retire con cuidado el polvo o la suciedad del PLEXTALK con un paño suave previamente humedecido con un detergente neutro diluido, secándolo después con un paño.

ADVERTENCIA: Siempre desconecte su PLEXTALK de la alimentación y apáguelo antes de limpiarlo.

### 2.5.2. Cuidado de la batería.

Para sacar el máximo partido posible a su batería recargable, siga estos consejos:

•El tiempo normal de plena carga de la batería es de cuatro horas. No obstante, cuando se disponga a utilizar su PLEXTALK por primera vez, o bien después de un mes sin uso, será necesario conectarlo a la red eléctrica durante al menos 24 horas.

•La vida de la batería dependerá de la frecuencia de uso y de recarga. Su capacidad de acumulación de energía se va reduciendo con el tiempo. Cuando el tiempo de uso después de una carga resulte demasiado breve para su utilidad práctica, sustituya la batería por otra nueva. Podrá comprarla en su distribuidor local, que también podrá asesorarle acerca del reciclaje y desechado de las baterías usadas.

•El tiempo de utilización también puede verse afectado por la temperatura ambiente y el entorno de utilización.

Con el fin de mantener el rendimiento óptimo de la batería, cada seis meses será necesario llevar a cabo el proceso siguiente:

•Cargue la batería por completo

•Utilice la carga completa de la batería

•Vuelva a cargar la batería

### 2.5.3. Símbolo de un cubo de basura tachado.

El símbolo de un “cubo de basura tachado” está impreso en la batería.

Nota: Este símbolo solo es válido para países de la Unión Europea.

Este símbolo cumple con la directiva  2006/66/EC.  Este símbolo indica que baterías y acumuladores, al fin de su ciclo de vida, deben ser desechados separados de otra basura municipal.  Si un símbolo químico se encuentra debajo del símbolo anteriormente mostrado, esto indica que la batería o el acumulador contiene metal pesado en cierta concentración que figura más abajo.

Hg: mercurio (0.0005%)

Cd: cadmio (0.002%)

Pb: plomo (0.004%)

Estas sustancias pueden causar graves daños a humanos y al medioambiente, si no se desechan de forma apropiada. En la Unión Europea existen varios sistemas de recojo para baterías y acumuladores usados.  Deseche baterías y acumuladores de forma apropiada, en su entidad de colección de basura local o centro de reciclaje.  Nuestro producto está diseñado y fabricado con componentes de baterías y acumuladores reciclables o reutilizables.

## 2.6. Encender y apagar PLEXTALK.

Para encender o apagar el equipo, haga lo siguiente:

•Pulse el botón de encendido, manteniéndolo. Cuando esté encendido, el botón de encendido cambiará al color verde.

•Pulse y mantenga presionado el botón de encendido para apagar la unidad.

Nota: El proceso de encendido durará 30 segundos aproximadamente en la primera utilización de la unidad y tras la sustitución de la batería.

## 2.7. Función de descripción de teclado.

Como su nombre indica, la función de Descripción de Teclado permite al usuario obtener la descripción de cualquier tecla de PLEXTALK.

•Active la función de descripción de teclado pulsando y manteniendo la tecla Menú. Al pulsar ahora cualquiera de las teclas de la unidad obtendrá una descripción oral de su función.

•Para desactivar la función de Descripción de Teclado, pulse y mantenga la tecla Menú.

## 2.8.  Bloquear el teclado.

El bloqueo de teclado puede utilizarse para bloquear las teclas y controles para no operarlas accidentalmente.

•Para bloquear el teclado, pulsa las teclas Avance y Retroceso Rápido juntas, y manténgalas pulsadas.

•Para desbloquear el teclado, pulse las teclas Avance y Retroceso Rápido juntas otra vez, y manténgalas pulsadas.

## 2.9. Inserción y expulsión de la tarjeta SD, la memoria USB y el CD

Para insertar la tarjeta SD, haga lo siguiente:

•Apague la unidad.

•Coja la tarjeta SD de forma que la esquina cortada quede hacia delante y hacia la derecha. En otras palabras, la esquina cortada debe ser la más cercana a la parte frontal de la unidad.

•Inserte la tarjeta SD en la ranura SD situada a la izquierda en el lado izquierdo de la unidad.

•Introduzca la tarjeta hasta el fondo de la ranura, asegurándose de que esté bien insertada, con el borde superior paralelo al cuerpo de la unidad PLEXTALK. No es necesario presionar en exceso para llevar a cabo esta operación.

Para expulsar la tarjeta SD, haga lo siguiente:

•Apague la unidad.

•Impulse la tarjeta SD hacia dentro, soltándola a continuación. La tarjeta se expulsará, dejando sobresalir el borde exterior.

•Coja con cuidado la tarjeta para extraerla de la ranura.

ATENCIÓN: La ranura para tarjetas SD de PLEXTALK sólo es compatible con tarjetas SD o SDHC.  El insertar otras tarjetas, tales como memory sticks o tarjetas Multimedia, puede causar un mal funcionamiento, y, por lo tanto, estas no deben ser utilizadas.

Nota: las tarjetas SD disponen de un interruptor de seguridad que le permite proteger sus datos. Está situado en la parte larga de la tarjeta, lejos de la esquina cortada. Si el interruptor señala hacia la ranura de la tarjeta podrá copiar y borrar títulos. Si el interruptor se encuentra en la posición más alejada del borde delantero, sus datos están protegidos.

Para insertar la memoria USB, haga lo siguiente:

•Apague la unidad.

•Inserte la memoria USB en el puerto USB.

Para expulsar la memoria USB, haga lo siguiente:

•Apague la unidad.

•Extraiga la memoria USB de la unidad.

Nota:  Unidades CD/DVD USB externas no se pueden utilizar con PLEXTALK.

Para insertar un CD en el PLEXTALK, haga lo siguiente:

•Asegúrese de que PLEXTALK esté encendido.

•Coloque el CD de tal forma que la Cara que contiene las etiquetas quede mirando hacia arriba.

•Introduzca con suavidad el CD en la ranura de CD situada en la parte frontal del PLEXTALK.

•Continúe guiando el CD dentro de la ranura hasta que ocupe su espacio en el compartimento a este efecto.

Nota:  Si inserta un disco al revés por error, este será expulsado automáticamente.

Para expulsar un CD, haga lo siguiente:

•Pulse y suelte la tecla Expulsar.

•Se expulsará el CD. Ahora puede extraer por completo el CD de la ranura.

# 3. Introducción al sistema de menú.

Varias funciones de PLEXTALK son accedidas mediante el sistema de menú integrado. Este capítulo le dará una idea sobre la estructura del menú y sobre como puede acceder a el.

## 3.1. Menú principal.

Al nivel más alto se encuentra el menú principal, que tiene las 4 opciones siguientes:

•Opciones de reproducción – le permite escuchar archivos de audio de forma repetida.

•Saltar – le permite seleccionar si desea saltar unelemento a la hora de reproducir contenidos de audio.

•Gestión de dispositivo – le permite obtener información detallada sobre el medio insertado, borrar títulos de un medio seleccionado, excepto de CDs.

•Opciones del sistema – le permite obtener informaciones sobre el sistema, y controlar como algunas características funcionan.

## 3.2. Acceder y navegar dentro del menú.

Puede navegar dentro del menú de las siguientes maneras:

•Abra el menú pulsando la Tecla de Menú una vez.

•Para seleccionar una opción diferente al mismo nivel del menú, pulse la tecla 4 para moverse a la izquierda, o la tecla 6 para moverse a la derecha. La nueva opción a la que se va moviendo se anunciará.

•Si continúa navegando en la misma dirección, regresará alpunto de partida, porque los menús están diseñados de forma cíclica.

•Para seleccionar una opción, pulse la tecla 8 o la tecla confirmar. Si un submenú está presente y se puede acceder a la hora de navegar, esto le llevará a un nivel más bajo dentro de la estructura del menú, y le llevará a la sección en cuestión del submenú.

•Para ir a un nivel más alto, pulse la tecla 2, o la tecla Cancelar.

•Para salir del sistema de menú en cualquier parte del mismo, pulse la tecla Menú.

# 4. Configurar PLEXTALK.

## 4.1. Seleccionar su voz preferida del sintetizador.

Puede elegir entre dos voces para la síntesis de voz.  Para seleccionar su voz preferida, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para acceder al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Opciones del sistema", y pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Seleccionar la voz del sintetizador", y pulse la tecla Confirmar o la tecla 8.

•Utilice las teclas 4 o 6 para seleccionar su voz del sintetizador preferida, y utilice la tecla Confirmar o la tecla 8 para confirmar.

Nota: Cuando haya cambiado la voz del sintetizador, PLEXTALK se apagará y luego se reiniciará automaticamente.

## 4.2. Seleccionar el timbre del sintetizador.

Para ajustar el timbre del sintetizador integrado haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para acceder al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Opciones del sistema" y selecciónela con la tecla Confirmar o la tecla 8.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción “Ajustar el timbre del sintetizador”, y pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para seleccionar su timbre preferido, entre -5 y +5, donde 0 representa la opción por defecto, y selecciónela con la tecla Confirmar o la tecla 8.

## 4.3. Ajustar fecha y hora.

Para ajustar la fecha y la hora haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú, y seleccione "Opciones del sistema" con las teclas 2 o 6, luego pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para confirmarla.

•Seleccione la opción "Ajustar fecha y hora", y pulse la tecla confirmar o la tecla 8.

•Utilice el teclado numérico para introducir el año en 4 dígitos, luego pulse la tecla Confirmar, o simplemente pulse Confirmar para aceptar la configuración actual.

•Utilice el bloque numérico para introducir el mes actual en uno o dos dígitos, luego pulse Confirmar, o pulse Confirmar sin introducir nada para aceptar la opción actual.

•Utilice el bloque numérico para introducir el día actual en uno o dos dígitos, luego pulse Confirmar, o pulse Confirmar sin introducir nada para aceptar la opción actual.

•Utilice el teclado numérico para introducir la hora en 4 dígitos, luego pulse Confirmar. Utilice el número 0 donde sea necesario.

•La fecha y la hora que acaba de configurar le serán repetidas.

Nota: Cuando introduce un número incorrecto, pulse la tecla Cancelar para borrar el número.

## 4.4. Seleccionar su sonido de espera preferido.

Cuando PLEXTALK está trabajando, por ejemplo a la hora de acceder a un medio, emitirá un sonido para indicar este estado. Para seleccionar su sonido de espera preferido, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para acceder al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Opciones del sistema", luego pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Seleccionar sonido de espera", yconfírmela pulsando la tecla Confirmar o la tecla 8.

•Utilice las teclas  4 o 6 para escuchar los sonidos disponibles, luego pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 cuando se encuentre en el sonido de espera preferido.

# 5. Gestión de alimentación.

## 5.1. Advertencia de batería baja.

Cuando PLEXTALK trabaja en el modo de alimentación porbatería, y el nivel de la batería baja a un punto donde es necesario que la recargue, PLEXTALK dirá "Batería baja." Luego PLEXTALK se apagará en un minuto.   Si desea continuar usando PLEXTALK, conecte el adaptador CA.

## 5.2. Función de apagado automático.

Para ahorrar la energía de la batería, PLEXTALK se apagará automaticamente tras un período de inactividad de 15 minutos, también en el caso de que el nivel de batería fuera aceptable para seguir utilizándolo.

Nota:  PLEXTALK no se pagará automaticamente en el modo de alimentación eléctrica.

## 5.3. Apagado automático forzado.

Si por alguna razón PLEXTALK no se apaga automaticamente, o no puede navegar con ninguna tecla, puede forzar el apagado automático, como medida alternativa al retiro de la batería.

Para ello pulse las teclas Temporizador de Apagado Automático y Encender juntas, y manténgalas pulsadas durante más de 10 segundos. PLEXTALK se apagará.

Nota: Si este método falla y su PLEXTALK queda en función, desenchufe el adaptador, remueva la batería y recolóquela de nuevo.

## 5.4. Temporizador de apagado automático.

El temporizador de apagado automático le permite fijar un período tras elcual PLEXTALK se apagará.

### 5.4.1. Ajustar el temporizador de apagado automático.

Para ajustar el temporizador de apagado automático, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Temporizador de Apagado Automático una vez.   PLEXTALK dirá "Temporizador de apagado automático.  15 minutos.  Hecho."

•Pulse la tecla de Nuevo para aumentar el tiempo de apagado automático. El temporizador aumentará en pasos de 15 minutos cada vez que pulse la tecla, hasta llegar al máximo de 1 hora. Repite la operación hasta que alcance la opción deseada.

Nota:  Si pulsa la tecla Temporizador Automático otra vez, PLEXTALK le informará del tiempo restante tras lo cual se apagará. En este caso pulse la tecla Temporizador Automático otra vez mientras que PLEXTALK esté anunciando para aumentar el tiempo del temporizador.

### 5.4.2. Desactivar el temporizador de apagado automático.

Para desactivar el temporizador de apagado automático, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Temporizador de Apagado Automático.   PLEXTALK le informará de que el temporizador de apagado automático está activado, y anunciará los minutos restantes para el apagado.

•Continúe pulsando la tecla hasta que PLEXTALK diga "Desactivado".

# 6. Características de reproducción para todos los formatos.

PLEXTALK es capaz de reproducir títulos DAISY, archivos de audio, archivos de texto y audio libros.

•PLEXTALK es capaz de reconocer y reproducir archivos de audio en los siguientes formatos:  MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ y Ogg Vorbis.

•Archivos de texto pueden ser archivos en formato solo texto, en formato Microsoft Word .doc o en HTML.

•Audio libros son archivos de "Audible.com".

Nota: Si un CD guarda contenidos de diferentes formatos, por ejemplo títulos DAISY y archivos de audio, PLEXTALK solo reconoce un tipo de contenidos.

Nota:  No se pueden reproducir archivos de Word y archivos WMA almacenados en un CD/DVD.

## 6.1. Comenzar y parar la reproducción.

Para comenzaro parar la repruducción, haga lo siguiente:

•Para comenzar la reproducción, pulse la tecla Reproducir/Parar. PLEXTALK comenzará a reproducir desde la última posición de reproducción.

•Para parar la reproducción pulse la tecla Reproducir/Parar.

Nota: Para comenzar o detener la reproducción, Pulse la tecla Reproducir/Parar y manténgala pulsada.   Si pulsa la tecla y la mantiene pulsada, la información sobre el estado actual le será anunciada.

## 6.2. Avance y retroceso rápido

Las funciones Avance Rápido y Retroceso Rápido se ejecutan con las teclas Avanze y Retroceso, situadas a la izquierda y la derecha de la tecla Reproducir / Parar.

•Para el retroceso rápido, pulse la tecla Retroceder y manténgala pulsada. La reproducción recomienza cuando suelta la tecla.

•Para el avance rápido, pulse la tecla Avance y manténgala pulsada. La reproducción recomienza cuando suelta la tecla.

Si reproduce un libro DAISY con archivos de audio, o un título audio normal, la función retroceso rápido o Avance rápido saltarán en intervales de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos etc., cuando mantiene las teclas pulsadas. Si suelta la tecla antes del anuncio "10 minutos", la reproducción recomienza en el punto en que ha soltado la tecla.  Si suelta la tecla después de este punto, el avance o retroceso rápido continúa, hasta que usted pare el proceso pulsando reproducir.

## 6.3. Cambiar el volumen de reproducción.

El volumen puede ser ajustado en una escala entre 0 y 25, en pasos de 1, donde 0 representa silencio y 25 el volumen lo más fuerte posible.

•Para subir el volumen de reproducción tiene dos opciones, o pulse la tecla Subir Volumen de forma repetida, así subiendo el volumen en pasos de 1 cada vez, o pulse la tecla y manténgala pulsada, hasta que el volumen alcance el nivel deseado.

•Para bajar el volumen pulse la tecla Bajar Volumen de forma repetida, bajando el volumen en pasos de 1, o pulse la tecla y manténgala pulsada, hasta que alcance el nivel deseado.

•Si pulsa las teclas Subir y Bajar Volumen juntas, esto le llevará a la posición normal, volumen 13.

## 6.4. Cambiar el volumen de la voz guía.

El volumen de la voz guía se puede cambiar junto al volumen de reproducción, o se puede ajustar independientemente. Para cambiar el volumen de la voz guía independientemente, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Ajustar el volumen de la voz guía" y pulse Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para seleccionar su volumen preferido para la voz guía, luego pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para confirmarlo.

## 6.5. Cambiar la velocidad de reproducción.

PLEXTALK tiene 11 opciones de velocidad, de -2 hasta +8, que puede cambiar en pasos de 1. La velocidad normal se encuentra en la posición 0.   -2 es lamitad de la velocidad normal, +4 es el doble y +8 es el triple.

•Para aumentar la velocidad de reproducción pulse la tecla Subir Velocidad.

•Para disminuir la velocidad de reproducción pulse la tecla Bajar Velocidad.

•Si pulsa las teclas Subir y Bajar Velocidad juntas, llegará a la posición normal.

Nota:  Pulsando las teclas Aumentar o Disminuir Velocidad y manteniéndolas pulsadas causará el cambio rápido de velocidad hacia la dirección deseada.

## 6.6. Cambiar el tono.

Hay 13 opciones para el tono, en una escala de -6 a +6, que pueden ser cambiados en pasos de 1.

•Pulse la tecla Subir Tono para subir el tono.

•Pulse la tecla Bajar Tono para bajar el tono.

•Si pulsa las teclas subir y Bajar Tono juntas llegará a la posición normal para el tono.

Nota:  puede cambiar el tono rápido pulsando las teclas Subir o Bajar tono en la dirección deseada, y manteniéndolas pulsadas.

## 6.7. Acceder al menú de navegación.

Una de las funciones más útiles de PLEXTALK es su capacidad de elegir como va a navegar por un título. Para utilizar el menú de navegación haga lo siguiente:

•Pulse las teclas 2 u 8 para moverse arriba o abajo. Las opciones que escuchará son las opciones de navegación disponibles en este momento.

•Una vez seleccionado su método de navegación preferido, puede utilizar las teclas 4 o 6 para moverse atrás o adelante dentro del nivel de navegación.

•Si va al "Nivel 1" con las teclas 2 u 8, puede navegar atrás o adelante dentro de encabezados del nivel 1 con las teclas 4 o 6.

## 6.8. Seleccionar medio y título.

A veces querrá cambiar de una tarjeta SD a otro medio, o al revés.  Lo puede hacer de la siguiente manera:

•Pulse las teclas Próximo Título y Título Anterior juntas, o pulse las teclas Próximo Título o Título Anterior y manténgalas pulsadas, o pulse la tecla Biblioteca de forma repetida hasta que escuche el medio deseado.  PLEXTALK se moverá entre las opciones disponibles "Tarjeta SD ", "dispositivo USB" y "disco".

•Tras escuchar su medio deseado, utilice la tecla Próximo título o Título Anterior para moverse entre los contenidos disponibles en el medio.

•Cuando está en el título que quiere reproducir, pulse la tecla Reproducir/Parar, y la reproducción comenzará en el punto donde ha sido parada la última vez.

## 6.9. Navegación por carpetas, categorías y título

Si hay varios elementos en la tarjeta SD o el dispositivo USB, puede moverse del elemento que está leyendo a otro.

Para navegar por carpetas, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Biblioteca de forma repetida hasta que escuche el medio al que desea ir.

•Pulse la tecla 2 una vez para seleccionar la opción "carpeta".

•Pulse las teclas 4 o 6 para moverse entre las carpetas disponibles.

•Si la carpeta contiene el título deseado, pulse las teclas Próximo Título o título Anterior para seleccionarlo.

Nota:  Todos los archivos de audio son agrupados en una carpeta común, que se llama "Audio". Para abrirla, pulse Confirmar y seleccione "Álbum" o "Track" en el menú de navegación.

Para seleccionar un título determinado con el bloque numérico, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Biblioteca de forma repetida hasta que escuche el medio al que desea ir.

•Pulse la tecla 2 dos veces para seleccionar la opción "categoría".

•Pulse las teclas 4 o 6 para moverse entre las categorías disponibles que son "título DAISY", "Audio", "Texto" y "Audio libro".

•Pulse la tecla Ir A una vez.

•Introduzca el número del título deseado con el bloque numérico.

•Pulse Confirmar para reproducir, o Cancelar para eliminar su entrada.

•Pulse la tecla Reproducir/Parar para comenzar la reproducción.

## 6.10. Obtener informaciones sobre medios y títulos.

Para varias informaciones sobre el medio y el título actual, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Gestión de dispositivo" y pulse Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Información sobre dispositivo y título" y pulse Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•PLEXTALK anuncia la información sobre el medio y el título actual.

•Cuando haya escuchado la información relevante, pulse Confirmar para salir del sistema de menú.

## 6.11. Obtener informaciones sobre el estado actual.

Puede obtener varias informaciones acerca del estado actual, sobre encabezados, páginas, señaladores, etc.

Haga lo siguiente, independientemente de si PLEXTALK está reproduciendo o no:

•Pulse la tecla Información una vez. O pulse la tecla Reproducir/Parar y manténgala pulsada.

•Varias informaciones le serán anunciadas.

•Cuando haya escuchado la información deseada, puede detener la síntesis pulsando la tecla Confirmar o la tecla Reproducir/Parar.

•Pulse la tecla Información y manténgala pulsada para escuchar la fecha y la hora actual.

Si no desea escuchar todas las informaciones, y si se quiere mover entre las opciones más rápido, pulse la tecla de Información de forma repetida.

## 6.12. Seleccionar un modo de reproducción

Para seleccionar el modo Reproducción Aleatoria de los modos de reproducción, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Opciones de reproducción" y pulse confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para seleccionar la opción "Modos de reproducción aleatoria y repeticiones" y pulse Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a su modo de reproducción preferido, luego pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para seleccionarlo.

## 6.13. Utilizar Señaladores.

### 6.13.1. Tipos de señaladores.

Hay dos tipos de señaladores que puede utilizar con PLEXTALK:

•Señaladores numerados – Puede añadir hasta 10000 señaladores. Cada señalador recibe un número único entre 1 y 65000.

•Señaladores de retomo de lectura – Para cada título, álbumo archivo de texto, la posición de reproducción actual es guardada, para que pueda comenzar de la misma posición la próxima vez que escuche el mismo título, álbum o archivo de texto. Señaladores de retomo de lectura son insertados automáticamente cuando va a otro título, álbum o archivo, o cuando apaga PLEXTALK.  No se requiere ninguna intervención de su parte.

Nota:  PLEXTALK recordará estos señaladores para hasta 1000 títulos, álbumes o archivos de texto.

### 6.13.2. Añadir señaladores.

Para añadir un señalador, independientemende de si PLEXTALK está reproduciendo un título o no, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Señaladores dos veces.

•Introduzca el número para el señalador que desea añadir con el teclado numérico.

•Si permite que PLEXTALK asigne el número, no introduzca ningún número o el número “0”.

•Pulse la tecla Confirmar para confirmar, o la tecla Cancelar para borrar el número.

Nota:  Si permite que PLEXTALK asigne el número, seleccionará el número no usado más pequeño.

### 6.13.3. Navegar a señaladores.

Para ir a un señalador, independientemente de si PLEXTALK está reproduciendo o no, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de señaladores una vez.

•Introduzca el número del señalador al que quiere ir con el teclado numérico.

•Pulse Confirmar para confirmar, o la tecla Cancelar para borrar el número.

•Si introduce un número válido, PLEXTALK irá a la posición del señalador y empezará a reproducir automaticamente.

Una vez que ha añadido señaladores a un título, álbum o archivo, la opción "Señalador" aparecerá en el menú de navegación. Para ir al otro señalador con un número más alto o bajo, haga lo siguiente:

•Utilice las teclas 2 u 8 para ir a la opción "Señalador" en el menú de navegación.

•Pulse la tecla 4 para ir al señalador con un número más bajo.  La reproducción comenzará automaticamente.

•Pulse la tecla 6 para ir al próximo señalador con un número más alto. La reproducción comenzará automaticamente.

### 6.13.4. Eliminar señaladores.

Para eliminar un señalador, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla de Señaladores 3 veces.

•Introduzca el número del señalador que quiere eliminar con el teclado numérico.

•Pulse confirmar para confirmar, o la tecla Cancelar para borrar el número.

•Pulse la tecla 0 seguido por la tecla Confirmar para eliminar todos los señaladores del título DAISY o archivo de texto. Si utiliza la función con archivos de música, eliminará todos los señaladores en todos los álbumes del medio.

# 7. Reproducir títulos DAISY.

En este capítulo le explicaremos funciones adicionales que puede utilizar cuando está reproduciendo un título DAISY.

## 7.1. navegación por encabezado.

Hay dos maneras de navegar entre encabezados en un título DAISY. Puede ir a encabezados directamente o se puede mover entre los encabezados disponibles uno por uno.

Para ir a un encabezado directamente, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Ir A dos veces.

•Introduzca el número del encabezado al que desea ir con el teclado numérico.

•Pulse Confirmar para confirmar, o la tecla Cancelar para borrar el número.

•Una vez que haya introducido un número de encabezado válido, al pulsar Confirmar PLEXTALK irá al encabezado que ha seleccionado y comenzará la reproducción automaticamente.

Para navegar por encabezados de forma secuencial con niveles de encabezados, haga lo siguiente:

•Utilice las teclas 2 u 8 para ir al nivel de navegación deseado, por ejemplo nivel 1, nivel 2 etc.

•Pulse la tecla 4 para moverse atrás al encabezado con el nivel seleccionado. PLEXTALK irá al encabezado y comenzará a reproducir automaticamente.

•Pulse la tecla 6 para ir adelante al próximo encabezado con el nivel seleccionado.  PLEXTALK irá al encabezado y la reproducción comenzará automaticamente.

Nota:  Navegando de esta manera, PLEXTALK irá a encabezados del mismo nivel o de niveles superiores. Si selecciona la navegación a nivel 3, PLEXTALK encontrará todos los encabezados del nivel 1, 2 y 3 si se mueve atrás o adelante.

## 7.2. Ir al inicio o al fin de un título DAISY.

Para ir al inicio de un título DAISY, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Ir A dos veces.

•Pulse la tecla Confirmar y así irá al inicio del título actual.

Para ir al fin de un título DAISY, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Ir A dos veces.

•Pulse la tecla 0 seguido por Confirmar y así irá al final del título actual.

## 7.3. Navegar por página.

Navegar por páginas se parece mucho a navegar por encabezados.

Para ir a una página directamente, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Ir A una vez.

•Introduzca el número de página a la que desea ir.

•Pulse la tecla Confirmar para confirmar, o la tecla cancelar para borrar el número.

•Si ha introducido un número de página válido, y lo confirma con la tecla Confirmar, PLEXTALK irá a la página seleccionada y la reproducción comenzará automaticamente.

Para navegar por páginas de forma secuencial, haga lo siguiente:

•Utilice las teclas 2 u 8 para ir a la opción "Página" en el menú de navegación.

•Pulse la tecla 4 para moverse atrás a la página anterior.   PLEXTALK irá al marcardor de página anterior y comenzará la reproducción automaticamente.

•Pulse la tecla 4 y manténgala pulsada para saltar atrás en intervalos de 10 páginas. La reproducción comenzará cuando suelte la tecla.

•Pulse la tecla 6 para moverse adelante a la página siguiente.  PLEXTALK irá al próximo marcador de página y la reproducción comenzará automaticamente.

•Pulse la tecla 6 y manténgala pulsada para moverse en intervalos de 10 páginas. La reproducción comenzará cuando suelte la tecla.

Nota:  Si no hay marcadores de página en el título, la opción "Página" no aparecerá en el menú de navegación.

## 7.4. Navegación por grupo.

Para moverse un grupo atrás o adelante, haga lo siguiente:

•Utilice las teclas 2 u 8 para ir a la opción "Grupo" en el menú de navegación.

•Utilice la tecla 4 para ir atrás al elemento anterior del grupo.  PLEXTALK irá al elemento anterior del grupo y la reproducción comenzará automaticamente.

•Utilice la tecla 6 para ir al próximo elemento en el grupo.   PLEXTALK irá al próximo elemento del grupo y lareproducción comenzará automaticamente.

Nota:  Si nohay marcadores de grupo en el título, la opción "Grupo" no aparecerá en el menú de navegación.

## 7.5. Navegación por frase.

Para mover una frase atrás o adelante, haga lo siguiente:

•Para ir una frase atrás, pulse la tecla 2 u 8 para seleccionar la opción "Frase" del menú de navegación. Luego pulse la tecla 4, y PLEXTALK irá al inicio de la frase anterior y comenzará la reproducción automaticamente. O simplemente pulse la tecla Retrozeso para ir atrás una frase.

•Para ir una frase adelante, pulse las teclas 2 u 8 para seleccionar la opción "Frase" del menú de navegación.  Luego pulse la tecla 6, y PLEXTALK irá al comienzo de la próxima frase y la reproducción comenzará automáticamente. O simplemente pulse la tecla Avance Rápido para ir una frase adelante.

## 7.6. Navegación por pantalla, párrafo, línea, frase, palabra o carácter en textos DAISY.

En adición a las opciones de navegación DAISY, en archivos de texto en formato DAISY siempre tiene las opciones de navegación "Pantalla", "Párrafo", "Línea", "Frase", "Palabra" y "Carácter".   Estas opciones aparecen en el menú de navegación automáticamente si abre este tipo de archivos.

Para navegar por cada una de las opciones mencionadas, puede seguir el procedimiento descrito a continuación:

•Utilice las teclas 2 u 8 para seleccionar su método de navegación preferido entre las opciones “pantalla”, “párrafo”, “línea”, “frase”, “palabra” o “carácter”.

•Utilice la tecla 4 para moverse atrás en el archivo por la opción seleccionada.

•Utilice la tecla 6 para moverse adelante en el archivo por la opción seleccionada.

Nota:  "Pantalla" significa 40 líneas.

## 7.7. Modos de reproducción.

Puede elegir entre dos modos de reproducción en un título DAISY.

Las opciones disponibles son:

•Reproducción estándar – Reproduce el título entero, y para cuando el título haya terminado.

•Repetir título – el título actual será reproducido de forma continua hasta que pare la reproducción.

# 8. Reproducir archivos de audio o CDs de música.

En este capítulo aprenderá características de reproducción aplicables a archivos de audio o CDs de música.

PLEXTALK puede reproducir archivos de audio de los siguientes tipos:

•Archivos MP3 - MPEG1 Layer 3 de  32kbps hasta 320kbps, y MPEG2 Layer 3 de 8kbps hasta 160kbps.

•Archivos Wave

•Archivos WMA: PLEXTALK no soporta archivos en formato WMA protegidos con DRM (Gestión de derechos digitales).

•Archivos AMR-WB+.

•Archivos Ogg Vorbis: de 45 Kbps a 320 kbps

ATENCIÓN: PLEXTALK no es capaz de reproducir un CD de música que no cumple con el estándar CD digital audio (CD-DA), como es el caso con CDs protegidos contra copia.

Nota:  No se pueden reproducir archivos WMA de CDs.

Note: El máximo número de archivos que puede guardar en un medio es 6000. No se reconocerán archivos que sobrepasen este límite.  El máximo número de carpetas es 1024, incluso una carpeta principal.  No se reconocerán carpetas que sobrepasen los 1024.

## 8.1. Navegar a tracks

Puede ir a un track directamente, o puede ir track por track.

Para ir a un track directamente, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Ir A una vez.

•Introduzca el número del título al que desea navegar.

•Pulse confirmar para ir al track, o cancelar para borrar el número.

•Una vez que haya entroducido un número de track válido, y lo haya confirmado con la tecla Confirmar, PLEXTALKirá al track seleccionado y lo reproducirá automaticamente.

Para navegar a tracks uno por uno, haga lo siguiente:

•Utilice las teclas 2 u 8 para ir a la opción "Track" en el menú de navegación.

•Pulse la tecla 4 para ir al track anterior.  PLEXTALK irá al track anterior y la reproducción empezará automaticamente.

•Pulse la tecla 6 para ir al track siguiente. PLEXTALK irá al track siguiente y la reproducción empezará automaticamente.

•O simplemente pulse la tecla Retroceso para ir al track anterior, y la tecla Avance Rápido para ir al track siguiente.

Nota:  Cuando navega a un track atrás y espera más de 3 segundos hasta pulsar la tecla Retroceso, la próxima vez irá al inicio del mismo track.  Si pulsa la tecla dentro de los 3 segundos por segunda vez, irá al track anterior.

## 8.2. Ir al inicio de un álbum.

Para ir al inicio del álbum, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Ir A una vez.

•Pulse la tecla Confirmar y PLEXTALK irá al inicio del álbum actual.

## 8.3. Navegar a un álbum.

Puede ir a un álbum directamente, o puede navegar entre ellos uno por uno.

Para ir a un álbum directamente, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Ir A dos veces.

•Introduzca el número del álbum al que quiere ir con el teclado numérico.

•Pulse la tecla Confirmar para confirmar, o la tecla Cancelar para borrar el número.

•Si introduce un número de álbum válido y pulsa la tecla Confirmar, PLEXTALK irá al álbum seleccionado y lo reproducirá automáticamente.

Para navegar a un álbum uno por uno, haga lo siguiente:

•Pulse las teclas 2 u 8 para ir a la opción "álbum" dentro del menú de navegación.

•Pulse la tecla 4 para ir al álbum anterior.

•Pulse la tecla 6 para ir al próximo álbum.

## 8.4. Modos de reproducción.

Puede elegir entre varios modos de reproducción a la hora de reproducir archivos de audio.  Puede elegir entre las siguientes opciones:

•Reproducción estándar – Reproduce el álbum actual, y se para cuando haya alcanzado el fin del álbum.

•Repetir track – para repetir el track actual hasta que lo pare.

•Repetir álbum – para repetir el álbum actual hasta que pare la reproducción.

•Repetir todos los álbumes – para repetir todos los álbumes uno por uno hasta que pare la reproducción.

•Reproducción aleatoria – reproduce todos los tracks de todos los álbumes de forma aleatoria, hasta que pare la reproducción.

## 8.5. Anunciar álbumes y tracks por número o con nombres.

Cuando navega por álbumes y tracks, PLEXTALK puede anunciarlos con su número o el nombre correspondiente.   Puede seleccionar entre leer el número o el nombre. Para configurar esta opcion, haga lo siguiente:.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a "Opciones de reproducción" y pulse Confirmar.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Leyendo el nombre del archivo de audio" y pulse Confirmar para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para seleccionar entre "Leer el nombre del archivo de audio" y "Leer el número de tracks de audio", y pulse Confirmar.

# 9. Reproducir archivos de texto

En esta guía, archivos de texto pueden ser archivos de solo texto, archivos Microsoft Word .doc o archivos HTML.

Nota:  No se pueden reproducir archivos de Word de CDs.

## 9.1. Navegar por pantalla, párrafo, línea, frase, palabra o carácter.

En archivos de texto, siempre dispondrá de las opciones de navegación "Pantalla", "Párrafo", "Línea", "Frase", "Palabra” y "Carácter".   Estas opciones aparecen en el menú de navegación a la hora de abrir un archivo de texto. Archivos de Word  y HTML que han sido creados con encabezados, tienen una opción adicional en el menú de navegación.   Esta se llama "Nivel".

Puede navegar por las opciones de la siguiente manera:

•Utilice las teclas 2 u 8 para seleccionar su método de navegación preferido entre las opciones “pantalla”, “párrafo”, “línea”, “frase”, “palabra” o “carácter”.

•Utilice la tecla 4 para moverse atrás en el archivo por la opción seleccionada.

•Utilice la tecla 6 para moverse adelante en el archivo por la opción seleccionada.

Para navegar entre párrafos, haga lo siguiente:

•Para ir al párrafo anterior, pulse la tecla Retroceso Rápido.  Para ir al párrafo siguiente, pulse la tecla Avance Rápido.

Nota:  "Pantalla" significa 40 líneas.

## 9.2. Navegar por porcentaje

Puede navegar por porcentaje en archivos de texto.   Puede navegar por porcentaje de la siguiente manera:

•Pulse Ir a una vez.

•Introduzca un valor entre 0 y 100% y pulse Confirmar.

•Irá a la posición anteriormente introducida en el archivo.

## 9.3. Modo de reproducción.

Puede seleccionar un modo de reproducción preferido a la hora de reproducir archivos de texto.  Dispone de las siguientes opciones:

•Reproducción estándar: Reproduce el título hasta el final.

•Repetir título – repite el título actual de forma repetida hasta que pare la reproducción.

# 10. Reproducir audio libros.

PLEXTALK es capaz de reproducir "audio libros" de "audible.com". La navegación en audio libros se parece a la navegación en libros DAISY, con la excepción de algunos puntos.

•La navegación por encabezado y porcentaje está disponible mediante la tecla Ir A.

•Con las teclas 2 y 8 puede seleccionar entre los siguientes elementos de navegación para las teclas 4 o 6: encabezado, diez minutos, 30 segundos y señalador.

•Puede elegir entre dos modos de reproducción del menú “Opciones de reproducción”, "Reproducción estándar" y "Repetir título".

# 11. Copiar

## 11.1. Información general sobre como copiar

Antes de copiar datos es necesario que tenga en cuenta lo siguiente:

•Cuando copia datos de un medio a otro, el primero es el "Medio fuente" y el segundo el "Medio de destino."

•Puede copiar varios datos de un CD a otros medios. La unidad de CD solo se puede usar como medio fuente para el proceso de copiado.

•Cuando copia un CD de música, puede elegir la compresión de audio a utilizar. Las copias quedarán en formato de audio, y no en el formato DAISY.

•PLEXTALK dará una indicación verbal durante el proceso de copiado, si no hay suficiente espacio en el medio de destino.

## 11.2. Copiar un título o álbum de un CD a otros medios

Para copiar un título o Álbum de un CD a otros medios, haga lo siguiente:

•Si desea copiar un título o álbum a una tarjeta SD o un dispositivo USB, inserte una tarjeta SD o un medio USB con suficiente espacio libre. Asegúrese de que la tarjeta SD esté desbloqueada.

•Inserte el CD fuente en la ranura para CDs.

•Vaya al título o álbum que desea copiar en el CD.

•Pulse la tecla 9 una vez para acceder a la función de copiado.

•Si está copiando de un CD de música, pulse las teclas 4 o 6 para seleccionar la compresión de audio preferida y pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para confirmarla.

•PLEXTALK le pedirá queconfirme si desea continuar con el proceso de copiado. Pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para continuar, o la tecla Cancelar para cancelar.

•Si ha pulsado Continuar, el proceso de copiado comenzará. PLEXTALK anunciará cuando el proceso haya terminado.

Nota:  Si desea cancelar el proceso de copiado mientras que esté en progreso, pulse la tecla Cancelar.

## 11.3. Copiar un título o álbum entre una tarjeta SD y un medio USB

Para copiar un título o álbum entre una tarjeta SD y medios USB, haga lo siguiente:

•Inserte una tarjeta SD y un dispositivo USB.  Asegúrese de que la tarjeta SD esté desbloqueada si esta será su medio de destino.

•Vaya al título o álbum que desea copiar en el medio fuente.

•Pulse la tecla 9 una vez para acceder a la función de copiado.

•PLEXTALK le pedirá queconfirme si desea continuar con el proceso de copiado. Pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para continuar, o la tecla Cancelar para cancelar.

•Si ha pulsado Continuar, el proceso de copiado comenzará. PLEXTALK anunciará cuando el proceso haya terminado.

Nota:  Si desea cancelar el proceso de copiado mientras que esté en progreso, pulse la tecla Cancelar.

## 11.4. Tiempo de copiado para CDs de música.

El tiempo de copiado para las diferentes tasas de sampling y las tasas de compresión disponibles, figura más abajo:

Copiar aproximadamente 50 minutos de audio de un CD de música a una tarjeta SD:

•PCM 44.1kHz Estéreo:  aproximadamente 35 minutos.

•MP3 256K Estéreo Alta calidad:  Aproximadamente 50 minutos.

•MP3 256K Estéreo:  Aproximadamente 40 minutos.

•MP3 128K Estéreo Alta calidad:  Aproximadamente 55 minutos.

•MP3 128K Estéreo:  Aproximadamente 40 minutos.

Nota:  Todos los tiempos son tiempos estimados. El tiempo deppenderá del tamaño del título fuente y los números de archivos. También dependerá de la velocidad de escritura de la tarjeta SD.

# 12. Gestión del dispositivo

## 12.1. Eliminar un título

Con PLEXTALK puede borrar un título, álbum o archivos de texto.

Puede eliminar un título de la siguiente manera:

•Vaya al título que quiere eliminar.

•Pulse la tecla de menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Gestión de dispositivo" y pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "eliminar el título seleccionado" y pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la tecla Confirmar para continuar, o la tecla Cancelar para cancelar.

Nota:  No puede borrar títulos de un CD.

## 12.2. Eliminar tarjetas SD

Con su PLEXTALK puede eliminar tarjetas SD las veces que lo desee. Puede eliminar tarjetas SD de la siguiente manera:

•Pulse la tecla Menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Gestión de dispositivo" y pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "eliminar todos los archivos de la tarjeta SD" y confírmela pulsando la tecla Intro o la Tecla 8.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar con el proceso de formateo. Pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 otra vez para continuar, o la tecla Cancelar para cancelar.

•Si selecciona continuar, el proceso de formateo comenzará. PLEXTALK anunciará cuando haya terminado.

Nota:  Si la tarjeta SD es eliminada, todos los datos de la tarjeta SD serán borrados.

# 13. Otras funciones útiles.

## 13.1. Activar la ayuda interna

Para activar la ayuda interna, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla 0 una vez.

•Navegue el archivo de la misma manera que otros archivos DAISY solo texto.

Para desactivar la ayuda interna, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla 0 otra vez.

## 13.2. Comprobar las propiedades del sistema.

Para escuchar la versión del sistema o el número de serie de su PLEXTALK, y para obtener informaciones sobre llaves PDTB, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o6 para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para confirmarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Propiedades del sistema" y pulse Confirmar o la tecla 8 para confirmarla.

•La versión del sistema y el número de serie serán anunciados de forma repetida.

•Informaciones sobre las llaves PDTB solo serán reproducidas si ha instalado una llave.

•Cuando haya anotado las informaciones necesarias, pulse la tecla Confirmar o la tecla 8 para salir del sistema de menú.

## 13.3. Configurar la Opción "Saltar".

Algunos libros DAISY tienen elementos que puede saltar. PLEXTALK le permite seleccionar si desea saltar un elemento en concreto o no. Esta función se denomina "Saltar".  Los siguientes elementos pueden ser saltados:

•Números de página

•Notas al pie de la página

•Notas de referencia

•Anotaciones

•Números de línea

•Barras de navegación

•Notas del producente

Para configurar los elementos que desea saltar, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Saltar" y pulse la tecla Confirmar para seleccionarla.

•Utilice las teclas 2 u 8 para seleccionar el elemento para el que desea configurar la opción, y utilice las teclas 4 o 6 para seleccionar "Saltar" o "Reproducir".

•Después de haber decidido sobre cuales serán los elementos que desea saltar y cuales no, pulse la tecla Confirmar.

## 13.4. Restablecer las opciones de fábrica.

Para recuperar las opciones de fábrica, haga lo siguiente:

•Pulse la tecla Menú una vez para ir al menú principal.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Opciones del sistema" y pulse Confirmar para seleccionarla.

•Utilice las teclas 4 o 6 para ir a la opción "Recuperar las opciones de fábrica" y pulse Confirmar para seleccionarla.

•PLEXTALK le pedirá que confirme si desea continuar. Pulse la tecla Confirmar para recuperar todas las opciones de fábrica, o pulse la tecla Cancelar para cancelar. Tras algún tiempo, PLEXTALK se reiniciará.

A continuación le presentaremos una lista de todas las opciones de fábrica de PLEXTALK.

•Volumen de reproducción (Volumen global):  13

•Velocidad de reproducción:  Normal

•Tono:  Normal

•Opciones de reproducción:  Normal

•Saltar: Reproducir

•Volumen de la voz guía:  Normal

•Sintetizador: depende de la lengua usada

•Seleccionar sonido de espera:  Sonido de espera 1

•Timbre del sintetizador:  Normal

Nota: Señaladores son borrados al cargar las opciones de fábrica.

# Anexo A – Especificaciones principales.

Nota:  Shinano Kenshi se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto en cualquier momento sin nota previa.

En esta sección figuran las especificaciones principales para PLEXTALK PTN2.

## Especificaciones generales.

Sistema de carga de CDs:

Inserciónpor ranura

CDs compatibles:

CDs con un diámetro de 12cm, CD-R y CD-RW.  PLEXTALK tan solo es compatible con CDs redondos de 12cm.  CDs con un diámetro de 8cm y CDs con una forma irregular, como del tipo tarjeta comercial, causarán una malfunción y no deberán ser utilizados.

Ranura para tarjetas SD:

Tarjetas SD/SDHC

Contenidos reproducibles:

Libros conforme a los estandards DAISY 2.0, 2.02 y 3.0

Archivos de audio en los formatos MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) y el formato Audible 4(.aa).

CDs de música (CD-DA)

Archivos de texto: sólo texto, HTML, Microsoft .doc

Entrada y salida de audio:

Terminal de auriculares (estéreo)

Altavoz incorporado (Monaural)

Terminal externo:

USB 2.0

Precisión del reloj:

Aproximadamente 60 segundos por mes

Fuente de alimentación eléctrica:

Adaptador CA, Ca de 100 V a 240 V, 50 o 60 Hz

Dimensiones y peso:

Longitud 219 mm

Ancho 170 mm

Alto 56 mm

Peso aproximadamente 1300g

Consumción de energía (máximo):

25 Vatios

Temperatura de operación y humedad:

Fahrenheit de 40 a 104

Celsius de 5 a 40

Humedad de 20% a 80%, no humedad extrema.

## Características de audio

Auriculares (salida de línea):

Impedancia compatible 32 ohmios

Conector de 3,5mm de diámetro conector mini estéreo

Altavoz incorporado:

Impedancia de salida 4 ohmios

Salida 2,0 Vatios

## Funciones principales

Voz guía:

Da informaciones habladas sobre la operación actual

Proporciona descripciones de las teclas en el modo de descripción

Anuncia elementos de menús

Proporciona informaciones de ayuda (pulse la tecla Información)

Función de búsqueda:

Encabezado, Grupo, Página, Frase, Señalador, Álbum, Track, Nivel, Pantalla, Párrafo, Línea, Frase, Palabra, Carácter

Ajuste de volumen:

0 a 25 (en pasos de 1)

Ajuste del volumen de la voz guía:

-5 a +5 (en pasos de 1)

Velocidad de reproducción:

11 opciones de -2, 0, a +8 (en pasos de 1).

La velocidad normal está en la posición 0.

Tono:

13 opciones de -6, 0, a +6 (en pasos de 1)

El tono normal está en posición 0

Función de memoria:

Señaladores, un máximo de 10000

## Especificaciones de la batería.

Typo:  Ni-MH (níquel e hidruro metálico)

Dimensiones:

Longitud 53,64 mm

Ancho 56,68 mm

Alto 29.00 mm

Capacidad:  1800 mAh (miliamperios hora)

Tiempo de carga:  aproximadamente 4 horas

Tiempo de operación:

Formato DAISY, reproducción de CD: 5 horas

CDs de música (CD-DA), reproducción de CD: 2 horas

Formato DAISY, reproducción de tarjetas SD: 8 horas

Nota:  Todos los tiempos son cálculos aproximados.

Nota:  El tiempo de carga y de operación varían según la temperatura del ambiente y las condiciones de operación.

## Información de copyright acerca de Ogg Vorbis

Este software se le entregará de parte de los propietarios de copyright y contribuidores "tal cual" Y toda garantía, incluidas, pero no limitadas a, las garantías implícitas o explícitas por ley, de comerciabilidad y de idoneidad para un fin concreto, será negada.  En ninguna circunstancia la fundación o los contribuidores se responsabilizarán de daños algunos, sean directos o indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, o como consecuencia de uso (incluso, pero no limitado a, la adquisición de productos sustitutos o servicios, la pérdida de uso, pérdida de datos, de ganancias, o la interrupción comercial.) causados de la manera que fuere, y bajo cualquier teoría de responsabilidad, en contrato, responsabilidad estricta o por daños y perjuicios (incluso negligencia u otros) que resulten del uso de este software, Aun cuando hayan sido advertidos de este tipo de daños.

# Anexo B – jerarquía del menú

En este anexo figuran todas las opciones del menú principal, con su jerarquía de submenús correspondiente.

Opciones de reproducción

Modos de reproducción aleatoria y repeticiones

Reproducción estándar

Repetir título

Repetir track

Repetir álbum

Repetir todos los álbumes

Reproducción aleatoria

Leyendo el nombre del archivo de audio

Leer el nombre del archivo de audio

Leer el número de tracks de audio

Saltar

Seleccionar número de página

Reproducir

Saltar

Seleccionar nota a pie de página

Reproducir

Saltar

Seleccionar punto de referencia

Reproducir

Saltar

Seleccionar anotación

Reproducir

Saltar

Seleccionar número de línea

Reproducir

Saltar

Seleccionar barra de navegación

Reproducir

Saltar

Seleccionar nota del productor

Reproducir

Saltar

Gestión de dispositivo

Información sobre dispositivo y título

Eliminar todos los archivos de la tarjeta SD

Eliminar el título seleccionado (Eliminar el álbum seleccionado)

Opciones del sistema

Propiedades del sistema

Versión del sistema

Número de serie

Clave instalada

Ajustar el volúmen de la voz guía

Seleccionar la voz del sintetizador

Lengua materna

Inglés

Seleccionar sonido de espera

Sonido de espera 1

Sonido de espera 2

Ningún sonido de espera

Ajustar fecha y hora

Ajustar el timbre del sintetizador

Recuperar las opciones de fábrica

# Anexo C – Localización de problemas

## Problemas generales de operación.

Síntoma:  Enciende la unidad con el botón de encendido, pero no pasa nada.

Posible causa:  Adaptador CA no fijo o el cable no está bien conecctado.

Solución:  Reinserte el cable de alimentación firmemente en PLEXTALK y asegúrese de que el adaptador CA esté bien insertado.

Síntoma:  La alimentación funciona, pero PLEXTALK no opera.

Posible causa:  El bloqueo de teclado está activado.

Solución:  Desactive el bloqueo de teclado pulsando las teclas Retroceso y Avance Rápido juntas.

Síntoma:  PLEXTALK no se apaga y no se puede utilizar ninguna tecla.

Posible causa 1:  El bloqueo de teclado está activado.

Solución:  Desactive el bloqueo de teclado pulsando las teclas Retroceso y Avance Rápido juntas.

Posible causa 2:  Error desconocido.

Solución:  Pulse las teclas Temporizador de apagado automático y encender, y manténgalas pulsadas durante más de 10 segundos, luego PLEXTALK se apagará.

Si esto no funciona, remueva el adaptador CA y la batería de la unidad y colóquelos de nuevo.

Síntoma:  No hay ninguna voz guía.

Posible causa 1:  El volumen está a 0.

Solución:  Suba el volumen para que pueda oír la voz guía.

Posible causa 2:  No hay alimentación.

Solución:  Encienda el equipo.

## Errores anunciados al reproducir títulos DAISY.

Voz guía:  "Tarjeta SD no soportada” o "Dispositivo USB no soportado."

Posible causa:  La tarjeta SD o el medio USB han sido formateados con un sistema de archivo no soportado.

Solución:  Inserte una tarjeta SD formateada en FAT-16 o FAT-32.

Voz guía:  "Error de lectura"

Posible causa:  El título no puede ser reproducido.

Solution:  Press the Previous Title key or Next Title key to try to select a different title, or switch the media including a different title.

## Errores durante el proceso de copiado

Voz guía:  "No hay dispositivo de destino".

Posible causa:  No ha insertado un medio apropiado parahacer copias.

Solución:  Inserte una tarjeta SD o un medio USB con suficiente espacio para la copia e inténtelo de nuevo.

Voz guía:  "La tarjeta SD está protegida"

Posible causa:  Ha bloqueado la tarjeta SD con el interruptor de bloqueo en la tarjeta.

Solución:  Expulse la tarjeta, mueva el interruptor a la posición de desbloqueado, reinserte la tarjeta en PLEXTALK e inténtelo de nuevo.

2011/09 UG- ESP0400-E0400