PLEXTALK  Linio

Version 5

Brugervejledning

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# VIGTIGE MEDDELELSER

## FCC MEDDELELSE

Overensstemmelseserklæring

Modelnummer: PTX1/PRO

Handelsnavn: PLEXTALK

Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne; Funktion er underlagt følgende to betingelser:

(1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.  Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer.  Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.  Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene ved en eller flere af følgende forholdsregler:

•Juster, eller flyt modtagerantennen.

•Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

•Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

•Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjælp.

VÆR FORSIGTIG:

Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

## Canadian Department of Communications Statement

Dette digitale apparat overstiger ikke begrænsningerne i Klasse B for radio-støj fra digitale apparater i Radiostøj forordningerne i den canadiske Department of Communications.

Dette klasse B digitale apparat overholder den canadiske ICES-003.

VÆR FORSIGTIG:

Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet heri, kan medføre farlig stråling.

# INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGE MEDDELELSER	2

FCC MEDDELELSE	2

Canadian Department of Communications Statement	3

INDHOLDSFORTEGNELSE	4

1. Retlige oplysninger og ophavsrettigheder	9

1.1. Ophavsretlige oplysninger om denne brugervejledning	9

1.2. Licenser og varemærker	9

1.3. Restriktioner for kopiering og optagelse	9

1.3.1. Generelle oplysninger	9

1.3.2. Cd'er	10

2. Kom godt i gang	11

2.1. Terminologi og anvendte konventioner	11

2.2. Hvad du finder i kassen	11

2.3. Beskrivelse af enheden	11

2.3.1. Apparatets forside < Uden COVER >	12

2.3.2. Forkanten	14

2.3.3. Venstre side	14

2.3.4. Bagkanten	14

2.3.5. Bagsiden	14

2.4. Opladning af PLEXTALK	14

2.5. Vedligeholdelse og batteripleje	15

2.5.1. Vedligeholdelse af enheden	15

2.5.2. Batteripleje	15

2.5.3. Overstreget skraldespand symbol	15

2.6. Tænde og slukke PLEXTALK	16

2.7. Funktion til beskrivelse af taster < Uden COVER >	16

2.8. Tast lås funktion	17

2.9. Indsættelse og udskubning af SD-kort, USB hukommelse og CD	17

3. Introduktion til menusystemet < Uden COVER >	19

3.1. Hovedmenu	19

3.2. Adgang til og navigere i menuen	19

4. Opsætning af din PLEXTALK < Uden COVER >	20

4.1. Vælge din foretrukne talesyntese	20

4.2. Indstilling af dato og tid	20

4.3. Valg af en foretrukken ventelyd	21

5. Strømstyringsfunktioner	22

5.1. Lavt batteriniveau advarsel	22

5.2. Automatisk lukning for energibesparelse	22

5.3. Tvungen slukning	22

5.4. Automatisk slukning funktion	22

5.4.1. Indstilling af automatisk slukning	22

5.4.2. Annullering af automatisk slukning	23

6. Afspilningsfunktioner fælles for alle formater	24

6.1. Starte og stoppe afspilning	24

6.2. Spole hurtigt frem eller tilbage	24

6.3. Ændre lydstyrken	25

6.4. Ændring af guide lydstyrken < Uden COVER >	25

6.5. Ændring af afspilningshastigheden < Uden COVER >	25

6.6. Ændring af toneleje < Uden COVER >	26

6.7. Adgang til navigationsmenuen	26

6.8. Valg af titel	26

6.9. Få information om medier og titel < Uden COVER >	28

6.10. Henter oplysninger om den aktuelle status	28

6.11. Afspilnings indstilling < Uden COVER >	29

6.12. Brug af bogmærker	29

6.12.1. Typer af bogmærker	29

6.12.2. Tilføj bogmærker < Uden COVER >	29

6.12.3. Navigere til bogmærker	30

6.12.4. Slette bogmærker < Uden COVER >	30

7. Afspilning af DAISY titler	31

7.1. Overskrift navigation	31

7.2. Flytning til begyndelsen eller slutningen af en DAISY titel <Uden COVER>	31

7.3. Side navigation	32

7.4. Gruppe navigation	33

7.5. Sætnings navigation	33

7.6. Spring 10 minutter, spring 30 sekunder	33

7.7. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn i DAISY tekstbog	34

7.8. Navigering efter procent < Uden COVER >	34

7.9. Afspilnings indstilling < Uden COVER >	34

7.10. Afspilningsindstillinger for multimedie DAISY < Uden COVER >	34

8. Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er	36

8.1. Spor navigation	36

8.2. Gå til starten på et album < Uden COVER >	37

8.3. Album navigation	37

8.4. Spring 10 minutter, spring 30 sekunder	37

8.5. Afspilningsindstilling < Uden COVER >	38

8.6. Annoncerer album og spor ved navn eller nummer < Uden COVER >	38

9. Afspilning af tekstfiler	39

9.1. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn	39

9.2. Navigering efter procent < Uden COVER >	39

9.3. Afspilningsindstilling < Uden COVER >	40

10. Afspilning af lydbøger	41

11. Backup < Uden COVER >	42

11.1. Generelle backup oplysninger	42

11.2. Sikkerhedskopi af en titel eller et album fra CD til andet medie.	42

11.3. Sikkerhedskopiering fra et medie til et andet.	43

11.4. Backuptid for musik cd	43

12. Mediehåndterings funktioner < Uden COVER >	44

12.1. Sletning af en titel	44

12.2. Sletning af SD-kort, USB-enhed eller den interne hukommelse	44

13. Netværksindstillinger < Uden COVER >	46

13.1. Opret forbindelse ved hjælp af netværkskabel	46

13.1.1. Tilslut netværkskablet	46

13.1.2. Opret forbindelse med netværkskabel manuelt	46

13.2. Opret forbindelse til et trådløst netværk	47

13.2.1. Aktivering af den trådløse netværksenhed	47

13.2.2. Se tilgængelige trådløse netværk og opret forbindelse	48

13.3. Avancerede netværksindstillinger	49

13.3.1. Kontrollér netværksoplysninger	49

13.3.2. Indlæs netværksindstillinger	51

13.3.3. Gem netværksindstillinger	51

13.3.4. Tilføj indstillinger for trådløst netværk	52

13.3.5. Ændre eller slette indstillinger for trådløst netværk	52

13.3.6. Gendan netværksindstillinger til standardindstillingerne	53

14. DAISY Online	55

14.1. Indstillinger for online service < Uden COVER >	55

14.1.1. Indlæs indstillinger for online service	55

14.1.2. Kontroller og skift indstillinger for online service	56

14.1.3. Slet indstillinger for online service	57

14.1.4. Annoncering med indspillet tale eller talesyntese	57

14.2. Boghylde	58

14.2.1. Afspilning af et titel i boghylden	58

14.2.2. Afspilningsmuligheder: Streaming og hentning	59

14.2.3. Hentning af en titel < Uden COVER >	59

14.2.4. Aflevering af titler	60

14.2.5. Valg af titel efter kategori	60

14.2.6. Overførsel af titler fra kategorien "nye titler" til kategorien "udstedte titler".	61

14.3. Servicemeddelelser	61

14.3.1. Lyt til Servicemeddelelser	62

14.3.2. Slet Servicemeddelelser	62

14.4. Boghylde-menuen < Uden COVER >	63

14.4.1. Opdatering af alle boghylder	63

14.4.2. Valg af online service og opdatering af boghylden	63

14.4.3. Opdatering af servicemeddelelser	64

14.5. Menuen Online service < Uden COVER >	64

14.5.1. Brug af menuen	64

15. Indtastning af tekst < Uden COVER >	66

15.1. Indtastning af alfabetet i ABC-tilstand	66

15.2. Indtastning af tal i tal-tilstand	67

15.3. Indtastning af symboler ved hjælp af symboltabellen	67

15.4. Flytning af indtastningspositionen	68

15.5. Sletning af tegn	68

16. Modtagelse af podcast	69

16.1. Gem podcast feeds	69

16.1.1. Gem podcast feeds ved hjælp af programmet "PLEXTALK Transfer"	69

16.1.2. Gem podcast feeds ved hjælp af et program til modtagelse af podcasts	70

16.2. Lyt til podcasts	71

16.3. Naviger efter episode, 10 minutter eller 30 sekunder	71

16.4. Hent den seneste episodeliste < Uden COVER >	72

16.5. Hent alle episoder i feedet < Uden COVER >	72

16.6. Besked under hentning	73

17. Streaming af webradio	74

17.1. Tilføj en webradiostation til afspilningslisten	74

17.2. Lyt til webradio	74

18. Bluetooth indstillinger	76

18.1. Parring og tilslutning til bluetooth-enhed < Uden COVER >	76

18.2. Tilslut eller afbryd forbindelsen til bluetooth-enheden	77

18.3. Afspilning af titler når bluetooth-enheden er tilsluttet	77

18.4. Aktiver eller deaktiver bluetooth < Uden COVER >	78

18.5. Ryd bluetooth parringsoplysninger < Uden COVER >	78

18.6. Indstillinger for bluetooth-kommunikation < Uden COVER >	79

19. Andre nyttige funktioner	80

19.1. Den indbyggede hjælpefil < Uden COVER >	80

19.2. Kontrol af systemegenskaber < Uden COVER >	80

19.3. "Spring over" indstillinger < Uden COVER >	80

19.4. Opdatering ved hjælp af netværk	81

19.5. Slet autorisationsnøgler < Uden COVER >	81

19.6. Nulstil PLEXTALK til fabriksindstillingerne < Uden COVER >	82

Appendiks A:  Vigtigste specifikationer	83

Generelle specifikationer	83

Lydfunktioner	84

Hovedfunktioner	84

Batterispecifikationer	85

Trådløs kommunikation funktion	86

DAISY online Service:	86

Copyright oplysninger om Ogg Vorbis	86

Appendiks B:  Menusystem	87

Appendiks C:  Fejlfinding	90

Generelle driftsproblemer	90

Talte fejl under DAISY afspilning	90

Fejl under sikkerhedskopiering.	91

Appendiks D: Spørgsmål og svar om netværksindstillinger	92

Appendiks E: Liste over tegn der kan indtastes	94

# 1. Retlige oplysninger og ophavsrettigheder

Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om ophavsret, licenser og varemærker. Det beskriver også de restriktioner der gælder, når du bruger PLEXTALK til kopiering eller optagelse af digital lyd. Du opfordres kraftigt til at læse dette kapitel grundigt før du fortsætter.

## 1.1. Ophavsretlige oplysninger om denne brugervejledning

Shinano Kenshi forbeholder sig ret til at ændre de produkter der beskrives i denne vejledning når som helst og uden forudgående varsel.

Shinano Kenshi giver ingen repræsentation eller garantier med hensyn til indholdet heri og frasiger sig specifikt ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder Shinano Kenshi Co, Ltd sig ret til at revidere denne vejledning og foretage ændringer i indholdet, uden pligt til at orientere enhver person eller organisation om en sådan revision eller ændring.

Denne brugervejledning er beskyttet af copyright. Den må ikke kopieres, fotokopieres, oversættes eller reduceres til noget elektronisk medium eller maskinlæsbar form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Shinano Kenshi.

Manual Copyright 2009 Shinano Kenshi Co, Ltd.

## 1.2. Licenser og varemærker

Alle licenser og varemærker tilhører deres respektive ejere.

## 1.3. Restriktioner for kopiering og optagelse

Før du bruger din PLEXTALK, skal du gennemgå følgende vigtige oplysninger for at sikre, at du forstår de juridiske begrænsninger, der gælder for dens anvendelse til visse funktioner.

### 1.3.1. Generelle oplysninger

Denne PLEXTALK enhed er designet til at hjælpe dig med at optage og gengive lydværker, som du har copyright til, eller hvor du har fået tilladelse fra indehaveren af ophavsretten eller den retmæssige licenshaver. Medmindre du har copyright til, eller har opnået de nødvendige tilladelser fra copyright ejeren eller den retmæssige licensgiver, kan din uautoriserede optagelse, reproduktion eller distribution heraf, medføre civil-og strafferetlige sanktioner i henhold til lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Under ingen omstændigheder vil Shinano Kenshi være ansvarlig for konsekvenserne af at en eventuel ulovlig kopiering foretaget ved hjælp af denne PLEXTALK optager.

### 1.3.2. Cd'er

Kopier af musik-cd'er er til individuel nydelse i henhold til lov om ophavsret, og kan ikke anvendes på anden måde uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

# 2. Kom godt i gang

## 2.1. Terminologi og anvendte konventioner

Dette afsnit indeholder oplysninger om terminologi og konventioner, der anvendes i hele denne vejledning.  Detaljerne er som følger:

•ADVARSEL: En advarsel er betegnelsen for en fare, der kan resultere i personskade.

•VÆR FORSIGTIG: En forsigtighedsmeddelelse betegner en fare, der kunne skade eller ødelægge PLEXTALK produktet, ødelægge indspilningsmedier, ødelægge eller påvirke dine data eller computer konfiguration.

•Bemærk: En bemærkning bruges til at give yderligere vigtige oplysninger om en funktion, der ikke allerede er nævnt.

•SD-kort: PLEXTALK er i stand til at bruge både "SD" og "SDHC kort".  I denne brugervejledning kaldes begge kort "SD-kort".

## 2.2. Hvad du finder i kassen

Herunder finder du en liste over alle de dele, du finder i kassen med din PLEXTALK. Sørg for, at alle dele er inkluderet.  Hvis der mangler noget, skal du kontakte din forhandler.

1 PLEXTALK Linio

1 Maske

1 AC-adapter

1 Brugervejlednings cd

1 Kvik Reference Guide

1 Sikkerhedsinstruktions guide

Bemærk: Det anbefales kraftigt, at du opbevarer al emballage, hvis du på et senere tidspunkt skulle blive nødt til at returnere din PLEXTALK.

## 2.3. Beskrivelse af enheden

Dette afsnit beskriver apparatets fysiske udseende og placeringen af knapper og andre dele, således at du kan finde dem, når der henvises til dem i senere kapitler. Navn og vigtigste formål er også beskrevet.

Hold forsigtigt enheden i vejret og brug et øjeblik på at undersøge apparatets top og bund. Forsiden har 27 gummiknapper, mens bagsiden kun har fem gummifødder, fire af dem findes tæt på hjørnerne og den sidste er lang og lige.

Find den perforerede overflade på PLEXTALKs højtaler. Hold gummifødderne nedad og drej apparatet indtil højtaleren er i dit øverste højre hjørne. Nu står PLEXTALK i den position, den normalt betjenes fra. Det kan du kontrollere ved at mærke efter, om den længste side er tættest på dig. Der skal være en smal, men følbar lige revne i denne kant. Det er til at indsætte CD'er.

### 2.3.1. Apparatets forside < Uden COVER >

PLEXTALK har 27 gummiknapper på forsiden. De er samlet i fem blokke - en række med fire knapper i venstre side, en firkantet blok med tolv knapper i midten, en række med tre knapper under den firkantede blok, en række med tre knapper oven over den firkantede blok og en række med fem knapper i højre side.

I rækken med fire knapper i venstre side er den øverste knap ellipseformet og den nederste knap er trekantet. De øvrige to knapper i midten er diamandformede.

Oppe fra og ned er de fire knapper:

•Menu knappen - Bruges til at få adgang til hovedmenuen.

•Boghylde knappen - Bruges til at låne eller aflevere bøger ved hjælp af DAISY Online service.

•Gå til knappen - Bruges til navigation efter side og overskrift.

•Bogmærke knappen - bruges til at springe til, indsætte eller slette bogmærker.

Den firkantede blok med tolv knapper kaldes generelt Nummer-tasterne og findes midt på forsiden. Knapperne er placeret præcis som på en trykknaptelefon med fire rækker med tre knapper i hver. Fem-tasten har en lille prik i midten, som gør den lettere at finde. Knappen Firkant, som er placeret nederst til højre blandt nummer-tasterne, bruges til at bekræfte og vil derfor blive kaldt Enter-knappen i denne vejledning. På samme måde bruges Stjerne-knappen, som er placeret nederst til venstre blandt nummer-tasterne, til at annullere og vil derfor blive kaldt Annuller-knappen.

Nogle af tasterne har yderligere funktioner, som er vist nedenfor:

•Nummer 2 = Pil op eller Annuller

•Nummer 4 = Pil til venstre eller Gå tilbage

•Nummer 6 = Pil til Højre eller Gå frem

•Nummer 8 = Pil ned eller Enter

•Nummer 9 = Sikkerhedskopier filer

•Stjerne = Fortryd

•Firkant = Annuller fortryd

Nedenunder tal-tasterne er rækken med tre knapper. De to yderste knapper er halvcirkelformede. Den midterste knap er firkantet og har en tydelig fordybning, som gør den let at finde. Fra venstre mod højre er de tre knappers navne og funktioner følgende:

•Spol tilbage knappen - Spring tilbage eller spol tilbage (hvis den holdes nede)

•Afspil/Stop knappen - Afspil/Stop

•Spol frem knappen - Spring frem eller spol frem (hvis den holdes nede)

Oven over nummertasterne er en række med tre knapper. De to yderste knapper er lodret ovale og den midterste knap er større og også oval. De er delt i to på midten. Fra venstre mod højre har disse knapper følgende navne:

•Tone-knappen - den øverste del af knappen hedder "Tone Op knappen" og den nederste del er "Tone ned knappen".

•Lydstyrke knappen - Den øverste del hedder "Lydstyrke op-knappen" og den nederste er "Lydstyrke Ned-knappen".

•Hastighed knappen - Den øverste del hedder "Hastighed op-knappen" og den nederste er "Hastighed ned-knappen".

Den sidste gruppe knapper på forsiden er de fem knapper til højre. Knappen som er placeret lige til højre for 3- og 6-tasten er Information-knappen. Den er oval. Knappen, som er placeret lige til højre for Spol frem-knappen, er Titel-knappen. Den er del på midten i en højre og en venstre del. Den højre del hedder "Næste titel-knappen" og den venstre del hedder "Forrige titel-knappen". Disse knappers funktioner er følgende:

•Information knappen - Bruges til at få oplysninger om DAISY bøger, lydfiler og tekstfiler. Tryk på knappen og hold den nede for at høre den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

•Titel-knappen - bruges til at skifte mellem titler. Tryk på Næste Titel-knappen for at gå til næste titel eller Forrige titel-knappen for at gå til den forrige titel.

De øvrige tre knapper er placeret på række på enhedens højre side. Den øverste knap er lille og rund og den nederste knap er lille og firkantet. I mellem de to knapper er en større rund knap, som er lidt sænket. Oppefra og ned er de tre knapper:

•Automatisk slukning knappen - Bruges til at indstille automatisk slukning

•Tænd/Sluk knappen - Bruges til at tænde og slukke enheden

•Skub ud knappen - Bruges til at skubbe CD'er ud.

### 2.3.2. Forkanten

Revnen til at indsætte CD'er og skubbe dem ud findes på enhedens forreste kant. Indsæt dine CD'er med DAISY bøger, musik eller MP3 i denne revne. Når CD'en er indsat, vil den automatisk blive kørt ind i enheden.

### 2.3.3. Venstre side

På enhedens venstre side er der tre ting. Fra forsiden mod bagsiden er der SD-kort revnen, stikket til hovedtelefoner og USB-porten. SD-kort revnen er både til SD-kort og SDHC-kort. USB-porten kan bruges til USB flash hukommelse.

### 2.3.4. Bagkanten

Der er to ting på enhedens bagkant. Tættest på det bagerste venstre hjørne i et firkantet hul er stikket til LAN-kablet. I midten er et lille rundt hul i en firkantet fordybning. Det er DC input terminalen, som er stikket til strømforsyningen.

### 2.3.5. Bagsiden

Der findes et batterilåg på bagsiden. Batterilåget er fastgjort med en skrue. For at udskifte batteriet fjernes skruen, og batterilåget åbnes, hvorefter batteriet kan tages ud.

ADVARSEL: Man bør kun benytte de batterier, der anbefales til denne enhed. Hvis dette ikke overholdes kan det medføre eksplosion eller ildsdannelse.

## 2.4. Opladning af PLEXTALK

For at oplade batteriet skal du tilslutte PLEXTALK til en stikkontakt. Det gøres på følgende måde:

•For at oplade batteriet fra en stikkontakt indsættes strømforsyningen i input terminalen, som sidder midt på enhedens bagkant.

•Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten.   Opladning starter.

## 2.5. Vedligeholdelse og batteripleje

### 2.5.1. Vedligeholdelse af enheden

Forsigtigt tørres eventuelt støv og snavs af PLEXTALK med en blød klud, der er let fugtet med et fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og tør den med en klud.

ADVARSEL: Afbryd altid PLEXTALK fra lysnettet, og sluk for strømmen før rengøring.

### 2.5.2. Batteripleje

For at du får mest muligt ud af dit genopladelige batteri, bør du tage følgende punkter til efterretning:

•Batteriet vil normalt tage 4 timer at oplade. Men hvis du bruger din PLEXTALK for første gang, eller efter en måneds opbevaring, skal du tilslutte til en stikkontakt i mindst 24 timer.

•Batteriets levetid afhænger af, hvor ofte det bruges og genoplades. Dets evne til at oplagre strøm reduceres med tiden. Når batteritiden efter en opladning bliver for kort til praktisk brug, skal du udskifte batteriet med et nyt. Disse kan købes hos din forhandler.  Din forhandler kan også give dig råd om genbrug og bortskaffelse af brugte batterier.

•Batteritiden kan blive påvirket af den omgivende temperatur og arbejdsmiljø.

For at bevare batteriets ydeevne, bør følgende procedure gennemføres hvert halve år:

•Oplad batteriet

•Brug batteristrøm indtil afspilleren slukker

•Genoplad batteriet

### 2.5.3. Overstreget skraldespand symbol

Symbol med navnet "overstreget skraldespand" er trykt på overfladen af batteriet.

Bemærk: Dette symbol gælder kun for EU-lande.

Dette symbol er i henhold til direktiv 2006/66/EF.  Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald når de er opbrugt.  Hvis et kemisk symbol er trykt under symbolet vist ovenfor betyder dette, at batteriet eller akkumulatoren indeholder et tungmetal i en vis koncentration, der er anført nedenfor.

Hg: kviksølv (0,0005%)

Cd: cadmium (0,002%)

Pb: bly (0,004%)

Disse stoffer kan forårsage alvorlige risici for mennesker og det globale miljø, hvis de ikke håndteres på en hensigtsmæssig måde.  I Den Europæiske Union er der særskilte indsamlingsordninger for brugte batterier og akkumulatorer.  Bortskaf batterier og akkumulatorer korrekt på din lokale affaldsindsamling eller genbrugsplads.  Vores produkt er designet og fremstillet med batterier og akkumulator komponenter, der kan genbruges eller genanvendes.

## 2.6. Tænde og slukke PLEXTALK

For at tænde eller slukke, skal du gøre følgende:

•Tryk på Tænd/Sluk-knappen og hold den nede for at tænde for enheden. Når enheden er tændt, vil Tænd/Sluk-knappen lyse grønt.

•Tryk på Tænd/Sluk-knappen og hold den nede for at slukke for enheden.

Bemærk: Opstartsprocessen kan tage op til 40 sekunder når enheden tages i brug første gang eller når batteriet er blevet udskiftet.

## 2.7. Funktion til beskrivelse af taster < Uden COVER >

Som navnet antyder giver funktionen til beskrivelse af taster brugeren mulighed for at få en beskrivelse af alle PLEXTALKs knapper.

•Slå tastebeskrivelse til ved at trykke på Menu-knappen og holde den nede. Tryk derefter på en hvilken som helst knap på apparatet og du vil høre en beskrivelse af dens funktioner.

•Slå tastebeskrivelse fra ved at trykke på Menu-knappen og holde den nede.

## 2.8. Tast lås funktion

Tast lås kan bruges til at låse tasterne, så de ikke kan aktiveres ved et uheld.

•For at låse tasterne trykker du på Spol frem og Spol tilbage-knapperne samtidig og holder dem nede.

•For at låse tasterne op igen trykker du igen på Spol frem og Spol tilbage-knapperne samtidig og holder dem nede.

## 2.9. Indsættelse og udskubning af SD-kort, USB hukommelse og CD

For at indsætte SD-kortet, skal du gøre følgende:

•Sluk for strømmen.

•Hold SD-kortet, så det afskårne hjørne er placeret i det forreste højre hjørne.  Med andre ord skal det afskårne hjørne være tættest på apparatets forkant.

•Indsæt SD kortet i SD-kort porten på venstre side af enheden.

•Tryk kortet helt ind i kortrevnen og sørg for, at den sidder korrekt, med den yderste kant der flugter med selve PLEXTALK. Brug ikke overdreven kraft, når du gør det.

For at skubbe SD-kortet ud, skal du gøre følgende:

•Sluk for strømmen.

•Tryk SD-kortet indad og slip det derefter. Kortet skulle nu springe et stykke ud, så den udvendige kant af kortet kommer ud af apparatet.

•Med et forsigtigt greb trækkes kortet ud af porten.

VÆR FORSIGTIG: PLEXTALK's SD kortport er kun kompatibel med SD-eller SDHC-kort. Indsættelse af andre hukommelseskort såsom en Memory Stick eller MultiMedia Card, vil medføre fejl, og bør ikke anvendes.

Bemærk: SD-kort har en låsekontakt, der giver dig mulighed for at beskytte dine data, hvis du ønsker det. Denne er placeret på den lange side af kortet væk fra det afskårne hjørne.  Hvis kontakten er skubbet hen mod den forreste kant af kortet, kan du sikkerhedskopiere og slette titler. Hvis kontakten er placeret væk fra den forreste kant, vil dine data være beskyttet.

For at indsætte USB hukommelse gør du følgende:

•Sluk for apparatet.

•Indsæt USB-stikket i USB-porten.

For at skubbe USB-hukommelsen ud gør du følgende:

•Sluk for apparatet.

•Træk USB-stikket lodret ud af enheden.

Bemærk: Eksterne USB CD/DVD drev kan ikke anvendes sammen med PLEXTALK.

For at indsætte en CD i PLEXTALK gør du følgende:

•Sørg for at PLEXTALK er tændt.

•Vend CD'en således, at mærkningen vender opad.

•Tryk forsigtigt CD'en ind i revnen på PLEXTALKs forkant.

•Fortsæt med at presse CD'en indefter, indtil PLEXTALK overtager og trækker CD'en resten af vejen.

Bemærk: Hvis du ved et uheld indsætter en CD med bagsiden opad, vil CD'en blive skubbet ud.

For at skubbe en CD ud gør du følgende:

•Tryk på Skub-ud knappen.

•CD'en vil blive skubbet ud. Du kan nu selv trække CD'en ud det sidste stykke.

# 3. Introduktion til menusystemet < Uden COVER >

En del af funktionerne i PLEXTALK nås via det indbyggede menusystem.  Dette kapitel har til formål at forklare, hvordan menuen er struktureret, og hvordan du får adgang til den.

## 3.1. Hovedmenu

På højeste niveau er hovedmenuen, der har 6 elementer. Disse er:

•Indstilling af afspilning: giver dig mulighed for at indstille gentagelse og for at ændre den måde, hvorpå navne på album og spor oplæses.

•Valgfri afspilning: Giver dig mulighed for at vælge, om bestemte slags emner skal springes over.

•Podcast: giver dig mulighed for at opdatere listen over episoder og hente episoder.

•Mediestyring: Giver dig mulighed for at få medieinformation og at slette titler på medier, undtagen CD'er.

•Systemindstillinger: Giver dig mulighed for at ændre indstillinger for dato og tid, talesyntese, netværk osv.

•Boghylde og Meddelelser: giver dig mulighed for at opdatere boghylde og meddelelser.

•Online service: Menuservice, som stilles til rådighed af den online serviceudbyder.

## 3.2. Adgang til og navigere i menuen

For at navigere i menuen, skal du bruge følgende metoder:

•Åbn menuen ved at trykke på Menu-tasten én gang.

•For at vælge et andet punkt på samme niveau i menuen trykker du enten på 4-tasten for at gå til venstre eller 6-tasten for at gå til højre. Når du flytter til et nyt menupunkt, vil det blive talt.

•På alle menuer vil du, hvis du fortsætter i samme retning, til sidst nå tilbage til udgangspunktet, da menuerne kører i ring.

•For at vælge et menupunkt trykker du på 8-tasten eller på Enter. Hvis der er en undermenu, og den er tilgængelig på det pågældende tidspunkt, vil dette tage dig et niveau ned i menustrukturen og stille dig på det relevante undermenupunkt.

•For at gå et niveau op i menuen trykker du på 2-tasten eller Annuller-knappen.

•For straks at forlade menusystemet, fra alle niveauer i strukturen, skal du trykke på Menu-tasten.

# 4. Opsætning af din PLEXTALK < Uden COVER >

## 4.1. Vælge din foretrukne talesyntese

Du får valget mellem to syntetiske stemmer for tekst til tale. Én er dansk og den anden er engelsk. Du kan vælge din foretrukne tekst til tale stemme således:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Benyt 4- eller 6-tasten til at gå til menupunktet "Systemindstillinger" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt 4- eller 6-tasten til at gå til menupunktet "Vælg guide-stemme" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt 4- eller 6-tasten til at vælge din foretrukne stemme og tryk på Enter eller 8-tasten for at bekræfte.

## 4.2. Indstilling af dato og tid

For at indstille dato og tid for det interne ur, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-knappen og vælg "Systemindstillinger" ved hjælp af 4- eller 6-tasten og tryk dernæst på Enter eller 8-tasten for at bekræfte.

•Vælg menupunktet "Sæt uret" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug det numeriske tastatur til at indtaste det indeværende år med 4 cifre og tryk på Enter, eller tryk blot Enter for at acceptere den aktuelle indstilling.

•Brug det numeriske tastatur for at indtaste den aktuelle måned med et eller to cifre, og tryk derefter på Enter, eller tryk blot Enter for at acceptere den aktuelle indstilling.

•Brug det numeriske tastatur for at indtaste den aktuelle dag med en eller to cifre, og tryk derefter på Enter, eller tryk blot på Enter-tasten for at acceptere den aktuelle indstilling.

•Brug det numeriske tastatur til at indtaste den aktuelle tid med 4 cifre og tryk på Enter.  Brug nuller hvor det er nødvendigt.

•Som en bekræftelse vil dato og tid, som du netop har indtastet, blive meddelt.

Bemærk: Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på tasten Annuller for at slette det indtastede tal.

Bemærk: For at høre den aktuelle dato og tid trykker du på Information-knappen og holder den nede.

## 4.3. Valg af en foretrukken ventelyd

Når PLEXTALK er optaget, som f.eks. når der oprettes adgang til et medie, afspilles en lyd der angiver, at maskinen arbejder. For at vælge din foretrukne ventelyd, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Vælg "Systemindstillinger" ved hjælp af 4- eller 6-tasten og tryk dernæst på Enter eller 8-tasten for at bekræfte.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at gå til menupunktet "Vælg pausesignal" og vælg ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at høre de tilgængelige ventelyde og tryk på Enter eller 8-tasten, når du er ved den lyd du foretrækker.

# 5. Strømstyringsfunktioner

## 5.1. Lavt batteriniveau advarsel

Når PLEXTALK kører på batteri og strøm niveauet falder til et niveau, hvor den skal oplades, vil PLEXTALK sige "Lavt batteriniveau." Afspilleren slukker selv om et minut. Hvis du ønsker at fortsætte med at bruge PLEXTALK, skal du tilslutte AC-adapteren.

## 5.2. Automatisk lukning for energibesparelse

For at spare på batteriet, vil PLEXTALK automatisk lukke ned efter 15 minutters inaktivitet, selv hvis batteriniveauet stadig er OK.

Bemærk: PLEXTALK slukker ikke automatisk hvis den kører på strøm fra stikkontakten.

## 5.3. Tvungen slukning

Hvis, af en eller anden grund, PLEXTALK ikke vil lukke ned, eller hvis du ikke er i stand til at navigere med nogen taster, kan du prøve at bruge den tvungne sluk-funktion, som et alternativ til at fjerne batteriet.

For at aktivere den tvungne slukningsfunktion skal du trykke på knappen til automatisk slukning og Tænd/Sluk-knappen samtidig og holde dem nede i mere end 10 sekunder. PLEXTALK bør lukke.

Bemærk: Hvis denne metode ikke virker, og din PLEXTALK stadig er tændt, skal du trække AC-adapteren ud, fjerne batteriet og indsætte batteriet igen.

## 5.4. Automatisk slukning funktion

Med automatisk slukning funktionen kan du angive et tidsrum efter hvilket PLEXTALK vil lukke.

### 5.4.1. Indstilling af automatisk slukning

For at indstille automatisk slukning, skal du gøre følgende:

•Tryk én gang på knappen til automatisk slukning. PLEXTALK vil sige, "Automatisk slukning. 15 minutter. Sæt."

•Tryk på knappen til automatisk slukning igen for at øge tiden inden den automatiske slukning. Indstillingen for automatisk slukning øges med 15 minutter hver gang der trykkes på knappen, op til den maksimale tid som er en time. Bliv ved med at trykke på knappen til automatisk slukning, indtil du når den ønskede indstilling.

Bemærk: Hvis du trykker på knappen for automatisk slukning igen, kan PLEXTALK sige den tilbageværende tid inden apparatet slukkes. I så fald trykker du på knappen igen, mens PLEXTALK taler, og tiden inden den automatiske slukning vil blive øget.

### 5.4.2. Annullering af automatisk slukning

For at annullere automatisk slukning, skal du gøre følgende:

•Tryk på knappen til automatisk slukning. PLEXTALK vil fortælle dig, at automatisk slukning i øjeblikket er slået til og antallet af minutter tilbage før der lukkes ned angives.

•Bliv ved med at trykke på knappen til automatisk slukning, indtil Plextalk siger "Sluk".

# 6. Afspilningsfunktioner fælles for alle formater

Plextalk kan afspille følgende formater:

•Daisy bøger

•Musik:  MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis og AMR-WB+

•Tekstfiler: Almindelige tekstfiler, Microsoft Word .doc, .docx, HTML eller EPUB2

•Lydbøger: Audible, MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis, AMR-WB+ og LKF.

•Podcast

•Webradio

Bemærk: Hvis en cd har flere former for indhold, for eksempel, DAISY-filer og audio-filer, vil PLEXTALK kun genkende en slags indhold.

Bemærk: Word-filer og WMA-filer, der ligger på CD'er, kan ikke afspilles.

## 6.1. Starte og stoppe afspilning

For at starte eller stoppe afspilningen, skal du gøre følgende:

•For at starte afspilningen, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten. PLEXTALK vil starte afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet tidligere.

•For at stoppe afspilningen, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten.

Bemærk: For at starte eller stoppe afspilningen skal du trykke kort på Afspil/Stop-knappen. Hvis du trykker på knappen og holder den nede, vil informationer om den aktuelle status blive oplæst.

## 6.2. Spole hurtigt frem eller tilbage

For at spole frem eller tilbage bruges Spol frem eller Spol tilbage knapperne, som sidder på hver side af Afspil/Stop-knappen.

•For at spole hurtigt tilbage trykker du på Spol tilbage-knappen og holder den nede. Afspilningen starter, når du slipper tasten.

•For at spole hurtigt frem trykker du på Spol frem-knappen og holder den nede. Afspilningen starter, når du slipper tasten.

Når du spiller en DAISY bog med lyd eller lydfil, og du holder Spol tilbage eller Spol frem-knappen nede, spoles hurtigt tilbage eller hurtigt fremad i spring på 1 minut, 2 minutter, 3 minutter og så videre.   Hvis tasten frigives, før "1 minut" valgmuligheden er sagt, vil afspilningen starte på det sted hvor knappen slippes. Hvis tasten slippes efter dette tidspunkt, vil spolingen fortsætte hurtigt tilbage eller hurtigt fremad indtil Afspil / Stop-tasten trykkes ned for at stoppe spolingen.

## 6.3. Ændre lydstyrken

Lydstyrken kan indstilles på en skala fra 0 til 25, i trin på 1, hvor 0 er tavs, og 25 er højest mulige indstilling.

•For at øge lydstyrken kan du enten trykke på knappen Lydstyrke Op flere gange, hvor niveauet øges med 1 hver gang du trykker, eller du kan trykke på Lydstyrke Op-knappen og holde den nede, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

•For at mindske lydstyrken kan du enten trykke på knappen Lydstyrke Ned flere gange, hvor niveauet falder med 1 hver gang du trykker, eller du kan trykke på Lydstyrke Ned-knappen og holde den nede, indtil lydstyrken når det ønskede niveau.

•Hvis du trykker på Lydstyrke Op og Ned-knapperne samtidig, vil lydstyrken blive indstillet til det midterste niveau, niveau 13.

## 6.4. Ændring af guide lydstyrken < Uden COVER >

Lydstyrken for guidetalen kan enten indstilles sammen med lydstyrken for afspilning, eller den kan indstilles separat. For at indstille guidelydstyrken separat gør du følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Benyt tasterne 4 eller 6 for at finde menupunktet "Systemindstillinger" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt tasterne 4 eller 6 for at finde menupunktet "Vælg guide-lydstyrke" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt 4 eller 6 tasten til at vælge den ønskede indstilling for guidelydstyrken og tryk på Enter eller 8-tasten for at vælge indstillingen.

## 6.5. Ændring af afspilningshastigheden < Uden COVER >

Der er 12 hastigheder fra -3 til 8, som kan justeres 1 trin ad gangen. Den normale hastighed er 0.  Minus 3 er det halve af den normale hastighed.

Plus 8 svarer til dobbelt hastighed, når man benytter talesyntesen. Ellers svarer plus 8 til tredobbelt hastighed.

•For at øge afspilningshastigheden trykker du på Hastighed Op-knappen.

•For at mindske afspilningshastigheden trykker du på Hastighed Ned-knappen.

•Hvis Hastighed Op- og Ned-knapperne trykkes samtidig vil hastigheden blive indstillet til normal.

Bemærk: Hvis du trykker på Hastighed Op- eller Ned-knappen og holder den nede, vil indstillingen for hastighed ændres hurtigt i den ønskede retning.

## 6.6. Ændring af toneleje < Uden COVER >

Der er 13 toneleje indstillinger fra -6 til 6, som kan justeres 1 trin ad gangen.

•For at øge tonelejet trykker du på Tone Op-knappen.

•For at mindske tonelejet trykker du på Tone Ned-knappen.

•Hvis Tone Op- og Ned-knapperne trykkes samtidig vil tonelejet blive indstillet til normal.

Bemærk: Hvis du trykker på Tone Op- eller Ned-knappen og holder den nede, vil indstillingen for toneleje ændres hurtigt i den ønskede retning.

## 6.7. Adgang til navigationsmenuen

En af de mest nyttige funktioner i PLEXTALK er muligheden for at vælge hvordan du vil navigere.  For at bruge navigationsmenuen, skal du gøre følgende:

•Benyt tasterne 2 eller 8 til at bevæge dig op eller ned i navigationsmenuen. Emnerne du hører talt er tilgængelige for dig fra navigationsmenuen på det tidspunkt.

•Når du har valgt det ønskede navigationsniveau kan du benytte 4- eller 6-tasten til at gå tilbage eller frem på det valgte navigationsniveau.

•For eksempel, hvis du vælger muligheden "Niveau 1" ved hjælp af tasterne 2 eller 8, og dernæst benytter tasterne 4 eller 6, vil du kunne bevæge dig tilbage eller frem til den næste niveau 1 overskrift.

## 6.8. Valg af titel

For at vælge en titel gør du følgende:

•Tryk på Næste titel-knappen eller Forrige titel-knappen for at vælge en titel.

PLEXTALK understøtter medierne CD, SD-kort, USB-enhed, Intern hukommelse, Boghylde og Servicemeddelelser. Hvis du trykker på Næste titel-knappen ved den sidste titel på et medie, vil PLEXTALK gå videre til den første titel på det næste medie. Hvis du trykker på Forrige Titel-knappen ved den første titel på et medie, vil PLEXTALK gå tilbage til den sidste titel på det forrige medie.

Bemærk: Tryk på Næste Titel-knappen og Forrige Titel-knappen samtidig for at gå til den første titel på næste medie.

PLEXTALK inddeler titlerne i følgende kategorier: "DAISY titel", "Musik", "Tekst", "Lydbog", "Podcast" og "Webradio". For at vælge en titel efter "kategori" gør du følgende:

•Tryk på Spol Frem-knappen for at gå til næste kategori.

•Tryk på Spol tilbage-knappen for at gå til forrige kategori.

Ud over efter "kategori" kan du også vælge titler efter "Mappe" eller "Medie". Gør følgende:

•Tryk på Næste Titel-knappen eller Forrige Titel-knappen.

•Tryk på knapperne 2 og 8 for at vælge niveauet "Mappe", niveauet "Kategori" eller niveauet "Medie".

•Tryk på knapperne 4 og 6 for at bevæge dig igennem de tilgængelige mapper, kategorier eller medier.

•Hvis mappen, kategorien eller mediet indeholder den titel, du ønsker at afspille, skal du trykke på 8-knappen flere gange for at komme tilbage til niveauet "titel".

•Tryk på knapperne 4 eller 6 for at vælge den titel, du ønsker at afspille.

•Tryk på Afspil/Stop-knappen for at begynde afspilningen.

Bemærk: Hvis du trykker på Afspil/Stop-knappen på niveauet "mappe", "kategori" eller "medie", kommer du tilbage til niveauet "titel".

< Uden COVER >

For at vælge en specifik titel ved hjælp af det numeriske tastatur fra niveauet "kategori" gør du følgende:

•Tryk på Næste titel-knappen eller Forrige Titel-knappen.

•Tryk på knapperne 2 eller 8 for at vælge niveauet "kategori".

•Tryk på knapperne 4 eller 6 for at gå igennem de tilgængelige kategorier.

•Tryk på Gå-Til-knappen.

•Brug dernæst det numeriske tastatur til at indtaste nummeret på den titel, du ønsker at afspille.

•Tryk på Enter-knappen for at gå til titlen eller på Annullér-knappen for at slette det indtastede.

•Tryk på Afspil/Stop-knappen for at starte afspilningen.

Bemærk: Du kan vælge en specifik titel ved hjælp af det numeriske tastatur fra niveauerne "titel", "mappe" eller "medie".

Bemærk: Du kan ikke vælge en titel ved hjælp af det numeriske tastatur i Boghylden eller i Servicemeddelelser.

## 6.9. Få information om medier og titel < Uden COVER >

For at få en række oplysninger om det aktuelle medie og titel, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til menupunktet "Mediestyring" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til menupunktet "Mediets titel information" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•PLEXTALK vil annoncere oplysninger om det aktuelle medie og titel.

•Når du har noteret de relevante oplysninger, skal du trykke på Enter-tasten for at forlade menusystemet.

## 6.10. Henter oplysninger om den aktuelle status

Du kan få en række oplysninger om den aktuelle status, om overskrifter,  side, bogmærker og så videre.  Hvad enten PLEXTALK spiller eller ej, skal du gøre følgende:

•Tryk én gang på Information-knappen. Eller tryk på Afspil/Stop-knappen og hold den nede.

•En række oplysninger vil blive talt.

•Når du har hørt de ønskede oplysninger, kan du stoppe oplæsningen af informationer ved at trykke på Enter eller Afspil/Stop-knappen.

•Tryk på Information-knappen og hold den nede for at høre den aktuelle dato og tid.

Bemærk: Hvis du ikke ønsker at høre alle oplysninger, og hvis du ønsker hurtigt at springe gennem de enkelte informationspunkter, kan dette gøres ved at trykke flere gange på Information-knappen.

## 6.11. Afspilnings indstilling < Uden COVER >

For at vælge bland og gentag indstillinger for afspilningsmodi, skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til menupunktet "Indstilling af afspilning" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til menupunktet "Blande og gentage indstillinger" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til din foretrukne afspilningstilstand og vælg den ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

## 6.12. Brug af bogmærker

### 6.12.1. Typer af bogmærker

Der er 2 typer af bogmærker, du kan bruge i PLEXTALK:

•Nummererede bogmærker - Du kan tilføje op til 10.000 nummererede bogmærker.  Hvert bogmærke bliver tildelt et unikt nummer i intervallet fra 1 til 65.000.

•Genoptag bogmærker - For hver titel, album eller tekstfil, vil den nuværende afspilnings placering blive gemt, så afspilningen kan genoptages fra det pågældende sted næste gang titlen, albummet eller tekstfilen åbnes.  Genoptag bogmærker indsættes automatisk af PLEXTALK, når du skifter fra en titel til en anden, et album eller en fil, eller når du slukker afspilleren.  Der kræves ingen handling fra dig.

Bemærk: PLEXTALK kan huske genoptag bogmærker for op til 1.000 titler, album eller tekstfiler.

### 6.12.2. Tilføj bogmærker < Uden COVER >

For at indsætte et nummereret bogmærke, uanset om PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende:

•Tryk på Bogmærke-tasten to gange.

•Brug det numeriske tastatur, og indtast det nummer, du ønsker at tildele dette bogmærke.

•Hvis du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, skal du ikke indtaste nummeret, eller indtast nummeret "0".

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at slette bogmærket.

Bemærk: Når du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, vil PLEXTALK vælge det mindste nummer fra ubrugte numre.

### 6.12.3. Navigere til bogmærker

Når du har indtastet bogmærker i en titel, album eller en fil, vil "bogmærke" valgmuligheden være tilgængelig på navigationsmenuen. For at navigere til næste bogmærke med et lavere eller højere nummer, skal du gøre følgende:

•Brug tasterne 2 og 8 til at gå til valgmuligheden "Bogmærke" i navigationsmenuen.

•Tryk på 4-tasten for at gå til det næste bogmærke med et lavere nummer. Afspilningen starter automatisk.

•Tryk på 6-tasten for at gå til det næste bogmærke med et højere nummer. Afspilningen starter automatisk.

< Uden COVER >

For at springe til et nummereret bogmærke, hvad enten PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende:

•Tryk på Bogmærke tasten én gang.

•Brug det numeriske tastatur, og indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at gå til.

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at slette bogmærket.

•Når et gyldigt bogmærke nummer er angivet, vil PLEXTALK gå til den placering af bogmærket, og afspilning starter automatisk.

### 6.12.4. Slette bogmærker < Uden COVER >

For at slette et Nummereret bogmærke, er proceduren som følger:

•Tryk på Bogmærke tasten 3 gange.

•Brug det numeriske tastatur, og indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at fjerne.

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

•Tryk på 0-tasten og derefter Enter for at fjerne alle bogmærker i den aktuelle DAISY titel eller tekstfil. I musikfiler vil denne fremgangsmåde slette alle bogmærker i alle albummer på det aktuelle medie.

# 7. Afspilning af DAISY titler

Dette kapitel omfatter ekstra funktioner, der kan bruges, når du afspiller en DAISY titel.

## 7.1. Overskrift navigation

Der er 2 måder at navigere på positioner inden for en DAISY titel.  Du kan enten gå til overskrifter direkte, eller du kan flytte gennem de tilgængelige positioner en ad gangen.

For at navigere overskrifter sekventielt, ved hjælp af overskrift niveauer, skal du gøre følgende:

•Brug tasterne 2 eller 8 til at gå til det ønskede navigationsniveau, for eksempel Niveau 1, Niveau 2 osv.

•Tryk på 4-tasten for at gå tilbage til den forrige overskrift på det valgte niveau. PLEXTALK vil gå til overskriften, og afspilningen vil starte automatisk.

•Tryk på 6-tasten for at gå frem til den næste overskrift på det valgte niveau. PLEXTALK vil gå til overskriften, og afspilningen vil starte automatisk.

Bemærk: Når du navigerer på denne måde, vil PLEXTALK standse ved alle overskrifter, der har et niveau, der er det samme som eller højere end det niveau, du har valgt.  For eksempel, hvis du vælger at navigere rundt på niveau 3, vil PLEXTALK finde alle Niveau 1, Niveau 2 og Niveau 3 positioner, når du bevæger dig frem eller tilbage.

< Uden COVER >

For at gå direkte til en bestemt position, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til-tasten to gange.

•Brug det numeriske tastatur, skriv nummeret på den overskrift, du ønsker at gå til.

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

•Når du har indtastet nummeret på en gyldig overskrift og trykket på Enter, vil PLEXTALK springe til den valgte overskrift og afspilningen vil starte automatisk.

## 7.2. Flytning til begyndelsen eller slutningen af en DAISY titel <Uden COVER>

For at gå til starten af en DAISY titel gør du følgende:

•Tryk på Gå til-tasten to gange.

•Tryk på Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til starten af det aktuelle emne.

For at flytte til slutningen af en DAISY titel, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til-tasten to gange.

•Tryk på 0 tasten efterfulgt af Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til slutningen af det aktuelle emne.

## 7.3. Side navigation

Navigering til sidenumre er meget lig overskrifts navigation.

For at navigere sider sekventielt, skal du gøre følgende:

•Brug tasterne 2 eller 8 for at gå til valgmuligheden "Side" i navigationsmenuen.

•Tryk på 4-tasten for at gå tilbage til den forrige side. PLEXTALK vil gå tilbage til den forrige sidemarkering, og afspilningen vil starte automatisk.

•Tryk på 4-tasten og hold den nede for at springe tilbage med 10 sider ad gangen. Afspilningen vil starte, når du slipper knappen.

•Tryk på 6-tasten for at gå frem til den næste side. PLEXTALK vil gå frem til den næste sidemarkering, og afspilningen vil starte automatisk.

•Tryk på 6-tasten og hold den nede for at gå frem med 10 sider ad gangen. Afspilningen vil starte, når du slipper knappen.

Bemærk: Hvis der ikke er nogen side markører i titlen, vil "Side" valgmuligheden ikke være opført på navigationsmenuen.

< Uden COVER >

For at gå direkte til en bestemt side, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til tasten én gang.

•Brug det numeriske tastatur, skriv nummeret på den side, du ønsker at gå til.

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

•Når du har indtastet et gyldigt sidetal og trykket på Enter, vil PLEXTALK gå til den valgte side, og afspilningen vil starte automatisk.

## 7.4. Gruppe navigation

For at bevæge dig frem eller tilbage en gruppe ad gangen, skal du gøre følgende:

•Brug tasterne 2 eller 8 for at gå til valgmuligheden "Gruppe" i navigationsmenuen.

•Brug 4-tasten for at gå tilbage til den forrige gruppe i titlen. PLEXTALK vil springe tilbage til den forrige gruppe, og afspilningen vil starte automatisk.

•Brug 6-tasten for at gå frem til den næste gruppe i titlen. PLEXTALK vil springe frem til den næste gruppe, og afspilningen vil starte automatisk.

Bemærk: Hvis der ikke er nogen gruppe markører i titlen, vil "gruppe" muligheden ikke være opført på navigationsmenuen.

## 7.5. Sætnings navigation

Hvis du vil flytte frem eller tilbage en sætning, skal du gøre følgende:

•For at springe en sætning tilbage skal du trykke på 2 eller 8-tasten for at vælge "Sætning" i navigationsmenuen og dernæst trykke på 4-tasten. PLEXTALK vil gå tilbage til starten af den forrige sætning, og afspilningen vil starte automatisk.

•For at springe en sætning frem skal du trykke på 2 eller 8-tasten for at vælge "Sætning" i navigationsmenuen og dernæst trykke på 6-tasten. PLEXTALK vil gå frem til starten af den næste sætning, og afspilningen vil starte automatisk.

•Tryk på Spol tilbage eller Spol Frem-knappen for at springe tilbage eller frem til nærmeste sætning.

## 7.6. Spring 10 minutter, spring 30 sekunder

For at springe 30 sekunder eller 10 minutter i en bog i DAISY-format gør du følgende:

•Brug tasterne 2 eller 8 til at vælge 10 minutter eller 30 sekunder.

•For at springe 10 minutter eller 30 sekunder frem trykker du på 6-tasten.

•For at springe 10 minutter eller 30 sekunder tilbage trykker du på 4-tasten.

## 7.7. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn i DAISY tekstbog

Ud over DAISY navigationsmuligheder vil en DAISY tekstfil altid give dig navigationsmulighederne "Skærm", "Afsnit", "Linje", "Sætning", "Stave", "Ord" og "Tegn".   Disse indstillinger vises automatisk på navigationsmenuen, når du åbner denne type fil.  For at navigere med en af disse valgmuligheder er processen som følger:

•Brug tasterne 2 eller 8 til at vælge din foretrukne navigationsmetode, som kan være skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn.

•Brug 4-tasten til at springe tilbage i filen med det valgte interval.

•Brug 6-tasten til at springe frem i filen med det valgte interval.

Bemærk: "Skærm" betyder 40 linjer.

Bemærk: Stave navigation annoncerer hvert ord og staver så ordet.

## 7.8. Navigering efter procent < Uden COVER >

Du kan navigere med en procentdel af filen.   For at navigere med en procentsats, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til tasten tre gange.

•Angiv procent mellem 0 og 100, og tryk på Enter-tasten. PLEXTALK vil flytte afspilnings position til denne position.

## 7.9. Afspilnings indstilling < Uden COVER >

Du kan vælge mellem 2 afspilningsmodi når du bruger en DAISY titel.  De tilgængelige indstillinger er som følger:

•Standard afspilning: den afspiller gennem titlen og stopper når du er færdig.

•Gentag titel: den aktuelle titel vil blive gentaget indtil afspilningen stoppes.

## 7.10. Afspilningsindstillinger for multimedie DAISY < Uden COVER >

Multimedie DAISY er et DAISY format, som indeholder både lyd- og tekstfiler. Du kan vælge, hvilket format, der skal afspilles, når du afspiller multimedie DAISY.

•Vælg Multimedie DAISY titlen.

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til menupunktet "Indstilling af afspilning" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til menupunktet "Multimedie DAISY afspilningsindstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge "Automatisk", "lyd" eller "tekst" og tryk på Enter eller 8-tasten.

# 8. Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er

Dette kapitel omfatter funktioner, der er specifikke for afspilning af lyd-filer eller musik-cd'er. PLEXTALK er i stand til at afspille følgende typer lydfiler:

•MP3-filer: MPEG-1 Layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Layer 3 fra 16kbps til 160kbps.

•WAVE Filer.

•WMA filer, PLEXTALK understøtter ikke DRM beskyttede WMA filer.

•AMR-WB+

•Ogg Vorbis filer: fra 45kbps til 320kbps.

VÆR FORSIGTIG: PLEXTALK er ikke i stand til at afspille en musik-cd, der ikke er kompatibel med cd-digital audio (cd-DA) standard, som f.eks kopibeskyttede musik-cd'er.

Bemærk: WMA-filer på CD'er kan ikke afspilles.

Bemærk: Det maksimale antal filer, som kan gemmes på et medie, er 6000. Filer, som overstiger 6000 genkendes ikke. Det maksimale antal mapper er 1024, inklusiv roden. Mapper som overstiger 1024 genkendes ikke.

## 8.1. Spor navigation

Du kan enten gå til spor direkte, eller du kan flytte gennem de tilgængelige spor et ad gangen.

For at navigere spor sekventielt, skal du gøre følgende:

•Brug tasterne 2 eller 8 til at vælge muligheden "Spor" i navigationsmenuen.

•Tryk på 4-tasten for at gå tilbage til forrige spor. PLEXTALK vil gå tilbage til det forrige spor, og afspilningen vil starte automatisk.

•Tryk på 6-tasten for at gå frem til næste spor. PLEXTALK vil gå frem til det næste spor, og afspilningen vil starte automatisk.

•Eller du kan blot trykke på Spol tilbage-knappen for at gå tilbage til det forrige spor. Tryk på Spol frem-knappen for at gå frem til næste spor.

Bemærk: Når man flytter tilbage et spor ad gangen, og hvis du tillader sporet at spille mere end 3 sekunder, vil du næste gang du flytter tilbage et spor, gå til starten af det aktuelle spor. Hvis du flytter tilbage en gang mere inden for 3 sekunder, vil du gå til det forrige spor.

< Uden COVER >

For at gå direkte til et bestemt spor, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til tasten én gang.

•Brug det numeriske tastatur til at skrive nummeret på det spor, du ønsker at gå til.

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

•Når du har indtastet et gyldigt spornummer og trykket på Enter, vil PLEXTALK springe til det valgte spor, og afspilningen vil starte automatisk.

## 8.2. Gå til starten på et album < Uden COVER >

For at gå til starten på et album gør du følgende:

•Tryk én gang på Gå til-knappen.

•Tryk på Enter og afspilningspositionen vil flyttes til starten på det aktuelle emne.

## 8.3. Album navigation

Du kan enten gå til album direkte eller du kan flytte gennem de tilgængelige albummer et ad gangen.

For at navigere album sekventielt, skal du gøre følgende:

•Benyt 2 eller 8-tasten til at vælge "Album" i navigationsmenuen.

•Tryk på 4-tasten for at gå tilbage til det forrige album.

•Tryk på 6-tasten for at gå frem til det næste album.

< Uden COVER >

For at gå direkte til et bestemt album, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til-tasten to gange.

•Ved hjælp af det numeriske tastatur, skal du skrive nummeret på det album du ønsker at gå til.

•Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere.

•Når du har indtastet et gyldigt albumnummer og trykket på Enter, vil PLEXTALK gå til det valgte album, og afspilningen vil starte automatisk.

## 8.4. Spring 10 minutter, spring 30 sekunder

For at springe 10 minutter eller 30 sekunder, gør du følgende:

•Brug tasterne 2 eller 8 til at vælge 10 minutter eller 30 sekunder.

•For at springe 10 minutter eller 30 sekunder frem trykker du på 6-tasten.

•For at springe 10 minutter eller 30 sekunder tilbage trykker du på 4-tasten.

## 8.5. Afspilningsindstilling < Uden COVER >

Ved afspilning af lydfiler kan du vælge en række forskellige afspilningsfunktioner. De tilgængelige indstillinger er som følger:

•Standard afspilning: den afspiller gennem albums og stopper når du er færdig.

•Gentag spor: det aktuelle spor gentages hele tiden indtil afspilningen stoppes.

•Gentag album: det aktuelle album gentages hele tiden indtil afspilningen stoppes.

•Gentag alle albums: Alle albummer vil blive gentaget i rækkefølge, indtil afspilningen stoppes.

•Blandet gentagelse: Filerne i alle albummer vil blive gentaget i tilfældig rækkefølge, indtil afspilningen stoppes.

## 8.6. Annoncerer album og spor ved navn eller nummer < Uden COVER >

Når du navigerer album eller spor, vil PLEXTALK annoncere albums og spor ved navn eller nummer.  Enten indstilling til at læse navn eller nummer kan vælges.  For denne indstilling skal du gøre følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Benyt tasterne 4 eller 6 for at gå til menupunktet "Indstilling af afspilning" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt tasterne 4 eller 6 for at gå til menupunktet "Læser navn på lydfil" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge i mellem "Læs navn på lydfil" og "Læs nummer på lydspor" og vælg ved at trykke på Enter.

# 9. Afspilning af tekstfiler

PLEXTALK kan afspille tekstfiler ved hjælp af syntetisk tale. PLEXTALK understøtter følgende tekstfilformater:

•Almindelige tekstfiler

•Microsoft Word dokumenter, .doc .docx

•HTML-filer

•EPUB2-filer

Bemærk: Word-filer på CD'er kan ikke afspilles.

## 9.1. Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn

En Tekstfil vil altid give dig navigationsmulighederne "Skærm", "Afsnit", "Linje", "Sætning", "Stave", "Ord" og "Tegn".   Disse indstillinger vises automatisk på navigationsmenuen, når du åbner denne type fil.  For Word og HTML-filer, der er blevet kodet med overskrifter, får du en ekstra navigationsmulighed på Navigations Menuen.  Denne kaldes "Niveau".

For at navigere med en af disse valgmuligheder, er processen som følger:

•Brug tasterne 2 eller 8 til at vælge din foretrukne navigationsmetode, som kan være skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn.

•Brug 4-tasten til at springe tilbage i filen med det valgte interval.

•Brug 6-tasten til at springe frem i filen med det valgte interval.

For at navigere efter afsnit gør du følgende:

•For at gå tilbage til forrige afsnit kan du blot trykke på Spol tilbage-knappen.

•Tryk på Spol frem-tasten for at springe frem til næste afsnit.

Bemærk: "Skærm" betyder 40 linjer.

## 9.2. Navigering efter procent < Uden COVER >

I tekstfiler kan du navigere med en procentdel af filen.   For at navigere med en procentsats, skal du gøre følgende:

•Tryk på Gå til tasten én gang.

•Angiv procent mellem 0 og 100, og tryk på Enter-tasten.

•PLEXTALK vil starte afspilning fra denne position i tekstfilen.

## 9.3. Afspilningsindstilling < Uden COVER >

I tekstfiler kan du vælge din foretrukne afspilningstilstand.  De tilgængelige indstillinger er:

•Standard afspilning: den spiller gennem en titel og stopper når du er færdig.

•Gentag titel: den aktuelle titel vil gentage hele tiden indtil afspilningen er stoppet.

# 10. Afspilning af lydbøger

PLEXTALK kan afspille formatet lydbøger. PLEXTALK understøtter følgende lydbogsformater:

•".aa"-filer, som kommer fra Audible.com

•MP3, WMA, WAV, Ogg, AMR-WB+ and LKF-filer

Opret en mappe med navnet "Audible" på roden af SD-kortet og gem ".aa"-filerne i denne mappe. Hvis der er andre typer af lydfiler end ".aa"-filer i "Audible"-mappen, vil PLEXTALK ikke genkende disse filer. PLEXTALK betragter en ".aa"-fil som en titel.

Du bør oprette en "PlexAudioBook"-mappe på roden af SD-kortet og gemme de lydbøger, som ikke er i .aa-format i denne mappe.

Alle lydfiler, som er gemt i mappen "PlexAudioBook" bliver afspillet som "Lydbog" og ikke som "Musik". PLEXTALK betragter en undermappe i "PlexAudioBook"-mappen som en titel.

Man navigerer i en lydbog på præcis samme måde som i musik-filer. Se afsnit 8 "Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er" for yderligere forklaring.

Bemærk: PLEXTALK vil genkende ".aa"-filer, som er placeret i andre mapper end "Audible"-mappen. Men vi anbefaler, at du gemmer ".aa"-filerne i "Audible"-mappen.

Bemærk: PLEXTALK vil ikke genkende ".aa"-filer, som er placeret i "PlexAudioBook"-mappen.

Bemærk: ".aa"-filer understøtter navigation efter overskrift og procent.

Bemærk: To afspilningstilstande "Standard afspilning" og "Gentag titel" kan vælges i indstillingerne for bland og gentag. < Uden COVER >

# 11. Backup < Uden COVER >

## 11.1. Generelle backup oplysninger

Før sikkerhedskopiering af data, skal følgende punkter bemærkes:

•Når du sikkerhedskopierer data fra et medie til et andet, kaldes det første for "kildemediet" og det andet for "målmediet".

•Du kan sikkerhedskopiere en lang række data fra et medie til et andet. CD-drevet kan kun benyttes som kildemedie, når der sikkerhedskopieres.

•Hvis du tager backup fra en musik-cd, kan du vælge hvilken lydkomprimering, der skal anvendes.  Der vil blive taget backup som lydfiler, og ikke i DAISY-format.

•I backup-processen, giver PLEXTALK en advarsel, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed på destinationsmediet.

•Når batteriet er lavt, kan backup-processen blive afbrudt.  Derfor anbefales det, at du opretter forbindelse til elnettet før backup.

•Hvis du ønsker at annullere backup-processen, mens den kører, skal du trykke på Annuller-tasten.

## 11.2. Sikkerhedskopi af en titel eller et album fra CD til andet medie.

For at sikkerhedskopiere en titel eller et album fra en CD til et andet medie gør du følgende:

•Hvis du vil sikkerhedskopiere en titel eller et album til et SD-kort eller et USB-medie, skal du indsætte et SD-kort eller USB-medie med tilstrækkelig ledig plads. Sørg for, at SD-kortet ikke er låst.

•Indsæt kilde CD'en i CD-drevet.

•Gå til den titel eller det album, som du ønsker at sikkerhedskopiere fra CD'en.

•Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen.

•PLEXTALK vil sige "Vælg backupmedie". Tryk på tasterne 4 eller 6 for at vælge målmediet. Tryk dernæst på Enter eller 8-tasten for at bekræfte.

•Hvis du sikkerhedskopierer fra en musik-CD, kan du benytte 4 eller 6-tasterne til at vælge din foretrukne komprimering af lydfilerne, og dernæst skal du trykke på Enter eller 8-tasten for at bekræfte dit valg.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup. Tryk på Enter eller 8-tasten for at fortsætte eller på Annuller-knappen for at afbryde.

•Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen. PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

## 11.3. Sikkerhedskopiering fra et medie til et andet.

For at sikkerhedskopiere fra et medie til et andet gør du følgende:

•Hvis du vil benytte et SD-kort eller et USB-medie, skal du indsætte disse. Sørg for, at SD-kortet ikke er låst, hvis dette skal fungere som målmedie.

•Gå til den titel eller det album, som du ønsker at sikkerhedskopiere fra kildemediet.

•Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen.

•PLEXTALK vil sige "Vælg backupmedie". Tryk på tasterne 4 eller 6 for at vælge målmediet. Tryk dernæst på Enter eller 8-tasten for at bekræfte.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup. Tryk på Enter eller 8-tasten for at fortsætte eller på Annuller-tasten for at afbryde.

•Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen. PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

## 11.4. Backuptid for musik cd

For en række af de disponible samplings- eller bit-hastigheder, er den omtrentlige backup tid angivet nedenfor:

Backup af omkring 50 minutters lyd fra en musik-cd til SD-kort:

•PCM 44.1kHz Stereo: ca. 35 minutter

•MP3 256kbps 44.1kHz Stereo høj kvalitet: ca. 50 minutter

•MP3 256kbps 44.1kHz Stereo: ca. 40 minutter

•MP3 128kbps 44.1kHz Stereo høj kvalitet: ca. 55 minutter

•MP3 128kbps 44.1kHz Stereo:  ca. 40 minutter

Bemærk: Alle tider er omtrentlige.  Backup tiden vil afhænge af størrelsen af kilde, titel og antallet af filer. Det vil også afhænge af skrivehastigheden på SD-kortet.

# 12. Mediehåndterings funktioner < Uden COVER >

## 12.1. Sletning af en titel

PLEXTALK giver dig mulighed for at slette en titel, et album eller en tekstfil. For at slette en titel, skal du gøre følgende:

•Gå til den titel, du ønsker at slette.

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Mediestyring" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Slet valgte titel" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér-tasten for at afbryde.

Bemærk: Titler på den optiske disk kan ikke slettes.

## 12.2. Sletning af SD-kort, USB-enhed eller den interne hukommelse

PLEXTALK giver dig mulighed for at slette SD-kort, USB-enheder eller den interne hukommelse så mange gange du vil.

For at slette et SD-kort, en USB-enhed eller den interne hukommelse gør du følgende:

•Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Mediestyring" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at gå til enten "slet alle filer på SD-kortet", "slet alle filer på USB-enheden" eller "slet alle filer i den interne hukommelse" og vælg ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med formateringsprocessen. Tryk på Enter-tasten igen for at fortsætte eller på tasten Annuller for at afbryde.

•Hvis du vælger at fortsætte, starter formateringen. PLEXTALK meddeler, når processen er fuldført.

Bemærk: Hvis SD-kortet, USB-enheden eller den interne hukommelse slettes, vil alle data på SD-kortet, USB-enheden eller den interne hukommelse gå tabt.

Bemærk: Boghylden vil ikke blive slettet, når du formaterer den interne hukommelse. Hvis du ønsker at slette indholdet i boghylden, skal du aflevere DAISY titlen. Se afsnit 14.2.4. "Aflevering af titler".

# 13. Netværksindstillinger < Uden COVER >

PLEXTALK kan oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af trådløst netværk eller et netværkskabel. Hvis PLEXTALK er tilsluttet et LAN-kabel, når den tændes, vil PLEXTALK forsøge at oprette forbindelse til netværket. Hvis et LAN-kabel ikke er tilsluttet, vil PLEXTALK forsøge at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Dette kapitel forklarer, hvorledes du konfigurerer netværksindstillingerne og opretter forbindelse til et netværk.

ADVARSEL: Benyt ikke det trådløse netværk om bord på fly eller på hospitaler, følg altid flyselskabernes eller hospitalernes instruktioner.

## 13.1. Opret forbindelse ved hjælp af netværkskabel

### 13.1.1. Tilslut netværkskablet

På PLEXTALKs bagkant findes stikket til strømforsyningen i midten, og stikket til netværkskablet sidder til højre. Tilslut netværkskablet til terminalen i den anden ende. Når du tilslutter et LAN-kabel, vil PLEXTALK oprette forbindelse til netværket.

Hvis du fjerner LAN-kablet, vil PLEXTALK skifte til det trådløse netværk.

### 13.1.2. Opret forbindelse med netværkskabel manuelt

Hvis PLEXTALK ikke automatisk kan oprette forbindelse til netværket, skal du konfigurere IP-adressen osv. Manuelt. For at oprette forbindelse via netværkskabel manuelt gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Netværksindstillinger" og tryk på Enter.

•Benyt tasterne 4 eller 6 for at gå til menupunktet "Indstillinger for netværkskabel" og tryk dernæst på Enter.

•Vælg "DHCP indstillinger". For at indstille IP-adressen manuelt kan du benytte tasterne 4 eller 6 til at vælge "Deaktiveret" og trykke på Enter.

•Indtast IP-adresse En IP-adresse består af fire områder. PLEXTALK oplæser tallene for det første område. Hvis området er tomt, skal du indtaste IP-adressens nummer ved hjælp af det numeriske tastatur. Hvis du ønsker at ændre tallene i det første område, skal du slette tallene ved hjælp af Boghylde-knappen og dernæst indtaste de nye tal ved hjælp af det numeriske tastatur. Hvis du ønsker at høre de tal, du har indtastet, skal du trykke på Afspil/Stop-knappen. Hvis du ikke ønsker at ændre tallene, trykker du blot på Spol frem-knappen.

•Indtast tallene fra det andet til det fjerde område. Tryk på Spol frem-knappen for at gå til det næste område. Tryk på Spol tilbage-knappen for at gå tilbage til det forrige område. Når du har indtastet tallene for det sidste område, trykker du på Enter.

•Indtast subnet maske. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Indtast standard gateway. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Indtast DNS indstillinger. Der er primære og sekundære DNS indstillinger. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Vælg proxy server indstillinger. Hvis du ikke benytter en proxy server, kan du benytte tasterne 4 eller 6 til at vælge "Deaktivér" og dernæst trykke på Enter. Menuen vil blive afsluttet.

•Hvis du benytter en proxy server, vælger du "Aktivér" og trykker på Enter. Indtast dernæst proxy serverens adresse og tryk på Enter. Indtast dernæst proxy serverens portnummer og tryk på Enter. Menuen vil blive afsluttet.

Bemærk: Se afsnit 15 "Indtastning af tekst" for at se, hvorledes du indtaster tekst.

## 13.2. Opret forbindelse til et trådløst netværk

### 13.2.1. Aktivering af den trådløse netværksenhed

For at aktivere den trådløse netværksenhed gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Netværksindstillinger" og tryk på Enter.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge punktet "Aktivér eller deaktivér den trådløse netværksenhed" og tryk på Enter.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge "Aktiver" og tryk på Enter.

Bemærk: For at benytte det trådløse netværk skal netværkskablet fjernes.

### 13.2.2. Se tilgængelige trådløse netværk og opret forbindelse

For at se de tilgængelige trådløse netværk og oprette forbindelse til et netværk gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Netværksindstillinger" og tryk på Enter.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Tilgængelige trådløse netværk" og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil sige navn, status på forbindelse og signalstyrke for et af de aktuelt tilgængelige netværk.

•Tryk på tasterne 4 eller 6 for at høre informationer for andre tilgængelige trådløse netværk.

•Hvis du vælger det netværk, der er oprettet forbindelse til, og trykker på Enter, vil PLEXTALK afbryde forbindelsen og lukke menuen. Derefter vil PLEXTALK ikke længere automatisk oprette forbindelse til dette netværk. Derefter vil PLEXTALK forsøge at oprette forbindelse til et andet netværk i henhold til den prioriterede rækkefølgesom er indstillet.

•Hvis du vælger det netværk, hvor forbindelsen blev afbrudt, vil PLEXTALK forsøge at oprette forbindelse igen. Når PLEXTALK har oprettet forbindelse, lukkes menuen. Hvis det valgte netværk endnu ikke er konfigureret, skal du gøre følgende:

•Vælg "Sikkerhedstilstand". Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge en sikkerhedstilstand og tryk dernæst på Enter. Hvis du vælger en anden tilstand end "Ingen sikkerhed", skal du indtaste adgangskoden for netværkets adgangspunkt. Se afsnit 15 "Indtastning af tekst" for at se, hvorledes du indtaster tekst. Når du har indtastet adgangskoden, trykker du på Enter. Hvis du vælger "Ingen sikkerhed", er det ikke nødvendigt at indtaste password.

•Vælg "Sikkerhedsindstillinger".  Hvis dit trådløse netværk ikke benytter funktionen Stealth, skal du vælge "Slået fra". Hvis det trådløse netværk har en Stealth funktion, vælger du "Slået til". Tryk dernæst på Enter.

•Vælg "DHCP indstillinger". Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge "Aktivér" for automatisk indstilling eller "Deaktivér" for at indstille manuelt. Tryk dernæst på Enter. Hvis du vælger "Aktivér" springer setup-menuen videre til proxy indstillinger.

•Indtast IP-adresse En IP-adresse består af fire områder. PLEXTALK læser tallene for første område. Hvis det er tomt, skal du indtaste IP-adressens nummer ved hjælp af de numeriske taster. Hvis du ønsker at ændre tallene i det første område, skal du slette tallene ved hjælp af Boghylde-knappen og dernæst indtaste nye tal ved hjælp af det numeriske tastatur. Hvis du vil høre de tal, du har indtastet, skal du trykke på Afspil/Stop-knappen. Tryk dernæst på Spol Frem-knappen for at gå videre til næste område. Hvis du ikke ønsker at ændre tallene, trykker du blot på Spol frem-knappen.

•Indtast tallene fra det andet til det fjerde område. Tryk på Spol frem-knappen for at gå til det næste område. Tryk på Spol tilbage-knappen for at gå tilbage til det forrige område. Når du har indtastet tallene for det sidste område, trykker du på Enter.

•Indtast subnet maske. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Indtast standard gateway. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Indtast DNS indstillinger. Der er primære og sekundære DNS indstillinger. Benyt samme metode som ved indtastningen af IP-adressen.

•Vælg proxy server indstillinger. Hvis du ikke benytter en proxy server, kan du benytte tasterne 4 eller 6 til at vælge "Deaktivér" og dernæst trykke på Enter. Hvis du benytter en proxy server, vælger du "Aktivér" og trykker på Enter. Indtast dernæst proxy serverens adresse og tryk på Enter. Indtast dernæst proxy serverens portnummer og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil forsøge at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Hvis det lykkes at oprette forbindelse, vil indstillingerne blive gemt i PLEXTALK, og menuen vil automatisk blive afsluttet. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, vil PLEXTALK automatisk vende tilbage til menuen for valg af tilgængelige trådløse netværk.

Bemærk: når du først har konfigureret netværksindstillingerne, behøver du ikke gøre det igen, næste gang du opretter forbindelse.

Bemærk: Netværksindstillinger som netværksnavn (SSID) og sikkerhedstilstand afhænger af det enkelte netværk. Angiv indstillingerne for netværk i henhold til dit lokale netværk.

Bemærk: Hvis WEP vælges som sikkerhedstilstand, kan adgangskoden være på 5, 10, 13 eller 26 tegn. For andre sikkerhedstilstande en WEP kan adgangskoden være på mellem 8 og 64 tegn.

Bemærk: Se afsnit 15 "Indtastning af tekst" for yderligere oplysninger om, hvorledes man indtaster tekst.

## 13.3. Avancerede netværksindstillinger

### 13.3.1. Kontrollér netværksoplysninger

Information om den aktuelle netværksforbindelse kan kontrolleres i denne menu.

Hvis der er oprettet forbindelse ved hjælp af netværkskabel, er følgende oplysninger tilgængelige:

•Forbindelse oprettet eller afbrudt

•Forbindelse ved hjælp af LAN-kabel

•DHCP

•IP-adresse

•Subnet maske

•Standard gateway

•Primær DNS adresse

•Sekundær DNS adresse

•Netværkets MAC-adresse

•Det trådløse netværks MAC adresse

•IP-adressens leasingdato

•Den leasede IP-adresses udløbsdato

•DHCP server-adressen

Hvis der er oprettet forbindelse ved hjælp af trådløst netværk, er følgende oplysninger tilgængelige:

•Forbindelse oprettet eller afbrudt

•Forbindelse ved hjælp af LAN-kabel

•Signalstyrke

•DHCP

•IP-adresse

•Subnet maske

•Standard gateway

•Primær DNS adresse

•Sekundær DNS adresse

•Netværkets MAC-adresse

•Det trådløse netværks MAC adresse

•IP-adressens leasingdato

•Den leasede IP-adresses udløbsdato

•DHCP server-adressen

Hvis PLEXTALK ikke har forbindelse til et netværk, er følgende oplysninger tilgængelige:

•Forbindelse oprettet eller afbrudt

•Forbindelse ved hjælp af LAN-kabel

•Netværkets MAC-adresse

•Det trådløse netværks MAC adresse

For at høre informationer om netværket gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Netværksindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Bekræft netværksoplysninger" og tryk dernæst på Enter.

•PLEXTALK vil oplæse de forskellige informationer. Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge de informationer, du ønsker at høre.

•Når du er færdig med at høre informationerne, kan du trykke på Enter for at lukke menuen.

### 13.3.2. Indlæs netværksindstillinger

PLEXTALK kan konfigurere flere netværksindstillinger på én gang ved at indlæse netværksindstillinger fra filen "NetworkSetting.ini". Du kan danne filen med indstillinger på din computer ved hjælp af det medfølgende program. Programmet og en manual til programmet findes på PLEXTALKs hjemmeside http://www.plextalk.com/ Gem denne fil på roden af SD-kortet eller USB-hukommelsen og indlæs dernæst indstillingerne. For at indlæse filen med netværksindstillinger gør du følgende:

•Gem filen "NetworkSetting.ini" på roden af SD-kortet eller USB-hukommelsen.

•Indsæt SD-kortet eller USB-hukommelsen i PLEXTALK.

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Netværksindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indlæs netværksindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at indlæse filen. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller for at annullere.

Bemærk: Alle tidligere indstillinger vil blive slettet, når nye netværksindstillinger indlæses.

Bemærk: Hvis både SD-kort og en USB-enhed er tilsluttet til PLEXTALK, og hvis begge indeholder en fil med navnet "NetworkSetting.ini", vil filen på SD-kortet blive indlæst.

### 13.3.3. Gem netværksindstillinger

Netværksindstillingerne for PLEXTALK kan gemmes på SD-kortet eller en USB-enhed som en sikkerhedskopi. Filen med indstillinger gemmes på roden af SD-kortet eller USB-hukommelsen. For at gemme indstillingerne gør du følgende:

•Indsæt SD-kortet eller USB-hukommelsen i PLEXTALK.

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Netværksindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Gem netværksindstillinger" og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil spørge om du ønsker at gemme filen. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller for at annullere.

Bemærk: Hvis både SD-kortet og en USB-enhed er tilsluttet, vil filen med indstillinger blive gemt på roden af SD-kortet.

### 13.3.4. Tilføj indstillinger for trådløst netværk

For at tilføje indstillinger for trådløst netværk gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Netværksindstillinger" og tryk dernæst på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Tilføj indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter.

•Indtast SSID. (Indtast SSID navnet). De forskellige indstillingstrin er de samme som for "Tilgængelige trådløse netværk". Se afsnit 13.2.2. "Se tilgængelige trådløse netværk og opret forbindelse".

•Når alle indstillinger er afsluttet vil det tilføjede netværk blive registreret som det netværk med højeste prioritet. Dernæst lukkes menuen og PLEXTALK vil forsøge at oprette forbindelse til det tilføjede netværk.

### 13.3.5. Ændre eller slette indstillinger for trådløst netværk

Under menupunktet "Ændr eller slet indstillinger for trådløst netværk" er der følgende tre muligheder:

•Skift indstillinger for prioritet og automatisk forbindelse

•Ændr indstillinger for trådløst netværk

•Slet indstillinger for trådløst netværk

For at ændre eller slette indstillinger for trådløst netværk gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Ændr eller slet indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter.

•De trådløse netværk bliver vist i henhold til den prioriterede rækkefølge. Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge det netværk, du vil skifte indstillinger for, og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 for at vælge "Skift indstillinger for prioritet og automatisk forbindelse", "Ændr indstillinger for trådløst netværk" eller "Slet indstillinger for trådløst netværk" og tryk på Enter.

Hvis du vælger "Skift indstillinger for prioritet og automatisk forbindelse":

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Tilslut automatisk med højeste prioritet" eller "Opret ikke forbindelse automatisk" og tryk dernæst på Enter.

•PLEXTALK spørger, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at vælge netværket eller på Annuller for at afbryde.

•Hvis du valgte "Tilslut automatisk med højeste prioritet", vil PLEXTALK afslutte menuen, give netværket højeste prioritet og dernæst oprette forbindelse til netværket.

•Hvis du valgte "Opret ikke forbindelse automatisk", vil PLEXTALK ikke automatisk oprette forbindelse til netværket. Når menuen er afsluttet, vil PLEXTALK forsøge at oprette forbindelse til et netværk i henhold til den indstillede prioriterede rækkefølge.

Hvis du vælger "Ændr indstillinger for trådløst netværk":

•Vælg "Sikkerhedstilstand". De forskellige indstillingstrin er de samme som for "Tilgængelige trådløse netværk". Se afsnit 13.2.2. "Se tilgængelige trådløse netværk og opret forbindelse".

•Når alle indstillinger er afsluttet, vil de opdaterede indstillinger blive registreret, og menuen lukkes.

Hvis du vælger "Slet indstillinger for trådløst netværk":

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at slette indstillinger for det trådløse netværk, tryk på Enter for at slette. Hvis den aktuelle indstilling slettes, vil PLEXTALK genoprette forbindelse til netværket med den højeste prioritet.

Bemærk: Hvis du ønsker at ændre SSID, kan du angive de nye indstillinger efter først at have slettet den aktuelle indstilling.

### 13.3.6. Gendan netværksindstillinger til standardindstillingerne

Netværksindstillingerne kan gendannes til fabriksindstillingerne. Hvis det gøres, vil resultatet være følgende:

•Aktiver eller deaktiver den trådløse netværksenhed: Aktiveret

•Indstillinger for kablet netværk: Slettet.

•Indstillinger for trådløst netværk: Slettet.

For at gendanne standardindstillingerne gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Netværksindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Gendan alle netværksindstillinger til standardindstillingen" og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at gendanne netværksindstillingerne til standardindstillingerne. Tryk på Enter for at gendanne eller Annuller for at afbryde.

# 14. DAISY Online

DAISY Online er et system af biblioteker, som udlåner DAISY-bøger og udsender servicemeddelelser til brugerne via Internettet. Disse tjenester kaldes "Online service". Der er mange forskellige udbydere af Online Services, og indholdet af tjenesterne varierer fra udbyder til udbyder.

For at benytte DAISY Online service skal du først registreres som medlem af den online tjeneste. Dernæst skal du konfigurere indstillingerne i en online DAISY afspiller, som for eksempel PLEXTALK. Dette afsnit beskriver indstillingerne for online service, hvorledes du låner og afleverer titler og hvordan du kan lytte til "servicemeddelelser".

## 14.1. Indstillinger for online service < Uden COVER >

For at benytte DAISY Online tjenesten skal du være registreret hos en udbyder af DAISY Online. Efter registreringen vil udbyderen give dig et brugernavn og en adgangskode.

Indstil brugernavn og adgangskode på PLEXTALK, når du er registreret. Der er to måder at indstille dem på.

•Indlæs filen med online service-indstillinger. Se afsnit 14.1.1. "Indlæs indstillinger for online service" for yderligere oplysninger.

•Indstil brugernavn og adgangskode manuelt, hvis du allerede har indlæst en fil med indstillinger for online service. Se afsnit 14.1.2. "Kontroller og skift indstillinger for online service" for yderligere oplysninger.

Spørg din online serviceudbyder, hvilken af de to metoder, du skal bruge.

### 14.1.1. Indlæs indstillinger for online service

Det afhænger af serviceudbyderen, hvorledes du får fat i filen med indstillinger for online service. Du kan for eksempel hente filen på udbyderens hjemmeside. Spørg din online serviceudbyder, hvorledes du finder filen.

Når du har fået filen med indstillinger for online service, skal den indlæses i PLEXTALK.

For at indlæse filen med onlineindstillinger gør du følgende:

•Gem filen med onlineindstillinger på roden af SD-kortet eller USB-hukommelsen. Filnavnet skal være "OnlineSetting.ini".

•Indsæt SD-kortet eller USB-hukommelsen i PLEXTALK.

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indstilling for online service" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indlæs indstillinger" og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller-tasten for at afbryde.

•PLEXTALK indlæser filen med onlineindstillinger fra SD-kortet eller USB-hukommelsen. Når filen med indstillinger for online service er indlæst, vil PLEXTALK genstarte automatisk.

Bemærk: Du kan indlæse flere forskellige filer med indstillinger for online service i PLEXTALK.

Bemærk: PLEXTALK vil ikke slette eller ændre de aktuelle indstillinger for online service, hvis du indlæser nye indstillinger for online service.

Bemærk: Hvis du indlæser indstillinger for samme serviceudbyder, vil de eksisterende indstillinger blive overskrevet med de nye.

### 14.1.2. Kontroller og skift indstillinger for online service

Du kan indstille serviceudbyderens navn samt brugernavn og adgangskode i PLEXTALK manuelt. Gør følgende:

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indstilling for online service" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Bekræft og ændr indstillingerne" og tryk på Enter. PLEXTALK vil oplæse navnet på den online serviceudbyder, brugernavn og om der findes en adgangskode.

•Ved at trykke på Information-tasten kan du høre serviceudbyderens navn, brugernavn, om der er indtastet en adgangskode samt serviceudbyderens URL.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge online serviceudbyder og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Ændr indstillingerne" og tryk på Enter.

•For at ændre navnet på den online serviceudbyder, kan du bruge de numeriske taster til at indtaste et nyt navn. Tryk dernæst på Enter. Hvis du ikke ønsker at ændre navnet, trykker du blot på Enter.

•For at ændre brugernavnet indtaster du et nyt brugernavn og trykker dernæst på Enter. Hvis du ikke ønsker at ændre brugernavnet, trykker du blot på Enter.

•For at ændre adgangskoden indtaster du en ny adgangskode og trykker dernæst på Enter. Hvis du ikke ønsker at ændre adgangskoden, trykker du blot på Enter.

•Du kan under afspilningstilstand vælge mellem streaming og hentning. Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge "Afspil med streaming" eller "Afspil ved hentning" og tryk på Enter. PLEXTALK lukker dernæst menuen og genstarter automatisk.

Bemærk: Se afsnit 15 "Indtastning af tekst" for yderligere oplysninger om, hvorledes du indtaster tekst.

Bemærk: Hvis du ændrer brugernavnet eller adgangskoden, bør du indtaste et nyt brugernavn og en ny adgangskode, som du har fået af din online serviceudbyder.

Bemærk: Hvis udbyderen af online service ikke tillader både "Streaming" og "Hentning" er indstillingen for afspilningstilstand ikke tilgængelig.

Bemærk: Hvis du vælger "streaming", vil eventuel igangværende hentning af titler blive afbrudt. Allerede hentede filer vil dog ikke blive slettet.

Bemærk: Hvis du vælger "hentning", vil alle "udstedte titler" blive hentet.

### 14.1.3. Slet indstillinger for online service

Hvis du framelder dig tjenesten fra en online serviceudbyder, skal du slette indstillingerne for udbyderen.

Det gør du på følgende måde:

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indstilling for online service" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til "Bekræft og ændr indstillingerne" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge online serviceudbyder og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Slet indstillinger" og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller-tasten for at afbryde.

•PLEXTALK sletter indstillingerne for den online serviceudbyder. Derudover vil serviceudbyderens boghylde og servicemeddelelser blive slettet. PLEXTALK vil derefter genstarte automatisk.

### 14.1.4. Annoncering med indspillet tale eller talesyntese

Du kan vælge mellem annoncering med "Indspillet tale" eller "Talesyntese", når du bruger menuerne i Boghylden, Meddelelser eller Online Service. Hvis du vælger "Indstil prioritet til lydmærker", vil PLEXTALK sige "indspillet tale", hvis indspillet tale er tilgængelig. Hvis der ikke er nogen indspillet tale, siger PLEXTALK "talesyntese". Hvis du vælger "kun tekstmærker", vil PLEXTALK sige alt ved hjælp af talesyntese. For at indstille dette gør du følgende:

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indstilling for online service" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indstilling for afspilning af mærke" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Indstil prioritet til lydmærker" eller "Kun tekstmærker" og tryk på Enter.

Bemærk: Hvis du vælger "Indstil prioritet til lydmærker", vil PLEXTALK være lidt længere tid om at annoncere meddelelserne.

Bemærk: Nogen online serviceudbydere tilbyder ikke "indspillet tale" til meddelelser.

## 14.2. Boghylde

Den online serviceudbyder vil sende en liste over tilgængelige titler via Internettet. Listen over tilgængelige titler kaldes "Nye titler". Vælg den titel, du vil høre, blandt de "nye titler". Hvis du vælger en titel fra "nye titler" og trykker på Afspil/Stop-tasten, vil den valgte titel blive overført til kategorien "udstedte titler". "Udstedt" betyder, at du låner titlen fra den online serviceudbyder.

"Boghylde" består af to kategorier, nemlig "nye titler" og "udstedte titler". PLEXTALK betragter "Boghylde" som et "medie" på samme måde som et SD-kort eller en USB-enhed. Hvis din PLEXTALK har registreret flere forskellige serviceudbydere, vil hver boghylde blive vist som et separat medie.

Bemærk: Nogle online serviceudbydere overfører automatisk titler fra "nye titler" til "udstedte titler".

Du kan få titler fra den online serviceudbyder over i boghylden på følgende måder:

•Søg efter og flyt titler over i boghylden ved hjælp af "online service" menuen.

•Bed din online serviceudbyder om at placere titlerne i boghylden.

•Søg efter titler på serviceudbyderens hjemmeside og flyt titlerne over i din boghylde.

Nogle serviceudbydere tilbyder ikke de ovennævnte metoder. Bed din serviceudbyder om at fortælle dig, hvordan du får titlerne over i din boghylde.

### 14.2.1. Afspilning af et titel i boghylden

For at afspille en titel i boghylden gør du følgende:

•Tryk på Titel-tasten for at vælge en titel fra boghylden.

•Tryk på Afspil/Stop-tasten for at afspille titlen.

Mulighederne for navigering såsom hurtig fremspoling, hurtig tilbagespoling og overskriftsnavigation er de samme for titlerne i boghylden som for titler på SD-kortet.

### 14.2.2. Afspilningsmuligheder: Streaming og hentning

Der er to måder at afspille titler, nemlig streaming og hentning. Når du streamer, vil en del af titlen blive overført til PLEXTALK, og PLEXTALK vil afspille denne lyd data. Hvis du afspiller ved hjælp af hentning, vil PLEXTALK hente hele titlen og derefter afspille den.

Bemærk: Nogle serviceudbydere tilbyder kun streaming eller kun hentning.

Bemærk: Når du afspiller titler ved hjælp af streaming, tager det tid at starte afspilningen eller at navigere rundt i titlen.

Bemærk: Du kan ikke afspille titler, der er ved at blive hentet.

Bemærk: Hentede filer bliver gemt i den interne hukommelse.

Bemærk: Du kan sikkerhedskopiere hentede titler. < Uden COVER >

### 14.2.3. Hentning af en titel < Uden COVER >

For at hente en titel gør du følgende:

•Tryk på Titel-tasten for at vælge boghylde.

•Vælg den titel, du ønsker at hente, under "Udstedte titler" og tryk på 9-tasten.

•PLEXTALK vil bede dig bekræfte, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller for at afbryde.

Bemærk: Nogle serviceudbydere tilbyder kun streaming. I så fald er hentning ikke tilgængelig.

Bemærk: Hvis du ønsker at hente flere titler, skal du gentage proceduren ovenfor.

Bemærk: Tryk på 9-tasten under hentningen for at afbryde hentningen.

Bemærk: Hentningen kan godt tage lang tid. Du kan afspille en anden titel, mens titlen hentes.

Bemærk: Hvor lang tid det tager at hente en titel afhænger af netværket og af titlens størrelse.

### 14.2.4. Aflevering af titler

For at aflevere en titel gør du følgende:

•Tryk på Titel-tasten for at vælge boghylde.

•Vælg den titel, du ønsker at aflevere, under kategorien "Udstedte titler".

•Tryk på Skub ud-tasten. Titlen markeres til aflevering.

•Hvis du trykker på Skub ud-tasten igen, annulleres markeringen.

•Hvis du ønsker at aflevere flere titler, skal du gentage proceduren ovenfor.

•Når du har valgt de titler, du ønsker at aflevere, kan du trykke på Afspil/Stop-tasten for at aflevere titlerne.

•PLEXTALK beder dig bekræfte, om du ønsker at aflevere titlerne. Tryk på Afspil/Stop-tasten for at aflevere de valgte titler, eller på Spol tilbage-tasten for at annullere. De hentede data vil blive slettet fra den interne hukommelse, når titlerne afleveres.

Bemærk: Hvis du trykker på Skub ud-tasten, mens en titel afspilles, vil PLEXTALK spørge, om du ønsker at aflevere titlen.

Bemærk: Du kan ikke aflevere en titel fra kategorien "Nye titler". Hvis du ønsker at aflevere titlen, kan den afleveres, når den er udstedt og findes i kategorien "Udstedte titler".

< Uden COVER >

Boghylde-tasten har samme funktion som Skub ud-tasten.

Bemærk: Du kan også trykke på Annuller-tasten i stedet for på Spol tilbage-tasten for at annullere aflevering.

Bemærk: Når du afleverer en titel, vil sikkerhedskopierede data ikke blive slettet.

### 14.2.5. Valg af titel efter kategori

Hvis der er mange titler i din boghylde, kan du hurtigt vælge titlerne ved at skifte kategori. For at vælge en titel efter kategori gør du følgende:

•Tryk på Spol frem-tasten for at gå til den første titel i næste kategori.

•Tryk på Spol tilbage-tasten for at gå til den første titel i den aktuelle kategori.

•Tryk på Spol tilbage-tasten igen for at gå til den første titel i forrige kategori.

•Tryk på Forrige titel-tasten eller Næste titel-tasten for at vælge din foretrukne titel.

Alternativt kan du gøre følgende:

•Når du vælger en titel, kan du trykke på 2-tasten for at vælge niveauet "kategori".

•Tryk på 4 eller 6-tasten for at vælge den forrige eller den næste kategori.

•Tryk på 8-tasten for at vælge niveauet "Titel".

•Tryk på tasterne 4 eller 6 for at vælge din foretrukne titel.

•Du kan også skifte kategori ved at trykke på 4 eller 6-tasten og holde den nede.

### 14.2.6. Overførsel af titler fra kategorien "nye titler" til kategorien "udstedte titler".

For at overføre en titel fra kategorien "Nye titler" til kategorien "Udstedte titler" gør du følgende:

•Vælg en titel i kategorien "Nye titler" og tryk på Afspil/Stop-tasten. PLEXTALK vil så flytte titlen over i kategorien "Udstedte titler".

For at flytte flere titler på én gang fra kategorien "Nye titler" til "Udstedte titler" gør du følgende:

•Vælg en titel i kategorien "Nye titler" og tryk på Skub ud-tasten. Titlen bliver markeret til at skifte kategori.

•Hvis du trykker på Skub ud-tasten igen, vil markeringen blive annulleret.

•Hvis du ønsker at flytte flere nye titler, kan du vælge titlerne og trykke på Skub ud-tasten.

•Når du har valgt de titler, du vil flytte, skal du trykke på Afspil/Stop-tasten.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at overføre de valgte titler. Tryk på Afspil/Stop-tasten for at overføre titlerne til "Udstedte titler" eller på Spol tilbage-tasten for at annullere.

Bemærk: Hvis du trykker på Boghylde-tasten eller Skub ud-tasten, når du har valgt en titel i kategorien "Udstedte titler", vil PLEXTALK aflevere titlen.

< Uden COVER >

Boghylde-tasten har samme funktion som Skub ud-tasten.

Bemærk: Hvis du trykker på Annuller-tasten i stedet for Spol tilbage-tasten, vil kategorioverførslen også blive annulleret.

## 14.3. Servicemeddelelser

"Servicemeddelelser" er informationer, som kommer fra den enkelte serviceudbyder. Du kan høre "Servicemeddelelser" ved at vælge mediet "Servicemeddelelser". Mediet "Servicemeddelelser" er ikke adskilt for hver enkelt serviceudbyder, sådan som Boghylden er.

Bemærk: Nogle online serviceudbydere udsender ikke "Servicemeddelelser". I så fald vil PLEXTALK ikke sige "servicemeddelelser", når der vælges titler.

Bemærk: "Servicemeddelelser" opdateres automatisk, når PLEXTALK tændes og efter en bestemt tidsperiode.

### 14.3.1. Lyt til Servicemeddelelser

For at lytte til "Servicemeddelelser" gør du følgende:

•Brug Titel-tasten til at vælge mediet "Servicemeddelelser". PLEXTALK vil læse den første servicemeddelelse.

•Tryk på Næste titel-tasten eller Forrige titel-tasten for at høre den næste eller den forrige Servicemeddelelse.

Hvis din PLEXTALK har registreret flere online serviceudbydere, vil Servicemeddelelserne blive sorteret efter serviceudbyder.

•Tryk på Spol frem eller Spol tilbage-tasten for at lytte til servicemeddelelser fra en anden serviceudbyder.

Sådan kan du skifte mellem online serviceudbydere:

•Du kan vælge i mellem udbydere ved at trykke på 2-tasten, når du vælger servicemeddelelser.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at skifte mellem de online serviceudbydere.

•Tryk på 8-tasten. Du kan derefter vælge de enkelte servicemeddelelser.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge den Servicemeddelelse, du ønsker at høre.

### 14.3.2. Slet Servicemeddelelser

Når du har lyttet til en servicemeddelelse, kan du slette den. For at slette en servicemeddelelse med det samme gør du følgende:

•Tryk på Skub ud-tasten for at vælge den servicemeddelelse, du vil slette. Servicemeddelelsen markeres til sletning.

•Tryk på Skub ud-tasten igen for at annullere markeringen til sletning.

•For at markere flere servicemeddelelser til sletning, skal du gentage proceduren ovenfor.

•Når du har valgt de servicemeddelelser, du vil slette, trykker du på Afspil/Stop-tasten.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at slette. Tryk på Afspil/Stop-tasten for at slette servicemeddelelserne, eller på Spol tilbage-tasten for at annullere.

Bemærk: Når du har slettet en servicemeddelelse, kan du ikke lytte til den igen.

< Uden COVER >

Boghylde-tasten har samme funktion som Skub ud-tasten.

Bemærk: Hvis du trykker på Annuller-tasten i stedet for Spol tilbage-tasten, vil sletningen også blive annulleret.

## 14.4. Boghylde-menuen < Uden COVER >

### 14.4.1. Opdatering af alle boghylder

Du kan opdatere alle boghylder, der er registreret i PLEXTALK manuelt.

Det gør du på følgende måde:

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Boghylde og meddelelser" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Opdatér boghylde" og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller-tasten for at afbryde.

Bemærk: PLEXTALK vil automatisk opdatere boghylden, når den tændes og efter en bestemt tidsperiode.

### 14.4.2. Valg af online service og opdatering af boghylden

For at opdatere boghylden for en bestemt online serviceudbyder gør du følgende:

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Boghylde og meddelelser" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Vælg online service og opdatér boghylde" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge den online serviceudbyder og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller-tasten for at afbryde.

### 14.4.3. Opdatering af servicemeddelelser

Du kan opdatere alle de servicemeddelelser, der er registreret i PLEXTALK, manuelt. Det gør du på følgende måde:

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Boghylde og meddelelser" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Opdatér meddelelser" og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at fortsætte eller på Annuller-tasten for at afbryde.

Bemærk: PLEXTALK vil automatisk opdatere boghylden, når apparatet tændes, og efter en bestemt tidsperiode.

## 14.5. Menuen Online service < Uden COVER >

Nogle serviceudbydere tilbyder tjenester som søgning efter titler. For at benytte denne tjeneste, skal du vælge menupunktet "online service" i PLEXTALKs hovedmenu. De tilgængelige tjenester afhænger af serviceudbyderen, og derfor kan menuen også se forskellig ud. Derfor forklarer dette afsnit, hvorledes man generelt bruger menuen. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger om tilgængelige tjenester.

Bemærk: Hvis serviceudbyderen ikke tilbyder en online servicemenu, vil denne funktion ikke være tilgængelig.

### 14.5.1. Brug af menuen

For at benytte menuen for online service gør du følgende:

•Tryk på Menu-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Online service" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 og 6 til at vælge den online serviceudbyder og tryk på Enter. PLEXTALK vil så åbne menuen for online service.

Denne menu giver mulighed for interaktiv kommunikation mellem brugeren og serviceudbyderen. Du skal reagere på forespørgslerne fra serviceudbyderen. De mulige former for forespørgsler er "multiple choice" og "tekstindtastning".

•For at reagere på forespørgsler med "multiple choice" kan du bruge tasterne 4 eller 6 til at foretage dit valg.

•For at reagere på forespørgsler om indtastning af tekst, kan du bruge de numeriske taster til at indtaste text.

•Hvis der er flere forespørgsler, kan du trykke på Enter for at gå videre til næste forespørgsel, eller på Annuller for at gå tilbage til den forrige forespørgsel.

Bemærk: Nogle serviceudbydere tillader ikke, at man går tilbage til den forrige forespørgsel.

Bemærk: Se afsnit 15 "Indtastning af tekst" for yderligere oplysninger om, hvorledes man indtaster tekst.

Når du har svaret på de forskellige forespørgsler, skal du trykke på Enter for at sende dit svar. Når den interaktive kommunikation er afsluttet, fremkommer tjenesten med et resultat. Hvis resultatet af den interaktive kommunikation er en "titelliste", skal du vælge den titel, du ønsker at låne. For at vælge en titel gør du følgende:

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge en titel.

•Tryk på Enter for at låne titlen. Den valgte titel vil blive tilføjet til din boghylde, og PLEXTALK vil afspille titlen med streaming eller hente den.

For at låne flere titler på én gang gør du følgende:

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge en titel og tryk på Boghylde-tasten. Titlen markeres til udstedelse.

•Tryk på Boghylde-tasten igen for at annullere markeringen.

•For at udstede flere titler skal du gentage proceduren ovenfor.

•Når du har valgt de titler, du vil låne, skal du trykke på Enter for at udstede titlerne. De valgte titler vil blive tilføjet til din boghylde, og PLEXTALK vil enten afspille den senest valgte titel med streaming eller hente alle titlerne.

Bemærk: For at høre et uddrag af titlen, inden du låner den, kan du trykke på Afspil/Stop-tasten.

Bemærk: Nogle titler giver ikke mulighed for at afspille et uddrag.

Bemærk: Hvis du vil afslutte menuen for online service, skal du trykke på Menu-tasten for at lukke menuen.

# 15. Indtastning af tekst < Uden COVER >

Dette kapitel forklarer, hvordan du indtaster tegn.

## 15.1. Indtastning af alfabetet i ABC-tilstand

Hver numerisk tast har tildelt flere tegn, og hver gang tasten trykkes vælges et nyt tegn.

Oversigt over taster og tegn

Tegn som findes på en bestemt knap kommer i rækkefølgen "små bogstaver, tal, store bogstaver". For eksempel kan man trykke på 5 for at skifte mellem tegnene "j, k, l, 5, J, K, L".

Et tegn bekræftes automatisk efter 2 sekunder

Når et tegn er valgt, bekræftes tegnet automatisk efter to sekunders inaktivitet og PLEXTALK vil sige tegnet.

Indtastning af flere tegn som er tildelt samme tast

For at indtaste flere tegn, som er tildelt samme tast, uden at vente 2 sekunder, kan du trykke på Spol frem-tasten, inden du indtaster næste tegn. For eksempel kan du, for at indtaste "ab", først indtaste "a" ved at trykke én gang på 2-tallet, dernæst trykke på Højre-tasten og derefter indtaste "b" ved at trykke to gange på 2-tallet.

Eksempel på fremgangsmåde

For at indtaste "http"

h: Tryk to gange på 4-tallet.

t: Tryk én gang på 8-tallet.

t: Tryk én gang på 8-tallet.

p: Tryk én gang på 7-tallet.

Tegn og tal der kan indtastes

Nummertasterne og deres tilhørende tegn ser ud som følger:

1: ".", "@", "/", ":", "1"

2: a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å og Æ

3: d, e, f, 3, D, E, og F

4: g, h, i, 4, G, H, og I

5: j, k, l, 5, J, K, og L

6: m, n, o, ø, 6, M, N, O og Ø

7: p, q, r, s, 7, P, Q, R, og S

8: t, u, v, 8, T, U, og V

9: w, x, y, z, 9, W, X, Y, og Z

0: " " (Mellemrum), “?”, “_”, “=” og “0”

Bemærk: Fordi Stjerne-tasten bruges til at annullere, og Firkant-tasten bruges til Enter, bruges disse knapper ikke til indtastning af tegn.

For at bekræfte indtastede tegn

Tryk på Afspil/Stop-tasten for at høre de indtastede tegn.

Ændring af tegntypen

For at ændre tegntypen, tryk på Bogmærke-tasten, som skifter i mellem "ABC-tilstand", "Tal-tilstand" og "symboltabel".

Bemærk: Hvis det i en given situation kun er muligt at indtaste tal, vil der ikke blive skiftet tilstand, selv om du trykker på Bogmærke-tasten.

## 15.2. Indtastning af tal i tal-tilstand

I taltilstand kan du indtaste tal ved hjælp af de numeriske knapper. Tryk flere gange på Bogmærke-tasten for at skifte til taltilstand og indtast derefter tallene.

Knapperne 1 til 0 svarer til tallene.

## 15.3. Indtastning af symboler ved hjælp af symboltabellen

Symboltabellen er den tilstand, hvor symboler kan indtastes. Brug tasterne 2, 4, 6 og 8 til at bladre igennem tegnene i symboltabellen og tryk på 5-tasten for at indtaste tegnet. Tryk flere gange på Bogmærke-tasten for at skifte til symboltabellen og indtast dernæst symbolerne.

For at bladre rundt i tegnene i symboltabellen, tryk på 2-tasten for at gå op, 8-tasten for at gå ned, 4-tasten for at gå til venstre og 6-tasten for at gå til højre. For at indtaste et symbol flere gange, skal du trykke på 5-tasten igen.

Symboltabellen er vist nedenfor

| . | , | ' | " | : | ; | ? | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | = | / | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | $ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | ( | ) | ~ | < | > |

## 15.4. Flytning af indtastningspositionen

Gå et tegn tilbage

Tryk på Spol tilbage-tasten for at gå et tegn tilbage.

Gå et tegn frem

Tryk på Spol frem-tasten for at gå et tegn frem.

Gå til begyndelsen af linjen

Tryk på Spol tilbage-tasten og hold den nede for at gå tilbage til begyndelsen af linjen.

Gå til slutningen af linjen

Tryk på Spol frem-tasten og hold den nede for at gå frem til linjens slutning.

## 15.5. Sletning af tegn

Backspace (slet forrige tegn)

Tryk på Boghylde-tasten for at slette det forrige tegn.

Slet tegnet på den aktuelle position

Tryk på Gå til-knappen og 8-knappen samtidig for at slette det aktuelle tegn.

Slet alle tegn

Tryk på Boghylde-knappen og hold den nede for at slette alle tegn.

Skift mellem "Indsæt-tilstand" og "overskriv-tilstand"

Tryk på Gå til-knappen og 5-knappen samtidig for at skifte mellem "Indsæt-tilstand" og "Overskriv-tilstand".

# 16. Modtagelse af podcast

Podcast er en teknologi, som gør det muligt for dig at hente lydfiler fra en række hjemmesider såsom musiktjenester, nyhedsstationer og radiostationer. Når du har tilføjet listen over dine yndlingspodcasts til PLEXTALK, kan du hente de opdaterede lydfiler i serien. En lydfil, som er hentet som en podcast, vil vi herefter benævne som "episode".

Bemærk: Det er kun lydfiler, som kan hentes ned på PLEXTALK som podcastepisoder

## 16.1. Gem podcast feeds

### 16.1.1. Gem podcast feeds ved hjælp af programmet "PLEXTALK Transfer"

For at gemme podcast feeds ved hjælp af programmet "PLEXTALK Transfer" gør du følgende:

•Indsæt SD-kortet eller USB-enheden i din computer.

•Sørg for, at din computer har forbindelse til Internettet.

•Hvis det ikke allerede er installeret, hent da programmet "PLEXTALK Transfer" fra PLEXTALK hjemmesiden og installér programmet på din computer. http://www.plextalk.com/

•Kør programmet "PLEXTALK Transfer". Når hovedskærmen kommer til syne, vil "PLEXTALK Transfer" automatisk genkende dit SD-kort eller din USB-enhed.

•Vælg "Podcast feed manager" i dropdown-boksen indholdstype.

•Vælg destinationsliste. Gå til "Filer" i menuen og vælg "Nyt podcast feed".

•Indtast podcast feedets URL og tryk "OK". URL skal være en "rss". Podcast feedets navn vil komme til syne på listen og vil blive gemt på SD-kortet eller USB-enheden.

•Når du har gemt dine podcast feeds, kan du fjerne SD-kortet eller USB-enheden fra computeren og afslutte programmet.

Bemærk: Indstillinger for podcast feeds gemmes i filen "feed.opml" i mappen "PlexPodcast" på SD-kortet eller USB-enheden.

Bemærk: Programmet "PLEXTALK Transfer" kan overføre opml-filen til SD-kortet eller USB-enheden. Vælg opml-filen i kildelisten og tryk på Send-knappen for at overføre filen til SD-kortet eller USB-enheden.

### 16.1.2. Gem podcast feeds ved hjælp af et program til modtagelse af podcasts

Hvis du allerede anvender et program til modtagelse af podcasts, kan du gemme dine yndlings podcast feeds på PLEXTALK. Eksporter podcast feedet til opml-filen. Opret derefter mappen "PlexPodcast" på roden af SD-kortet eller USB-enheden og gem opml-filen i denne mappe. Du kan gemme flere opml-filer.

## 16.2. Lyt til podcasts

Når du har gemt dine podcast feed på SD-kortet eller USB-enheden, skal du først finde "episodelisten" og derefter hente episoderne. For at hente episoderne er det nødvendigt, at PLEXTALK har forbindelse til Internettet.

Bemærk: Se afsnit 13 "Netværksindstillinger" for at konfigurere og aktivere netværket.

For at hente og lytte til episoder gør du følgende:

•Indsæt SD-kortet eller USB-enheden, hvor podcast feedene er gemt.

•Tryk på Næste titel-knappen eller Forrige titel-knappen for at vælge dit foretrukne podcast feed.

•Tryk på Afspil/Stop-knappen.

•Hvis PLEXTALK beder dig opdatere "Episodelisten", skal du trykke på Afspil/Stop-tasten.

•Dernæst vil PLEXTALK hente den seneste liste over episoder. Når den seneste episodeliste er hentet, kan du vælge den episode, du foretrækker.

•Brug Næste titel-knappen eller Forrige titel-knappen til at vælge din foretrukne episode og tryk derefter på Afspil/Stop-knappen. Hvis episoden allerede er hentet, vil afspilningen begynde. Hvis den endnu ikke er hentet, vil du blive spurgt, om du ønsker at hente den. Tryk på Afspil/Stop-tasten for at hente den.

•Det tager normalt længere tid at hente.

•Når den er hentet, kan du trykke på Afspil/Stop-knappen for at afspille. Hvis episoden stadig er ved at blive hentet, vil du få besked om det.

Bemærk: Hvis du slukker apparatet under hentning, vil hentningen blive annulleret.

Bemærk: Fjern ikke SD-kortet eller USB-enheden under hentning.

< Uden COVER >

Bemærk: Du kan se status for hentningen ved at trykke på Information-knappen.

Bemærk: Under hentning af episodelisten kan du annullere ved at trykke på Annuller-knappen.

## 16.3. Naviger efter episode, 10 minutter eller 30 sekunder

Du kan vælge din yndlingsepisode. Du kan også gå til dit yndlingssted i episoden ved hjælp af funktionerne spring 10 minutter og spring 30 sekunder.

Hvis du vil navigere efter "Episode", "10 minutter" eller "30 sekunder", gør du følgende:

•Brug tasterne 2 eller 8 til at vælge navigationsmåde, du kan vælge i mellem "Episode", "10 minutter" eller "30 sekunder".

•Hvis du vælger "Episode", kan du trykke på 6-tasten for at gå frem til næste episode. Tryk på 4-tasten for at gå tilbage til forrige episode.

•Hvis du vælger "10 minutter" eller "30 sekunder", kan du trykke på 6-tasten for at springe 10 minutter eller 30 sekunder frem. Brug 4-tasten for at springe 10 minutter eller 30 sekunder tilbage. Du vil dog altid blive inden for den samme episode.

Bemærk: Frem- og tilbagespoling er også begrænsede til den enkelte episode.

Bemærk: Du kan vælge en bestemt episode ved hjælp af Gå-til-knappen og det numeriske tastatur. < Uden COVER >

## 16.4. Hent den seneste episodeliste < Uden COVER >

Du kan få adgang til podcast feedets hjemmeside og hente den seneste episodeliste ved hjælp af funktionen "Opdatér episodelisten" i podcast menuen.

•Vælg det podcast feed, hvor du gerne vil hente den seneste episodeliste.

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Podcast" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Opdater listen over episoder" og tryk på Enter.

•Du vil blive spurgt, om du ønsker at opdatere episodelisten. Tryk på Enter for at starte opdateringen af episodelisten. Når opdateringen er fuldført, kan du vælge en episode fra den seneste episodeliste.

## 16.5. Hent alle episoder i feedet < Uden COVER >

Du kan hente alle episoder, som endnu ikke er hentet.

•Vælg det podcast feed, du gerne vil hente.

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Podcast" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Hent alle episoder i feedet" og tryk på Enter.

•Du vil blive spurgt, om du ønsker at hente episoderne. Tryk på Enter for først at hente episodelisten. Dernæst vil alle episoder blive hentet på én gang.

## 16.6. Besked under hentning

•Fjern ikke SD-kortet eller USB-enheden under hentning. Det tager tid at hente episoderne. Men du kan afspille andet indhold, mens du henter episoderne. Vælg en anden titel med Titel-knappen.

•For at se status for hentningen kan du trykke på Information-knappen. Du kan kontrollere, hvor mange episoder der mangler at blive hentet.

•Hvis du slukker for enheden, mens der hentes, vil hentningen blive annulleret. Hvis du ønsker at hente episoden senere, skal du starte hentningen igen.

# 17. Streaming af webradio

Med PLEXTALK kan du lytte til webradio på en række hjemmesider. Du skal tilføje URL på din yndlingsradiostation til afspilningslisten og have adgang til hjemmesiden for at streame.

## 17.1. Tilføj en webradiostation til afspilningslisten

For at lytte til webradio, skal du gemme stationerne på forhånd. Først skal du ved hjælp af din computer finde en "playlist fil", som indeholder webradiostationens URL. Det er filer af typen "pls", "m3u" eller "asx". Opret dernæst mappen "PlexWebradio" på roden af SD-kortet eller USB-enheden og gem filen i denne mappe. Du kan gemme flere webradiostationer i denne mappe.

Eksempel:

Du kan finde filer med afspilningslister på hjemmesider som indeholder lister over radiostationer som for eksempel "SHOUTcast". http://www.shoutcast.com  Vælg den ønskede radiostation og højreklik for at gemme den i mappen "PlexWebradio". Pls-filen vil blive gemt i mappen.

## 17.2. Lyt til webradio

For at lytte til webradio skal PLEXTALK først have forbindelse til Internettet.

Bemærk: Se afsnit 13 "Netværksindstillinger" for at se, hvorledes du indstiller og aktiverer netværket.

For at lytte til webradio gør du følgende:

•Indsæt SD-kortet eller USB-enheden, hvor filerne med afspilningslister ligger.

•Tryk på Næste titel-knappen eller Forrige titel-knappen for at vælge din foretrukne webradiostation.

•Tryk på Afspil/Stop-knappen for at starte streaming.

Bemærk: Det er ikke muligt at spole frem eller tilbage eller at navigere på niveauer, når du lytter til webradio.

Bemærk: Du kan ikke tilføje bogmærker i webradioen. Når du har lyttet til en anden station eller til et andet medie, kan du ikke starte afspilningen fra det sted, du stoppede.

Bemærk: Se listen over webradioformater, der kan afspilles, i appendiks A "Vigtigste specifikationer".

# 18. Bluetooth indstillinger

Ved at oprette trådløs forbindelse til bluetooth-enheder som for eksempel hovedtelefoner kan du lytte til musik og DAISY bøger i større afstand til afspilleren. Betjeningen af PLEXTALK er den samme som altid, hvor du bruger apparatets knapper. Du kan dog starte og stoppe afspilningen af musik og DAISY bøger ved hjælp af Afspil/Stop-knappen på bluetooth-enheden, hvis enheden har en sådan knap.

ADVARSEL: Hvis du har en pacemaker, skal du holde PLEXTALK og bluetooth-enheder på afstand af din pacemaker.

Bemærk: Hvis du vil oprette forbindelse til bluetooth-enheder, skal disse understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

## 18.1. Parring og tilslutning til bluetooth-enhed < Uden COVER >

Første gang du tilslutter en bluetooth-enhed til PLEXTALK, skal du "parre" dem. Parring af bluetooth-enheder er en proces, hvor de to bluetooth-enheder kommunikerer med hinanden ved hjælp af en oprettet forbindelse. Denne proces er beskrevet nedenfor:

•Sæt bluetooth-enheden i parringstilstand. For yderligere oplysninger henvises til bluetooth-enhedens brugervejledning.

•Tryk på Menu-knappen på PLEXTALK.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Bluetooth-indstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Søg efter Bluetooth-enhed" og tryk på Enter eller 8-tasten. PLEXTALK vil begynde at søge efter bluetooth-enheder.

•Hvis PLEXTALK finder en bluetooth-enhed, vil den sige enhedens navn. Hvis der kun er fundet en bluetooth-enhed, kan du trykke på Enter eller 8-tasten med det samme. Hvis der findes flere bluetooth-enheder, skal du vælge den enhed, du vil tilslutte til, ved hjælp af 4 eller 6-tasten og trykke på Enter eller 8-tasten. Hvis der ikke findes nogen enheder, vil PLEXTALK sige, at ingen enhed blev fundet.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at fortsætte parringen med den valgte enhed. Tryk på Enter eller 8-tasten for at fortsætte eller på Annuller-knappen for at afbryde.

•Afhængigt af bluetooth-enheden kan PLEXTALK bede dig indtaste enhedens PIN-kode. Hvis det er tilfældet, skal du indtaste den PIN-kode, der fremgår af bluetooth-enhedens brugervejledning, ved hjælp af de numeriske taster.

•PLEXTALK vil starte parringen og tilslutte til bluetooth-enheden. Når PLEXTALK er tilsluttet til bluetooth-enheden, vil apparatet være tavst, og du kan så høre lyden ved hjælp af bluetooth-enheden.

## 18.2. Tilslut eller afbryd forbindelsen til bluetooth-enheden

Du kan oprette eller afbryde forbindelsen mellem PLEXTALK og bluetooth-enheder. Det gør du på følgende måde:

<Måde 1>

•Tryk på Spol frem-knappen og Afspil/Stop-knappen samtidig for at oprette forbindelse til bluetooth-enheden.

•Tryk på Spol tilbage-knappen og Afspil/Stop-knappen samtidig for at afbryde forbindelsen til bluetooth-enheden.

<Måde 2>

•Du kan også oprette eller afbryde forbindelsen ved hjælp af bluetooth-enheden.

Bemærk: Det afhænger af bluetooth-enheden, om du kan oprette eller afbryde forbindelsen fra enheden.

Bemærk: Der oprettes automatisk forbindelse til bluetooth-enheden, når PLEXTALK tændes. Hvis bluetooth-enheden er tændt, vil lyden blive afspillet fra bluetooth-enheden.

Bemærk: Forbindelsen til bluetooth-enheden vil automatisk blive afbrudt, hvis du tilslutter hovedtelefoner til PLEXTALK.

## 18.3. Afspilning af titler når bluetooth-enheden er tilsluttet

Fremgangsmåden er helt den samme som ellers, når du betjener PLEXTALK ved hjælp af tastaturet, også selv om en bluetooth-enhed er tilsluttet.

Du kan starte og stoppe afspilningen af musik og DAISY bøger ved hjælp af Afspil/Stop-knappen på bluetooth-enheden, hvis enheden har en sådan knap. Du kan spole frem eller tilbage i musik og DAISY bøger ved hjælp af Afspil/Stop-knappen på bluetooth-enheden, hvis enheden har en sådan.

Bemærk: Nogle bluetooth-enheder kan ikke bruges til betjening af start, stop, samt frem- og tilbagespoling.

Bemærk: Fjernbetjeningsmuligheder er vist i tabellen nedenfor.

| Bluetooth-enhed | PLEXTALK |
| --- | --- |
|  | Ved afspilning af lydfiler: | Ved afspilning af tekstfiler: |
| Afspil/Stop | Afspil/Stop | Afspil/Stop |
| Frem | Spring en sætning eller et musiknummer frem | Spring en sætning eller et afsnit frem |
| Tilbage | Spring en sætning eller et musiknummer tilbage | Spring en sætning eller et afsnit tilbage |
| Spol frem | Spol frem | Spring 5 udtryk eller sætninger frem |
| Spol tilbage | Spol tilbage | Spring 5 udtryk eller sætninger tilbage |

## 18.4. Aktiver eller deaktiver bluetooth < Uden COVER >

Du kan aktivere eller deaktivere bluetooth-funktionen. Det gør du på følgende måde:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Bluetooth-indstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Aktivér eller deaktivér Bluetooth" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Aktivér" eller "Deaktivér" og tryk på Enter eller 8-tasten. PLEXTALK vil aktivere eller deaktivere forbindelsen til bluetooth-enheden.

## 18.5. Ryd bluetooth parringsoplysninger < Uden COVER >

Du kan slette de bluetooth parringsoplysninger, som er gemt i din PLEXTALK. Det gør du på følgende måde:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Bluetooth-indstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Slet parringsoplysninger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•PLEXTALK vil spørge, om du ønsker at slette parringsoplysningerne. Tryk på Enter eller 8-tasten for at fortsætte eller på Annuller-knappen for at afbryde. Hvis du trykker på Enter eller 8-tasten, vil PLEXTALK slette parringsoplysningerne.

## 18.6. Indstillinger for bluetooth-kommunikation < Uden COVER >

Hvis du benytter det trådløse netværk og bluetooth samtidig, kan der forekomme uregelmæssigheder i afspilningen afhængig af bluetooth-enheden. Det er muligt at forbedre dette ved at indstille det trådløse netværk til en lavere hastighed. Du kan begrænse hastigheden for det trådløse netværk ved hjælp af menuen. Det gør du på følgende måde:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Bluetooth-indstillinger" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Bluetooth-kommunikation stabilitetsindstilling" og tryk på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Ingen begrænsning" eller "Begrænsning" og tryk på Enter eller 8-tasten. PLEXTALK vil skifte indstilling til "Ingen begrænsning" eller "Begrænsning".

# 19. Andre nyttige funktioner

## 19.1. Den indbyggede hjælpefil < Uden COVER >

For at få adgang til den indbyggede hjælpefil, skal du gøre følgende:

•Tryk på Nummer 0-tasten én gang.

•Naviger i filen på samme måde, som du navigerer i andre DAISY tekst titler.

For at afslutte hjælpeteksten, skal du gøre følgende:

•Tryk på Nummer 0-tasten én gang.

## 19.2. Kontrol af systemegenskaber < Uden COVER >

For at finde ud af system version eller serienummeret på din PLEXTALK og få PDTB-nøgle oplysninger, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Benyt tasterne 4 eller 6 til at vælge menupunktet "Systemindstillinger" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til punktet "Systemegenskaber" og vælg det ved at trykke på Enter eller 8-tasten. Systemversionen og serienummeret afspilles gentagne gange.  PDTB nøgle oplysninger afspilles kun, hvis du har installeret nøglen.

•Når du har fået de oplysninger, du havde brug for, kan du trykke på Enter eller 8-tasten for at forlade menuen.

## 19.3. "Spring over" indstillinger < Uden COVER >

Nogle DAISY-bøger har emner, som du kan springe over. PLEXTALK giver dig mulighed for at vælge, hvorvidt du ønsker at springe emnet over. Denne funktion hedder "Spring over". Følgende emner kan springes over:

•Sidenummer

•Fodnote

•Note reference

•Annotation

•Linjenummer

•Rubrik

•Producent note

For at indstille "Spring over" gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til punktet "Valgfri afspilning" og vælg det ved at trykke på Enter.

•Brug tasterne 2 eller 8 til at vælge mellem de emner, der kan springes over, og brug 4 eller 6-tasten til at vælge "Spring over" eller "Afspil".

•Når du har valgt for alle emnerne, om de skal springes over, trykker du på Enter.

## 19.4. Opdatering ved hjælp af netværk

Hvis en ny version af firmwaren er tilgængelig, når apparatet tændes, vil PLEXTALK spørge, om du ønsker at opdatere firmwaren. Tryk på Afspil/Stop-knappen, hvis du ønsker at opdatere, derefter vil opdateringen starte. Tryk på Annuller-knappen, hvis du ønsker at opdatere senere.

Bemærk: Under opdateringen kan du afbryde ved at trykke på Spol tilbage-knappen.

< Uden COVER >

For at opdatere senere gør du følgende:

•Hvis PLEXTALK ikke har forbindelse til netværket, skal du oprette forbindelse.

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Netværksversion op" og tryk på Enter.

•Hvis der ikke er nogen tilgængelige opdateringer, vil PLEXTALK sige dette. Tryk derefter på Enter for at forlade menuen.

•Hvis der findes opdateringer, kan du bruge tasterne 4 eller 6 til at vælge den opdatering, du vil installere, og trykke på Enter. Hentningen af opdateringen påbegyndes.

•Når opdateringen er hentet, vil opdateringsprocessen starte automatisk. PLEXTALK genstarter, når opdateringen er fuldført.

## 19.5. Slet autorisationsnøgler < Uden COVER >

For at slette alle autorisationsnøgler, som er registreret i PLEXTALK, gør du følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og tryk på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Slet autorisations nøgler" og tryk på Enter.

•PLEXTALK vil bede dig bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på de numeriske taster 1, 2, 3, 4 i rækkefølge og tryk på Enter for at slette nøglerne.

Bemærk: "Autorisationsnøgler" gør det muligt at afspille de DAISY bøger, som er beskyttet af PDTB-format. PDTB er en digital krypteringsteknologi, som er udviklet af DAISY konsortiet.

## 19.6. Nulstil PLEXTALK til fabriksindstillingerne < Uden COVER >

For at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du gøre følgende:

•Tryk på tasten Menu.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at vælge "Systemindstillinger" og vælg ved at trykke på Enter.

•Brug tasterne 4 eller 6 til at gå til punktet "Nulstil alle indstillinger til standard" og vælg det ved at trykke på Enter.

•PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at indstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne eller Annullér tasten for at afbryde.  Efter et kort stykke tid, vil PLEXTALK genstarte.

Følgende er en liste over alle standardindstillinger for PLEXTALK.

•Afspilning volumen: 13

•Afspilningshastighed: Normal

•Afspilningstone: Normal

•Blande og gentage indstillinger: Normal afspilning

•Spring over: Afspil

•Guide lydstyrke: Normal

•Talesyntese: Afhænger af sprog

•Vælg ventelyd: Ventelyd 1

•Oplæsning af lydfilens navn  Læs lydfilens navn

•Multimedie DAISY afspilningsindstilling:  Automatisk

Bemærk: Bogmærker slettes, når alle standardindstillinger gendannes.

Bemærk: Netværksindstillinger og indstillinger for online service slettes ikke, når alle indstillinger nulstilles til standard.

# Appendiks A:  Vigtigste specifikationer

Bemærk: Shinano Kenshi forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer til enhver tid uden forudgående varsel.

## Generelle specifikationer

CD indlæsningssystem:

Indsættelse i revne

Kompatible CD'er:

CD'er med en diameter på 12cm, CD-R og CD-RW skiver. PLEXTALK er kun kompatibel med runde 12cm CD'er. 8cm CD'er og CD'er, som ikke er runde, som foreksempel CD'er formet som visitkort, vil medføre fejl og bør ikke anvendes.

SD kortport:

SD / SDHC-kort

Afspilbart indhold:

Bøger der overholder DAISY 2,0, 2,02 og 3,0 standarder

Lydfiler i MP3, WMA, AMR-WB +, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formater og Audible Format 4 (. aa).

Musik-cd'er (CD-DA)

Tekstfiler: Almindelig tekst, HTML, Microsoft .doc, .docx og EPUB2

Webradio:

Understøttede afspilningsliste filtyper: PLS, M3U, ASX

Lydfil-formater, der kan afspilles: MP3, WMA

Streaming-formater (protokol): HTTP, mms

Audio input og output:

Hovedtelefon stik (Stereo)

Indbygget højttaler (mono)

Ekstern tilslutning:

USB 2.0

RJ45 (netværkskabel til LAN)

Ur præcision:

Ca. 60 sekunder pr. Måned

Strømforsyning:

AC-adapter, AC 100 V til 240 V, 50 eller 60 Hz

Mål og vægt:

Længde 219 mm

Bredde 170 mm

Højde 56 mm

Vægt ca. 1300 gram

Strømforbrug (max.):

25W

Arbejdstemperatur og luftfugtighed:

Fahrenheit 40 til 104

Celsius 5 til 40

Luftfugtighed fra 20% til 80%, ingen kondens.

## Lydfunktioner

Hovedtelefoner (linjeudgang):

Kompatibel impedans 32 ohm ubalanceret

3,5 mm diameter stereo mini jack

Indbygget højttaler:

Udgangs impedans 4 ohm

Output 2,0W

## Hovedfunktioner

Guide stemme:

Giver talt information om den aktuelle drift

Giver beskrivelser i Tastehjælp

Taler menupunkter

Giver hjælp-informationer (tryk på Information-knappen)

Søgefunktion:

Overskrift, gruppe, Side, Sætning, Bogmærke, Album, Spor, Niveau, Skærm, Afsnit, Linie, sætning, Stav, Ord, Tegn

Lydstyrke justering:

0 til 25 (i trin på 1)

Guide lydstyrke justering:

-5 Til 5 (i trin på 1)

Afspilningshastighed justering:

12 indstillinger fra -3, over 0, til +8 (øges med 1).

Normal hastighed er 0.

Minus 3 er halvdelen af den normale hastighed.

Plus 8 er dobbelt hastighed, når der benyttes talesyntese. Ellers er plus 8 tredobbelt hastighed.

Tone justering:

13 indstillinger fra -6, til 6 (i trin på 1)

Normal tonen er på 0

Hukommelses funktion:

Bogmærker, maksimum er 10000

## Batterispecifikationer

Type:  Nickel-metal hydrid

Størrelse:

Længde 53,64 mm

Bredde 56,68 mm

Højde 29,00 mm

Kapacitet: 1800 milli-ampere timer

Ladetid: Cirka 4 timer

Driftstid:

DAISY format, afspilning af CD, 5 timer

Musik-CD (CD-DA format), afspilning af CD, 2 timer

DAISY format, afspilning fra SD-kort, 8 timer

Bemærk: Alle tider er omtrentlige.

Bemærk: Opladningstid og driftstid varierer afhængig af den omgivende temperatur og arbejdsvilkår.

## Trådløs kommunikation funktion

Wireless LAN: IEEE802.11b / g

Tilgængelige sikkerhedstilstande: WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES)

Bluetooth: Bluetooth 2.1+EDR

Bluetooth Profil: A2DP, AVRCP

## DAISY online Service:

Streaming / Hentning

Servicemeddelelser

Dynamiske menuer

## Copyright oplysninger om Ogg Vorbis

Denne software er leveret af rettighedshaverne og bidragydere, som de er, og nogen udtrykkelig eller stiltiende garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål gives ikke. Under ingen omstændigheder skal forbundet eller bidragydere være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle, eksemplariske, eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, indkøb af alternative varer eller tjenesteydelser, tab af brug, data eller fortjeneste eller driftsforstyrrelser) gav imidlertid anledning til, og om eventuel teori om ansvar, uanset om i kontrakt, objektivt ansvar, eller erstatningsret (herunder forsømmelighed eller andet), der opstår på nogen måde ud af brug af denne software, selv hvis opmærksomheden er henledt på muligheden for sådanne skader.

# Appendiks B:  Menusystem

I dette tillæg vises alle menupunkter i hovedmenuen sammen med deres tilsvarende undermenu hierarki.

Indstilling af afspilning:

Blande og gentage indstillinger

Standard afspilning

Gentag titel (Daisy titel , Tekst , Lydbog)

Gentag spor (Audio)

Gentag album (Audio)

Gentag alle albums (Audio)

Blandet gentagelse (Audio)

Læser navn på lydfil

Læs navn på lydfil

Læs nummer på lydspor

Multimedie daisy afspilningsindstillinger

Automatisk

Lyd

Tekst

Valgfri afspilning:

Vælg sidenummer

Afspil

Spring over

Vælg fodnote

Afspil

Spring over

Vælg note reference

Afspil

Spring over

Vælg annotation

Afspil

Spring over

Vælg linjenummer

Afspil

Spring over

Vælg rubrik

Afspil

Spring over

Vælg producent note

Afspil

Spring over

Podcast:

Opdatér listen over episoder

Hent alle episoder i feedet

Mediestyring:

Mediets titel information

Slet alle filer på SD-kortet

Slet alle filer på USB enheden

Slet alle filer i den interne hukommelse

Slet valgte titel (Slet valgte album)

Systemindstillinger:

Systemegenskaber

System version

Serienummer

Installeret nøgle (hvis anskaffet.)

Vælg guide-lydstyrke

Vælg guide-stemme

Stemme 1

Stemme 2

Vælg pausesignal

Pausesignal 1

Pausesignal 2

Intet pausesignal

Sæt uret

Bluetooth-indstillinger

Søg efter Bluetooth-enhed

Aktivér eller deaktivér Bluetooth

Slet parringsoplysninger

Bluetooth-kommunikation stabilitetsindstilling

Netværksindstillinger

Bekræft netværksoplysninger

Indlæs netværksindstillinger

Gem netværksindstillinger

Aktivér eller deaktivér den trådløse netværksenhed

Indstillinger for netværkskabel

Indstillinger for trådløst netværk

Tilgængelige trådløse netværk

Tilføj indstillinger for trådløst netværk

Ændr eller slet indstillinger for trådløst netværk

Skift indstillinger for prioritet og automatisk forbindelse

Ændr indstillinger for trådløst netværk

Slet indstillinger for trådløst netværk

Gendan alle netværksindstillinger til standardindstillingen

Indstilling for online service

Indlæs indstillinger

Bekræft og ændr indstillingerne

Ændr indstillingerne

Slet indstillinger

Indstilling for afspilning af mærke

Indstil prioritet til lydmærker

Kun tekstmærker

Netværksversion op

Slet autorisations nøgler

Nulstil alle indstillinger til standard

Boghylde og meddelelser:

Opdatér boghylde

Vælg online service og opdatér boghylde

Opdatér meddelelser

Online service

# Appendiks C:  Fejlfinding

## Generelle driftsproblemer

Symptom: Du tænder på tænd / sluk-knappen, men afspilleren tænder ikke.

Mulig årsag: Løs netledning eller AC adapter.

Løsning: Genindsæt kablet til lysnettet i PLEXTALK og tjek, at AC adapteren er indsat.

Symptom: Der er tændt, men PLEXTALK fungerer ikke.

Mulig årsag: Tastatur lås er slået til.

Løsning: Slå tastaturlåsen fra ved at trykke på Spol tilbage-knappen og Spol frem-knappen samtidig.

Symptom: PLEXTALK vil ikke lukke ned, og ingen taster kan betjenes.

Mulig årsag 1: Tastatur lås er slået til.

Løsning: Slå tastaturlåsen fra ved at trykke på Spol tilbage-knappen og Spol frem-knappen samtidig.

Mulig årsag 2: Ukendt fejl.

Løsning: Tryk på knappen til automatisk slukning og Tænd/Sluk-knappen samtidig og hold dem nede i mere end 10 sekunder. PLEXTALK vil slukke. Hvis det ikke virker, skal du fjerne vekselstrømsadapteren og batteriet fra enheden, og derefter indsætte dem igen.

Symptom: Der er ingen stemmevejledning.

Mulig årsag 1: lydstyrken er sat til '0'.

Løsning: Skru op for lydstyrken, så den talte vejledning kan høres.

Mulig årsag 2: Apparatet er slukket.

Løsning: Tænd apparatet.

Mulig årsag 3: PLEXTALK er tilsluttet til en bluetooth-enhed.

Løsning: Kontrollér, om bluetooth-hovedtelefoner er tilsluttet.

## Talte fejl under DAISY afspilning

Stemmevejledning: "SD enheden understøttes ikke" eller "USB-enheden understøttes ikke".

Mulig årsag: SD-kortet eller USB-enheden er blevet formateret med et ikke-understøttet filsystem.

Løsning: Indsæt et SD-kort eller en USB-enhed, som er formateret som FAT-16 eller FAT-32.

Guide stemme: Læsningsfejl.

Mulig årsag: Titlen kan ikke afspilles.

Løsning: Tryk på Forrige titel-knappen eller Næste titel-knappen for at prøve at vælge en anden titel, eller skift medie og dermed også titel.

## Fejl under sikkerhedskopiering.

Talevejledning: "Intet backupmedie".

Mulig årsag: Du har ikke indsat et passende medie til sikkerhedskopiering.

Løsning: Indsæt enten et SD-kort eller et USB-medie med tilstrækkelig lagerplads til at gennemføre sikkerhedskopieringen og forsøg derefter igen.

Talevejledning: "SD-kortet er låst".

Mulig årsag: Du har låst SD-kortet ved hjælp af låsekontakten på siden af kortet.

Løsning: Skub kortet ud, skub låsekontakten, så kortet er låst op, indsæt kortet i PLEXTALK og forsøg derefter igen.

# Appendiks D: Spørgsmål og svar om netværksindstillinger

| Problem / Spørgsmål | Løsning / Svar |
| --- | --- |
| Jeg vil gerne vide, hvad PLEXTALKs IP-adresse er. | Du kan kontrollere IP-adressen under menupunktet "Bekræft netværksoplysninger" i menuen Netværksindstillinger. |
| PLEXTALK vælger ikke det ønskede adgangspunkt. | Du kan se listen over tilgængelige adgangspunkter under menupunktet Trådløs netværksindstillinger i Netværksindstillinger. Hvis PLEXTALK ikke kan finde et adgangspunkt, bedes du kontrollere at status for netværket er slået til. Hvis adgangspunktet findes på listen, bedes du kontrollere adgangspunktets prioritet. Du kan tildele højeste prioritet i menupunktet "Skift indstillinger for prioritet og automatisk forbindelse" i menuen Netværksindstillinger. |
| PLEXTALK kunne ikke finde et adgangspunkt. Jeg bruger et adgangspunkt, som understøtter IEEE802.11a. | PLEXTALK understøtter kun IEEE802.11b/g. Hvis dit adgangspunkt ikke kan benytte IEEE802.11a og IEEE802.11b/g samtidig, bedes du vælge IEEE802.11b/g. |
| Der kunne ikke oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Jeg benytter non broadcasted SSID. | Non broadcasted SSID kræver længere tid til at oprette forbindelse til PLEXTALK. Giv venligst PLEXTALK op til 5 minutter for at se, om det lykkes at oprette forbindelse. Hvis det er muligt, prøv så venligst at konfigurere indstillingerne for dit adgangspunkt, så broadcasting af SSID aktiveres. Hvis det derefter lykkes at oprette forbindelse, betyder det, at din konfiguration af dit netværk er i orden, men det er non-broadcast-indstillingen, der er et problem. Hvis det ikke lykkes, selv med broadcasted SSID, bedes du kontrollere dine sikkerhedsindstillinger for trådløst netværk. |
| Der kunne ikke oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Jeg benytter DHCP. | Selv om PLEXTALK godt kunne oprette den trådløse forbindelse til adgangspunktet, vil der alligevel komme en fejlmeddelelse om forbindelsen, hvis den ikke kunne hente en IP-adresse. I så fald, prøv venligst med fast IP-adresse. Hvis det lykkes at oprette forbindelse, er DHCP-serveren problemet. Kontrollér venligst dine DHCP serverindstillinger. Hvis der stadig ikke kan oprettes forbindelse, bedes du kontrollere dine sikkerhedsindstillinger for det trådløse netværk. |
| Der kunne ikke oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Jeg benytter MAC adresse filtrering. | Når MAC adresse filtrering er aktiveret i adgangspunktets sikkerhedsindstillinger, afviser det at oprette forbindelse til ikke-konfigurerede netværksenheder. Du skal konfigurere dit adgangspunkt for at tilføje PLEXTALK MAC adressen. Du kan finde PLEXTALKs MAC adresse under menupunktet "Bekræft netværksoplysninger" i menuen Netværksindstillinger. |
| PLEXTALK forsøger hele tiden at oprette forbindelse til ikke-tilgængeligt SSID. Jeg har også konfigureret Stealth SSID indstillinger. | Hvis du har konfigureret netværksindstillingerne, mens Stealth SSID var aktiveret, forsøger PLEXTALK altid at oprette forbindelse med Stealth (= non broadcasted SSID). Tildel venligst Stealth SSID adgangspunktet lav prioritet under Netværksindstillinger. |
| PLEXTALK kan ikke oprette forbindelse til netværket. Jeg benytter WEP sikkerhed med fast IP-adresse. | Hvis du benytter indstillingen WEP sikkerhed med fast IP-adresse, vil det lykkes for PLEXTALK at oprette forbindelse til adgangspunktet, selv hvis adgangskoden er forkert. Kontrollér venligst WEP adgangskoden igen. |
| Understøtter PLEXTALK WPS (WIFI Protected Setup)? | WPS understøttes ikke. Du skal selv konfigurere netværksindstillingerne. |
| Der kunne ikke oprettes forbindelse til et adgangspunkt. | Forsøg venligst at genstarte både adgangspunkt og PLEXTALK. |

# Appendiks E: Liste over tegn der kan indtastes

ABC-tilstand

| Tastens navn | funktioner |
| --- | --- |
| #1 | Symboler “.”, “@”, “/”, “:”, “1” |
| #2 | a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å, Æ |
| #3 | d, e, f, 3, D, E, F |
| #4 | g, h, i, 4, G, H, I |
| #5 | j, k, l, 5, J, K, L |
| #6 | m, n, o, ø, 6, M, N, O, Ø |
| #7 | p, q, r, s, 7, P, Q, R, S |
| #8 | t, u, v, 8, T, U, V |
| #9 | w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z |
| #0 | " " (Mellemrum), “?”, “_”, “=”, “0” |
| * (Stjerne) | Annuller den aktuelle menu |
| # (Firkant) | Vælg det aktuelle menupunkt |
| Boghylde | Tryk - Backspace (slet forrige tegn) Hold nede - Slet alle tegn |
| Afspil/Stop | Start afspilning fra cursorens position / pause |
| Spol tilbage | Tryk - Gå et tegn tilbage Hold nede - Gå til begyndelsen af linjen |
| Spol frem | Tryk - Gå et tegn frem Hold nede - Gå til slutningen af linjen |
| Gå til og 5-tasten | Indsæt / overskriv |
| Gå til og 8-tasten | Slet tegnet på den aktuelle position |
| Bogmærke-tasten | Vælg indtastningstilstand, enten ABC-tilstand, tal-tilstand eller symboltabel |

Symboltabel

| Tastens navn | Funktion |
| --- | --- |
| 1-tasten | Bruges ikke |
| 2-tasten | Tryk – op Hold nede - gå til den øverste del af tabellen |
| 3-tasten | Bruges ikke |
| 4-tasten | Tryk – Venstre Hold nede - Gå helt ud til venstre i tabellen |
| 5-tasten | Indtast symbolet |
| 6-tasten | Tryk – højre Hold nede - Gå helt ud til højre i tabellen |
| 7-tasten | Bruges ikke |
| 8-tasten | Tryk – Ned Hold nede - Gå til bunden af tabellen |
| 9-tasten | Bruges ikke |
| 0-tasten | Bruges ikke |
| Firkant-tasten | Vælg det aktuelle menupunkt |
| Stjerne-tasten | Annuller den aktuelle menu |
| (Symboler) | Tabellen har 8 kolonner og 4 rækker . , ‘ “ : ; ? ¦ + - = / \ _ [ ] ! @ # $ % ` { } ^ & * ( ) ~ < > |

* De øvrige taster er de samme som i ABC-tilstand.

2013/02 UG- DNK0700-E0702

127-4380900