PLEXTALK  Linio

versjon 5

Brukerhåndbok

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# VIKTIGE MERKNADER

## FCC MERKNAD

Samsvarserklæring

Modellnummer: PTX1/PRO

Handelsnavn: PLEXTALK

Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene, Bruk er underlagt følgende to vilkår:

(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) Denne enheten må tolerere all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket bruk.

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio-eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

•Snu eller flytt antennen.

•Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

•Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

•Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjelp.

Forsiktig: Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige part for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

## Canadian Department of Communications Statement

Dette digitale apparatet overstiger ikke grenseverdiene for klasse B radiostøy utslipp fra digitale apparater fastsatt i radiostøy forskriften fra Canadian Department of Communications.

Dette klasse B apparatet er i overensstemmelse med kanadiske ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt her, kan føre til farlig stråling.

# Innhold

VIKTIGE MERKNADER	2

FCC MERKNAD	2

Canadian Department of Communications Statement	2

Innhold	4

1. Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter	9

1.1. Copyright informasjon om denne veiledningen	9

1.2. Lisenser og varemerker	9

1.3. Restriksjoner på kopiering	9

1.3.1. Generell informasjon	9

1.3.2. Musikk-CD-er	10

2. Komme i gang	11

2.1. Ord og uttryk som blir brukt	11

2.2. Eskens innhold	11

2.3. Spillerens utseende	11

2.3.1. Toppen av spilleren < Uten DEKSEL >	12

2.3.2. Spillerens front	14

2.3.3. Spillerens venstre kant	14

2.3.4. Spillerens bakkant	14

2.3.5. Spillerens underside	14

2.4. Lade spilleren	14

2.5. Vedlikehold av spiller og batteri	14

2.5.1. Rengjøring	15

2.5.2. Vedlikehold av batteriet	15

2.5.3. Overkrysset søppelbøttemerke	15

2.6. Slå spilleren av og på	16

2.7. Tastebeskrivelsesfunksjon < Uten DEKSEL >	16

2.8. Tastelås-funksjon	16

2.9. Sette inn og ta ut SD-minnekort, USB-minne og CD-plate	17

3. Menyen < Uten DEKSEL >	19

3.1. Hovedmenyen	19

3.2. Gå inn i og navigere i menyen	19

4. Justere PLEXTALKs innstillinger < Uten DEKSEL >	20

4.1. Velge foretrukket stemme	20

4.2. Justere tid og dato	20

4.3. Velge ønsket ventesignal	21

5. Strømbehandling	22

5.1. Advarsel for lavt batterinivå	22

5.2. Automatisk av funksjon	22

5.3. Tvungen avslutning	22

5.4. Sovetimer funksjon	22

5.4.1. Aktivere Sovetimeren	22

5.4.2. Avbryte sovetimeren	23

6. Avspillingsvalg for alle formater	24

6.1. Starte og stoppe en avspilling	24

6.2. Spole fremover eller bakover	24

6.3. Forandre avspillingsvolumet	25

6.4. Justere volum for talemeldinger < Uten DEKSEL >	25

6.5. Justere avspillingshastighet < Uten DEKSEL >	25

6.6. Justere Tone < Uten DEKSEL >	26

6.7. Navigasjonsmenyen	26

6.8. Velg en tittel	26

6.9. Få informasjon om media og tittel < Uten DEKSEL >	28

6.10. Få informasjon om aktuell status	28

6.11. Velge Avspillingsmodus < Uten DEKSEL >	28

6.12. Bruke Bokmerker	29

6.12.1. Bokmerketyper	29

6.12.2. Sette bokmerker < Uten DEKSEL >	29

6.12.3. Navigere til bokmerker	29

6.12.4. Slette bokmerker < Uten DEKSEL >	30

7. Spille av DAISY-titler	31

7.1. Navigering på Overskrifter	31

7.2. Gå til starten eller slutten av en tittel < Uten DEKSEL >	31

7.3. Gå til sider	32

7.4. Gruppe navigering	32

7.5. Hoppe mellom fraser	33

7.6. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp	33

7.7. Navigere med Skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord eller tegn i DAISY-tekst filer	33

7.8. Navigering ved hjelp av prosent < Uten DEKSEL >	34

7.9. Avspillingsmodus < Uten DEKSEL >	34

7.10. Innstillinger for Multimedia DAISY avspilling < Uten DEKSEL >	34

8. Spille av lydfiler eller musikk CD	35

8.1. Gå til spor	35

8.2. Gå til begynnelsen av et album < Uten DEKSEL >	36

8.3. Gå til album	36

8.4. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp	36

8.5. Avspillingsmodus < Uten DEKSEL >	37

8.6. Annonsering av album og spor etter navn eller nummer < Uten DEKSEL >	37

9. Avspilling av tekst	38

9.1. Navigere ved hjelp av Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stavelse, Ord eller Tegn	38

9.2. Navigering ved hjelp av prosent < Uten DEKSEL >	38

9.3. Avspillingsmodus < Uten DEKSEL >	39

10. Avspilling av Lydbok	40

11. Sikkerhetskopiering < Uten DEKSEL >	41

11.1. Generell sikkerhetskopieringsinformasjon	41

11.2. Sikkerhetskopiere en tittel eller et album fra CD til andre media	41

11.3. Sikkerhetskopiering fra et media til et annet media	42

11.4. Tid for sikkerhetskopiering av CD	42

12. Mediabehandling < Uten DEKSEL >	43

12.1. Slette en tittel	43

12.2. Slette et SD kort, USB enhet eller internminne	43

13. Nettverksinnstillinger < Uten DEKSEL >	44

13.1. Tilkobling til kablet nettverk	44

13.1.1. Koble til nettverkskabel	44

13.1.2. Sette opp en trådløs tilkobling manuelt	44

13.2. Koble til trådløst netteverk	45

13.2.1. Koble til trådløs nettverksenhet	45

13.2.2. Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til	45

13.3. Avanserte nettverks-innstillinger	47

13.3.1. Bekrefte nettverks-informasjon	47

13.3.2. Laste inn nettverks-innstillinger	48

13.3.3. Lagre nettverksinnstillingene	49

13.3.4. Legge til innstillinger for trådløst nettverk	49

13.3.5. Endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk	50

13.3.6. Sette nettverksinnstillingene tilbake til standardinnstillinger fra fabrikken	51

14. Daisy Online	52

14.1. Online tjeneste innstilling < Uten DEKSEL >	52

14.1.1. Laster online tjeneste innstilling	52

14.1.2. Bekreftelse og endring av online tjeneste innstilling	53

14.1.3. Sletting av online tjeneste innstilling	54

14.1.4. Annonsering med innlest stemme eller syntetisk stemme	54

14.2. Bokhyllen	55

14.2.1. Spille av en tittel i bokhyllen	55

14.2.2. Avspillingsmuligheter: streaming og nedlasting	55

14.2.3. Nedlasting av tittel < Uten DEKSEL >	56

14.2.4. Returnere en tittel	56

14.2.5. Velge tittel etter kategori	57

14.2.6. Overføre titler fra "Nye titler" kategorien til "Utgitte titler".	57

14.3. Service meldinger	58

14.3.1. Høre på Service meldinger	58

14.3.2. Slette Service meldinger	59

14.4. Bokhyllen og meldings menyen < Uten DEKSEL >	59

14.4.1. Oppdatere alle bokhyllene	59

14.4.2. Velge online tjeneste og oppdatere bokhyllen	60

14.4.3. Oppdatere Service meldinger	60

14.5. Online tjeneste meny < Uten DEKSEL >	61

14.5.1. Bruke menyen	61

15. Skrive inn tekst < Uten DEKSEL >	63

15.1. Skrive inn tegn ved hjelp av A B C modus	63

15.2. Skrive inn tall i tall-modus	64

15.3. Skrive inn symboler	64

15.4. Flytte innsettingspunkt	65

15.5. Slette tegn	65

16. Podkast-mottaker	66

16.1. Registrere Podkast-mating	66

16.1.1. Registrer Podkast-mating ved å bruke "Plextalk Transfer"-programvare	66

16.1.2. Registrere Podkast-mating ved å bruke programvare for Podkast-mottak.	67

16.2. Lytte til Podkast	68

16.3. Navigere etter Episode, 10 minutter eller 30 sekunder.	68

16.4. Få tak i seneste Episode-liste < Uten DEKSEL >	69

16.5. Last ned alle Episoder fra Podkast-matingen < Uten DEKSEL >	69

16.6. Å merke seg under nedlastingen	69

17. Webradio (Nettradio)	71

17.1. Legge nettradiostasjon til spillelisten	71

17.2. Lytte til webradio	71

18. Blåtann innstillinger	72

18.1. Paring og tilkobling med Blåtann enhet < Uten DEKSEL >	72

18.2. Tilkobling eller frakobling til Blåtann enheten	73

18.3. Spille av titler med Blåtann enhet tilkoblet	73

18.4. Aktiver eller deaktiver Blåtann < Uten DEKSEL >	74

18.5. Fjerne Blåtann paring informasjon < Uten DEKSEL >	74

18.6. Blåtann kommunikasjons innstillinger < Uten DEKSEL >	74

19. Andre nyttige funksjoner	76

19.1. Den innebygde hjelp-filen < Uten DEKSEL >	76

19.2. Sjekke systeminnstillingene < Uten DEKSEL >	76

19.3. Navigerbart innhold < Uten DEKSEL >	76

19.4. Nettverk oppdatering	77

19.5. Slette autorisasjons-nøkler < Uten DEKSEL >	77

19.6. Nullstille spilleren < Uten DEKSEL >	78

Appendiks A:  HovedSpesifikasjoner	79

Generelle spesifikasjoner	79

Lydfunksjoner	80

Hovedfunksjoner	80

Batteri spesifikasjoner	81

Trådløskomunikasjons funksjoner:	82

DAISY online tjeneste:	82

Copyright informasjon om Ogg Vorbis.	82

Appendiks B:  MENYSTRUKTUR	83

Appendiks C:  FEILSØKING	86

Generelle bruksproblemer.	86

Talemeldings feil under avsplling av DAISy-titler.	86

Feil under backup.	87

Appendiks D: Spørsmål og svar om nettverksinnstillinger	88

Appendiks E: Liste med tegn som kan skrives inn	90

# 1. Juridisk informasjon og informasjon om opphavsrettigheter

Dette kapitlet inneholder viktig informasjon om opphavsrett, lisenser og varemerker. Den skisserer også restriksjoner som gjelder når du bruker PLEXTALK til kopiering eller opptak av digital lyd. Vi anbefaler  at du leser gjennom dette kapittelet før du fortsetter.

## 1.1. Copyright informasjon om denne veiledningen

Shinano Kenshi forbeholder seg retten til å endre produkter som beskrives i denne veiledningen når som helst og uten forvarsel.

Shinano Kenshi gir ingen forsikringer eller garantier med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål. Videre forbeholder Shinano Kenshi Co Ltd seg retten til å revidere denne veiledningen og å gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon av slike revisjoner eller endringer.

Denne veiledningen er opphavsrettslig beskyttet. Den kan ikke kopieres, fotokopieres, oversettes eller reduseres til et elektronisk medium eller maskinlesbar form uten tillatelse fra Shinano Kenshi.

Manuell Copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## 1.2. Lisenser og varemerker

Alle lisenser og varemerker tilhører sine respektive eiere.

## 1.3. Restriksjoner på kopiering

Før du bruker PLEXTALK, bør du gå gjennom den følgende viktige informasjonen for å sikre at du forstår de juridiske restriksjonene som gjelder for bruken av enkelte funksjoner.

### 1.3.1. Generell informasjon

Denne PLEXTALK enheten er laget for å hjelpe deg med å ta opp og gjengi lyd som du eier opphavsretten til, eller hvor du har fått tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessige lisensinnehaver. Med mindre du eier opphavsretten eller har fått nødvendig tillatelse fra eieren av opphavsretten eller rettmessig lisensinnehaver, kan ditt uautoriserte opptak, reproduksjon eller distribusjon derav, resultere i alvorlig sivilrettslige eller strafferettslige følger etter lov om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett. Hvis du er usikker på om dine rettigheter, ta kontakt med en juridisk rådgiver.

Shinano Kenshi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for konsekvensene av ulovlig kopiering som utføres ved hjelp av denne PLEXTALK opptakeren.

### 1.3.2. Musikk-CD-er

Kopier av musikk CD-er er kun for egen, privat bruk og kan etter åndsverksloven ikke benyttes på annen måte uten tillatelse fra rettighetsinnehaver.

# 2. Komme i gang

## 2.1. Ord og uttryk som blir brukt

Dette kapittelet beskriver ord og uttryk som blir brukt i denne brukerhåndboken. Detaljene er som følgende:

•ADVARSEL: En advarsel gir beskjed om en fare som kan gi personskade.

•Forsiktig: En forsiktighetsmerknad gir varsel om ting som kan skade spilleren, opptaksmediet, ødelegge data eller datamaskinen din.

•Merk: Merk brukes for å gi tillleggsinformasjon om funksjoner som ikke er blitt nevnt tidligere.

•SD-kort: Plextalk Pocket kan bruke både SD-kort og SDHC-kort. I denne brukerhåndboken blir begge kalt SD-kort.

## 2.2. Eskens innhold

Under finner du en liste med alt som skal følge med i esken. Vennligst forsikre deg om at alt er inkludert. Hvis det mangler noe, ta kontakt med forhandleren din.

1 PLEXTALK Linio

1 Lokk

1 Strømadapter

1 CD med brukerhåndbok

1 Hurtigguide

1 Sikkerhetsveiledning

Merk: Det anbefales at du tar vare på emballasjen i tilfelle det skulle bli nødvendig å returnere spilleren til leverandøren en gang i fremtiden.

## 2.3. Spillerens utseende

Dette kapittelet beskriver spillerens fysiske utseende og knappenes, og andre komponenters plassering for at du skal kunne finne dem når det blir referert til dem senere i denne brukerhåndboken. Navnene og hovedfunksjonene er også beskrevet her.

Hold spilleren forsiktig og finn toppen og undersiden av spilleren. Toppen har 27 gummitaster mens undersiden har 5 gummiføtter, 4 som befinner seg nær hjørnene og en som er den lange rette foten.

Finn den gjennomhullede overflaten til høytalerdekslet. Snu spilleren slik at du får høyttalerdekslet til høyre lengst fra deg. Spilleren skal nå være i sin normale posisjon. Du kan kontrollere dette ved å kjenne at den lengste siden er nærmest deg. Du skal nå ha en tynn, men følbar sprekk på kanten mot deg, det er her du setter inn CD-plater.

### 2.3.1. Toppen av spilleren < Uten DEKSEL >

PLEXTALK har 27 taster på oversiden. Disse er gruppert i 5 blokker; en rekke med 4 taster på venstre side, en firkantet blokk med 12 taster på midten, en rad med 3 taster under den firkantede blokken og en rekke med 5 taster på høyre side.

I rekken med fire taster på venstre side, er den øverste en ellipseformet og den nederste en trekantet tast. De to siste tastene, i midten av rekken er diamantformet.

De fire tastene er, fra toppen:

•Menytasten: brukes til å gå inn i hovedmenyen.

•Bokhylletasten: brukes til å låne eller returnere bøker via DAISY online service.

•Gå til-tasten: brukes til å gå til sider/overskrifter.

•Bokmerketasten: brukes til å navigere i bokmerker, sette inn og slette bokmerker.

Den firkantede samlingen med 12 taster på midten av spilleren blir vanligvis kalt nummertastaturet. Disse tasten er satt opp som ett standard telefontastatur med 4 rader med 3 taster i hver rad. Nummer 5 tasten har en liten opphøyd prikk på seg slik at den skal være lett å finne. Firkanttasten (#) som er plassert nederst til høyre i nummertastaturet, brukes til å bekrefte med, så denne vil bli kalt Enter i resten av brukerhåndboken. På samme måte vil stjernetasten (*), som er plassert nederst til venstre i nummertastaturet, bli brukt til å avbryte, og vil derfor bli kalt Avbryt i resten av brukerhåndboken.

Noen av tastene har flere funksjoner, og disse finner du i listen under:

•Nummer 2 = Pil Opp eller Avbryt

•Nummer 4 = Pil Venstre eller flytt bakover

•Nummer 6 = Pil Høyre eller flytt fremover

•Nummer 8 = Pil Ned eller Enter

•Nummer 9 = Sikkerhetskopiere filer

•Stjerne = Angre

•Firkant = Gjenta

Under talltastaturet finner du raden med 3 taster. Tastene til venstre og høyre er halvsirkelformet og tasten i midten er firkantet og har en tydelig dump i midten slik at den skal være lett å finne.  Knappene har følgende navn og funksjon (fra venstre til høyre):

•Spol Bakover tasten: Tilbake eller Rask tilbakespoling (hvis den holdes nede)

•Start/Stopp tasten: Start eller stopp avspilling

•Spol Fremover tasten: Fremover eller Rask fremoverspoling (hvis den blir holdt nede)

Over talltastaturet er det en rad med 3 taster. De to tastene til venstre og høyre er avlange vertikale sirkler, mens tasten i midten er en stor og avlang sirkel. Disse knappene er delt i to på midten i en topp og en bunn. Navnet på disse tastene er, fra venstre til høyre:

•Tonetastene: Den øverste delen kalles ”Tone Opp”, og den nederste delen kalles ”Tone Ned”.

•Volumtastene: Den nederste delen kalles ”Volum ned” og den øverste kalles ”Volum Opp”.

•Hastighetstaster: Den øverste delen kalles ”Hastighet Opp” og den nederste kalles ”Hastighet ned”.

Den siste gruppen med taster er de 5 tastene på høyre side. Tasten som er plassert til høyre for nummer 3 og 6-tastene er Informasjonstasten. Den er formet som en avlang sirkel. Tasten som er plassert rett til høyre for Spol Fremover tasten, er Titteltasten. Den er delt opp i to deler. Delen til venstre kalles ”Forrige tittel” og delen til høyre kalles ”Neste tittel”. Disse tastene brukes til følgende:

•Informasjonstasten: Brukes til å få informasjon om DAISY-boken, lydfilen eller tekstfilen. Hold tasten inne for å få aktuell tid og dato.

•Titteltast: brukes til bytte tittel. Trykk "Neste tittel" tasten for å gå til neste tittel eller "Forrige tittel" tasten for å gå til forrige tittel.

De andre tre tastene er plassert i en rekke på høyre side av spilleren. Den øverste er en liten rund tast og den nederste en liten firkantet tast. Tasten mellom disse er en litt større rund tast som er litt nedsenket. Fra toppen og nedover er disse tastene:

•Sovetimertasten: brukes til å stille inn sovetimeren

•Av/På tasten: brukes til å slå av eller på spilleren

•Utløsertasten: brukes til å løse ut CD-platen

### 2.3.2. Spillerens front

Sporet der CD-platen settes inn/løses ut er plassert på spillerens front. Sett DAISY-platen, MP3-platen eller musikk CD-en din ett stykke inn i sporet, og spilleren vil automatisk dra den inn resten av veien.

### 2.3.3. Spillerens venstre kant

På venstre side av spilleren er det tre innganger. Fra fronten og bakover, er SD-kort sporet, utgang for hodetelefon og USB porten. SD-kort sporet støtter både SD og SDHC kort. USB porten kan brukes til USB flash minne.

### 2.3.4. Spillerens bakkant

På baksiden av spilleren er det to innganger. Fra venstre, er LAN kabel porten som er formet som en firkant. I midten er et lite rundt hull. Dette er strømkontakten, hvor du setter inn strømkabelen.

### 2.3.5. Spillerens underside

Det er et batterideksel på undersiden av spilleren. Batteridekselet er festet med en skrue. For å bytte batteriet, fjerner du skruen, åpner batteridekselet og tar deretter ut batteriet.

ADVARSEL: Bruk Kun den anbefalte batteritypen i spilleren din! Hvis du ikke gjør dette kan det oppstå brann eller eksplosjon.

## 2.4. Lade spilleren

For å lade det innebygde batteriet må du koble spilleren til strømnettet. Gjør dette på følgende måte:

•Sett inn kabelen fra strømadapteren i spilleren. Kontakten for strømadapteren finner du på spillerens bakkant.

•Plugg deretter inn kontakten i veggkontakten. Ladingen vil starte umiddelbart.

## 2.5. Vedlikehold av spiller og batteri

### 2.5.1. Rengjøring

Hvis spilleren må rengjøres skal du bruke en lett fuktet klut, evt. med et mildt vaskemiddel. Bruk deretter en tørr klut for å tørke spilleren.

ADVARSEL: Slå alltid av spilleren og koble fra strøm før spilleren rengjøres.

### 2.5.2. Vedlikehold av batteriet

For at batteriet ditt skal fungere på best mulig måte, bør du merke deg følgende:

•Det vil vanligvis ta omtrent 4 timer å fullade batteriet, men hvis det er første gangen det lades opp, eller at det har ligget ubrukt i over en måned, bør det lades i minst 24 timer.

•Batteriets levetid varierer etter hvor ofte det blir brukt og ladet opp. Dets evne til å lade seg opp, minsker over tid. Når spille tiden med batteriet blir for kort, kan du få kjøpt nytt batteri hos din forhandler.  Forhandleren din skal også kunne gi deg råd om hvordan du resirkulerer/leverer brukte batterier.

•Spilletiden kan avhenge av omgivelsenes temperatur.

For å bevare batteriets ytelse lengst mulig gjør du følgende hver sjette måned:

•Lad batteriet til det er fulladet.

•Bruk spilleren på batteridrift til batteriet er helt utladet.

•Lad på nytt.

### 2.5.3. Overkrysset søppelbøttemerke

Symbol merket som kalles "Overkrysset søppelbøttemerke" er trykket på batteriets overflate.

Merk: Dette symbolet gjelder kun for EU-land.

Dette merket/symbolet er i følge direktiv 2006/66/EC. Dette symbolet betyr at batterier skal behandles som spesialavfall og ikke kasseres sammen med vanlig hosholdningsavfall når de er oppbrukt. Hvis det er trykt et kjemisk symbol under symbolet som er vist ovenfor, betyr dette at batteriet inneholder et tungmetall i en spesifik konsentrasjon fra listen under.

Hg: Kvikksølv (0,0005%)

Cd: Cadmium (0,002%)

Pb: Bly (0,004%)

Disse stoffene kan forårsake skader både på mennesker og miljø hvis de ikke blir tatt hånd om på riktig måte. Innen den Europeiske Unionen finnes det egne systemer for mottak av brukte batterier. Vennligst kassér brukte batterier på din lokale resirkuleringsstasjon. Vårt produkt er designet og produsert med batteri som kan resirkuleres eller brukes på nytt.

## 2.6. Slå spilleren av og på

For å slå av eller på spilleren gjør du følgende:

•Trykk inn og hold nede Av/På tasten for å slå på spilleren. Når spilleren er på, vil tasten lyse grønt.

•Trykk og hold nede Av/På tasten for å slå av spilleren.

Merk: Oppstarten skal ta omtrent 30 sekunder når batteriet er blitt byttet ut, eller det er første gang spilleren startes.

## 2.7. Tastebeskrivelsesfunksjon < Uten DEKSEL >

Som navnet antyder lar Tastebeskrivelsesfunksjonen brukeren få en beskrivelse av hvilken som helst tast på PLEXTALK.

•Slå på Tastebeskrivelsesfunksjonen ved å holde nede menytasten. Når en tast trykkes ned vil en beskrivelse av dens funksjon bli lest opp.

•Slå av Tastebeskrivelsesfunksjonen ved å trykke og holde nede menytasten.

## 2.8. Tastelås-funksjon

Tastelås kan brukes til å låse taster og funksjoner slik at de ikke blir brukt ved et uhell.

•For å låse tastene trykker du og holder nede Spol Fremover og Spol Bakover tastene samtidig.

•For å låse opp tastene, trykker du og holder nede Spol Fremover tasten og Spol Bakover tasten samtidig én gang til.

## 2.9. Sette inn og ta ut SD-minnekort, USB-minne og CD-plate

For å sette inn et SD-minnekort gjør du følgende:

•Forsikre deg om at spilleren er slått av.

•Hold minnekortet med den riflete kanten ned og inn mot spilleren. Med andre ord skal den riflete kanten være nærmest fronten av spilleren.

•Sett inn kortet i sporet til minnekort på spillerens venstre side.

•Trykk det inn til du hører en klikkelyd. Hvis kortet ikke kommer ut igjen har du gjort det riktig. Ikke bruk unødig makt når du gjør dette.

For å ta ut SD-kortet, gjør følgende:

•Slå av spilleren.

•Trykk SD-kortet innover før du slipper det ut. Kortet vil da sprette ut, og du kan fjerne det fra spilleren.

•Dra kortet fosiktig ut.

Forsiktig: PLEXTALK kan lese SD og SDHC minnekort. Innsetting av andre typer minne kan føre til feil på spilleren, og skal derfor ikke brukes.

Merk: SD-kort har en låsing bryter som lar deg beskytte dataene hvis du vil. Denne er plassert på den lange siden av kortet fra avskåret hjørne. Hvis bryteren mot forkanten av kortet, vil du kunne sikkerhetskopiere og slette titler. Hvis bryteren fra ledende, vil dataene være beskyttet.

For å sette inn et USB-minne gjør du følgende:

•Slå av spilleren.

•Sett inn USB-minnet i sporet for USB.

For å ta ut USB-minne gjør du følgende:

•Slå av spilleren.

•Trekk USB-minnet rett ut av spilleren.

Merk: Ekstern USB CD/DVD-spiller kan ikke benyttes sammen med PLEXTALK.

For å sette inn en CD-plate i spilleren gjør du følgende:

•Forsikre deg om at spilleren er slått på.

•Snu CD-platen slik at etiketten vender oppover.

•Skyv platen forsiktig inn i sporet på spillerens forkant.

•Fortsett med å skyve inn platen helt til spilleren selv tar over og drar platen helt inn.

Merk: Hvis du ved en feiltagelse skulle sette inn en CD-plate opp-ned, vil platen bli løst ut automatisk.

For å løse ut en CD gjør du følgende:

•Trykk ned utløsertasten nederst til høyre på spilleren.

•CD-platen vil bli løst ut. Du kan nå trekke platen resten av veien ut av spilleren.

# 3. Menyen < Uten DEKSEL >

Noen av PLEXTALK's funksjoner er bare tilgjengelig ved bruk av den innebygde menyen. I dette kapittelet får du en innføring i hvordan menyen er bygd opp og hvordan du får tilgang til den.

## 3.1. Hovedmenyen

Menyen har 4 hovedvalg. Disse er:

•Innstillinger for avspilling: Gir deg mulighet for repetisjon og for å bestemme hvordan navn på album og spor leses opp.

•Hopp over: Gir deg muligheten til å velge om du skal hoppe over noen typer innhold eller ikke.

•Podkast: Oppdatering av episodelister og nedlasting av episoder.

•Mediabehandling: Gir deg muligheten til å få informasjon om media, slette filer fra media (ikke fra CD).

•Systeminnstillinger: her kan du endre innstillinger for dato og tid, talesyntese, nettverk osv.

•Bokhyllen og Meldinger: lar deg oppdatere Bokhyllen og Meldinger.

•Online tjenester: menyvalg for tjenester fra internett leverandør.

## 3.2. Gå inn i og navigere i menyen

For å flytte deg rundt i menyen gjør du følgende:

•Gå inn i menyen ved å tykke en gang på Menytasten.

•For å gjøre et annet valg fra samme nivå i menyen, trykk enten 4 tasten for å gå til venstre eller 6 tasten for å gå til høyre. Menyvalgene vil bli lest opp etter hvert som du kommer til dem.

•I alle menyene vil du komme tilbake til det samme valget hvis du trykker den samme piltasten mange nok ganger ettersom menyene er laget slik at du kan rundt i sirkler i dem.

•For å gjøre et menyvalg. Trykk 8 tasten eller Enter tasten. Forutsatt at denne menyen har en under meny, vil du gå inn i denne undermenyen, ett nivå ned i strukturen.

•For å gå et nivå opp i menyen, trykk 2 tasten eller Avbryt tasten.

•For å gå ut av menyen, uansett hvor du er i strukturen, trykker du på meny tasten.

# 4. Justere PLEXTALKs innstillinger < Uten DEKSEL >

## 4.1. Velge foretrukket stemme

PLEXTALK lar deg velge mellom to forskjellig stemmer/talesynteser, en norsk og en engelsk stemme. For å velge ønsket stemme gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå innn i hovedmenyen.

•Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å gå til ”Systeminnstillinger” og trykk Enter eller Nummer 8.

•Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å gå til ”Velg syntetisk stemme” og trykk Enter eller Nummer 8.

•Bruk Nummer 4- eller Nummer 6-tasten for å velge den stemmen du vil ha og trykk Enter eller Nummer 8 for å bekrefte.

Merk: Hvis du velger ny syntetisk tale, vil spilleren automatisk slå seg av og starte på nytt.

## 4.2. Justere tid og dato

For å sette riktig tid og dato gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen. Bruk 4 eller 6 til å gå til ”Systeminnstillinger”. Trykk Enter eller 8 for å bekrefte.

•Velg ”Sett dato og tid” fra menyen og trykk Enter eller Nummer 8.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn årstallet med 4 siffer og trykk Enter, eller trykk direkte på Enter for å beholde det nåværende årstallet.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn måneden med to sifre og trykk Enter, eller trykk direkte på Enter for å beholde nåværende måneden.

•Bruk nummertastaturet for å skrive inn dag med to sifre og trykk Enter for å bekrefte, eller trykk direkte på Enter for å beholde nåværende dag.

•Bruk nummertastaturet for å taste inn klokkeslett med 4 siffer og trykk Enter for å bekrefte eller trykk direkte på Enter for å beholde nåværende klokkeslett.

•For å bekrefte, den inntastede tiden og datoen vil bli lest opp for deg.

Merk: Hvis du taster inn feil nummer, trykker du Avbryt-tasten for å fjerne det inntastede nummeret.

Merk: Du kan trykke inn og holde nede informasjonstasten for å få lest opp tid og dato.

## 4.3. Velge ønsket ventesignal

Når PLEXTALK er opptatt med for eksempel å laste inn en fil eller å slette en fil, spiller den av et ventesignal for å indikere at den jobber. For å velge det ønskede ventesignalet gjør du følgende:

•Trykk Menytasten for å gå inn i menyen.

•Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Systeminnstillinger” og trykk Enter.

•Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Velg ventelyd” og trykk Enter.

•Velg den ønskede ventelyden med Nummer 4 eller Nummer 6 og trykk Enter for å bekrefte.

# 5. Strømbehandling

## 5.1. Advarsel for lavt batterinivå

Når PLEXTALK bruker strøm fra batteriet og batterinivået synker til et nivå der det må lades opp, vil den si i fra om dette. Du vil da høre meldingen "Lavt batteri". Spilleren vil slå seg av om et minutt. Hvis du fortsatt ønsker å fortsette å bruke spilleren må du koble til strømadapteren.

## 5.2. Automatisk av funksjon

For å spare batteri vil PLEXTALK slå seg av automatisk etter 15 minutter hvis den er inaktiv. Dette skjer selv om det er nok strøm igjen på batteriet.

Merk: Spilleren vil ikke slås av hvis den er koblet til strøm.

## 5.3. Tvungen avslutning

Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å slå av spilleren, eller at det ikke er mulig å navigere på den, kan du prøve å bruke den tvungne avsluttingen som et alternativ til å ta ut batteriet.

For å bruke den tvungne avsluttingen trykker du og holder nede Sovetimertasten og Av/På-tasten i mer enn 10 sekunder. Spilleren skal da bli slått av.

Merk: Hvis spilleren fortsatt ikke vil slå seg av, må du først ta ut strømmen, deretter ta ut batteriet og sette det inn igjen.

## 5.4. Sovetimer funksjon

PLEXTALK har en Sovetimerfunksjon som gir deg muligheten til å stille inn spilleren slik at den slår seg av etter et gitt antall minutter.

### 5.4.1. Aktivere Sovetimeren

For å aktivere Sovetimeren gjør du følgende:

•Trykk en gang på Sovertimertasten. Spilleren vil da si ”Sovetimer 15 minutter satt”.

•Trykk Sovetimertasten en gang til for å øke tiden til spilleren slår seg av. Trykk flere ganger for å øke tiden med 15 minutter per trykk. Maks tid er 1 time. Trykk på sovetimer tasten flere ganger til du kommer til ønsket innstilling.

Merk: Hvis du får opplest gjenværende tid når du trykker på sovetimertasten, trykker du en gang til for å øke tiden før spilleren slår seg av.

### 5.4.2. Avbryte sovetimeren

For å avbryte Sovetimeren gjør du følgende:

•Trykk Sovetimertasten en gang. Spilleren vil lese opp ”Sovetimer” og tiden som gjenstår til den slås av.

•Trykk Sovetimer flere ganger til du hører spilleren si ”Av”.

# 6. Avspillingsvalg for alle formater

PLEXTALK kan spille av følgende formater.

•DAISY bok

•Musikk: MP3, WAV, WMA, Ogg Vorbis og AMR-WB+

•Tekst fil: ren tekst, Microsoft .doc, .docx, html og EPUB2.

•Audiobøker: Audible, MP3, WAV, WMA, Ogg Vorbis, AMR-WB+ og LKF

•Podkast

•Webradio

Merk: Hvis en CD inneholder flere filtyper, som for eksempel DAISY filer og Audiofiler, vil spilleren kun kjenne igjen en av filtypene.

Merk: Word filer og WMA filer på en CD kan ikke avspilles.

## 6.1. Starte og stoppe en avspilling

For å starte og stoppe en avspilling gjør du følgende:

•For å starte en avspilling, trykker du på Start/Stopp-tasten. PLEXTALK vil da starte avspillingen der den ble stoppet sist.

•Trykk Start/Stopp en gang til for å stoppe avspillingen.

Merk: For å starte/stoppe en avspilling trykker du Start/Stopp-tasten. Hvis du trykker og holder nede tasten vil informasjon om gjeldende status bli lest opp.

## 6.2. Spole fremover eller bakover

Spol Bakover og Spol Fremover tastene er plassert på hver side av Start/Stopp tasten, nederst på spillerens overside.

•For å spole fremover, trykker du inn og holder nede Høyre-tasten. Avspillingen vil starte igjen når du slipper opp tasten.

•For å spole bakover, trykker du inn og holder nede Venstre-tasten. Når du slipper den opp vil avspillingen starte.

Når du spiller en DAISY bok med lyd eller en lydfil, og du holder nede Spol Bakover eller Spol Fremover tasten, vil spilleren hoppe 1 minutt, 2 minutter, 3 minutter og så videre. Hvis tasten slippes før "1 minutt" alternativet leses opp, vil avspillingen starte der tasten slippes. Hvis tasten slippes etter dette punktet, vil spolingen fortsette helt til Start / Stopp tasten trykkes.

## 6.3. Forandre avspillingsvolumet

Volumet kan justeres fra 0 til 25 med intervaller på 1, der 0 er stille mens 25 er det høyeste.

•For å øke volumet trykker du den øverste delen av volumtasten til du oppnår ønsket volum, eller hold nede tasten til du har ønsket volum.

•For å senke volumet, trykker du den nederste delen av volumtasten gjentatte ganger eller holder tasten nede til du har ønsket volum.

•Hvis du trykker begge volumtastene samtidig vil du stille volumet til normalt nivå (nivå 13).

## 6.4. Justere volum for talemeldinger < Uten DEKSEL >

Volumet for innebygde talemeldinger kan justeres uavhengig av avspillingsvolumet. Slik gjør du for å justere volumet for talemeldingene uavhengig av avspillingsvolumet:

•Trykk på Menytasten for å gå inn i menyen.

•Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Systeminnstillinger” og trykk Enter.

•Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Volum for talemeldinger” og trykk Enter.

•Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du får ønsket volum og trykk Enter for å bekrefte.

## 6.5. Justere avspillingshastighet < Uten DEKSEL >

Det finnes 12 forskjellige hastighetsnivåer som går fra -3 til 8. Disse kan justeres med ett steg av gangen. 0 er normal hastighet. Minus 3 er halvparten av normal hastighet.

Pluss 8 er dobbel hastighet når det brukes syntetisk stemme. For øvrig er pluss 8 tredobbel hastighet.

•Trykk den øverste Hastighetstasten for å øke hastigheten.

•Trykk den nederste Hastighetstasten for å senke hastigheten.

•Hvis du trykker begge hastighetstastene samtidig, vil hastigheten automatisk settes til normal.

Merk: Ved å holde nede Hastighet Opp- eller Hastighet Ned-tasten, vil hastigheten forandres raskt opp eller ned.

## 6.6. Justere Tone < Uten DEKSEL >

Det er 13 forskjellige tonenivåer som du kan velge mellom. Disse går fra -6 til +6, der -6 er mørkest og +6 er lysest.

•Trykk den øverste Tonetasten for å få lysere lyd (mer diskant).

•Trykk den nederste Tonetasten for å få lavere tone (mer bass).

•Ved å trykke begge tonetastene samtidig vil du sette tonen til normal.

Merk: Ved å trykke og holde nede Tone Opp eller Tone Ned tasten vil tonen raskt bli lysere eller mørkere.

## 6.7. Navigasjonsmenyen

En av de mest nyttige funksjonene til PLEXTALK er muligheten til å velge hvordan du vil navigere. For å bruke navigasjonsmenyen gjør du følgende:

•Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 for å gå oppover eller nedover. De forskjellige valgene du får lest opp er de du har tilgjengelige for øyeblikket.

•Når du har valgt det navigeringsnivået du ønsker, kan du bruke Nummer 4 og Nummer 6 for å hoppe fram eller tilbake på dette nivået.

•For eksempel, hvis du går til "Nivå 1" valget med 2 eller 8 tasten, og så velger 4 eller 6 tasten, så vil du kunne gå tilbake eller frem til neste Nivå 1 overskrift.

## 6.8. Velg en tittel

For å velge en tittel gjør følgende:

•Trykk Neste tittel tast eller Forrige tittel tast for å velge en tittel.

PLEXTALK støtter CD, SD kort, USB enhet, Internminne, Bokhylle og Service annonsering som media. Hvis du trykker Neste tittel tast på siste tittel i et media, vil PLEXTALK gå til første tittel i neste media. Hvis du trykker Forrige tittel tast på første tittel i et media, vil PLEXTALK gå til siste tittel i forrige media.

Merk: Trykk Neste tittel tast og Forrige tittel tast samtidig for å gå til første tittel i neste media.

PLEXTALK grupperer titler i disse kategoriene: "DAISY tittel", "Musikk", "Tekst", "Lydbok", "Podcast" og "Nettradio". For å velge en tittel etter kategori, gjør følgende:

•Trykk Spol fremover tasten for å gå til neste kategori.

•Trykk Spol bakover tasten for å gå til forrige kategori.

I tillegg til "Kategori", kan du velge tittel via "Mappe" eller"Media". Gjør følgende:

•Trykk Neste tittel tast eller Forrige tittel tast.

•Trykk 2 eller 8 tasten for å velge "Mappe" nivå, "Kategori" nivå eller "Media" nivå.

•Trykk 4 eller 6 tasten for å flytte sekvensielt gjennom tilgjengelige mapper, kategorier eller media.

•Hvis mappe, kategori eller media inneholder tittelen du vil spille, trykk 8 tasten gjentatte ganger for å gå tilbake til "Tittel" nivå.

•Trykk 4 eller 6 tasten for å velge tittelen du vil spille.

•Trykk Play/Stop tasten for å starte avspilling.

Når Play/Stop tasten trykkes i "Mappe" nivå, "Kategori" nivå eller "Media" nivå går du til "Tittel" nivå.

< Uten DEKSEL >

For å velge en spesifikk tittel fra det numeriske tastaturet fra "Kategori" nivå, gjør følgende:

•Trykk Neste tittel tast eller Forrige tittel tast.

•Trykk 2 eller 8 tasten for å velge "Kategori" nivå.

•Trykk 4 eller 6 tasten for å flytte sekvensielt gjennom tilgjengelige kategorier.

•Trykk Gå til tasten.

•Bruk numerisk tastatur til å trykke nummeret på tittelen du vil spille.

•Trykk Enter tasten for å gå til tittelen, eller trykk Avbryt tasten for å slette det du har valgt.

•Trykk Play/Stop tasten for å starte avspilling.

Merk: Du kan velge en spesifikk tittel fra det numeriske tastaturet fra "Tittel" nivå, "Mappe" nivå eller "Media" nivå.

Merk: Du kan ikke velge en tittel i Bokhylla eller Service Annonsering fra det numeriske tastaturet.

## 6.9. Få informasjon om media og tittel < Uten DEKSEL >

For å få forskjellig informasjon om det aktuelle mediet og tittel, gjør du følgende:

•Trykk Menyknappen én gang for å gå inn i menyen.

•Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Mediabehandling” og trykk Enter.

•Gå til ”Media og tittel informasjon” ved å trykke Nummer 4 eller Nummer 6 og trykk Enter.

•Spilleren vil lese opp informasjon om det aktuelle mediet og tittel.

•Når du har fått ønsket informasjon trykker du Enter for å gå ut av menyen.

## 6.10. Få informasjon om aktuell status

Du kan få forskjellig informasjon om aktuell status, om overskrift, side, bokmerke osv. Om PLEXTALK spiller eller ikke, gjør du følgende:

•Trykk Informasjonstasten én gang. Eller trykk og hold nede Start/Stopp-tasten.

•En liste med informasjon vil bli lest opp.

•Hvis du har fått den informasjonen du ønsker, kan du trykke Entertasten eller Start/Stopp-tasten for å avslutte opplesingen av informasjon.

•Du kan trykke inn og holde nede informasjonstasten for å få lest opp tid og dato.

Merk: Hvis du ikke ønsker å høre all informasjonen, men vil gå raskt til et spesielt emne, trykker du flere ganger på Informasjonstasten til du kommer til punktet du ønsker.

## 6.11. Velge Avspillingsmodus < Uten DEKSEL >

For å velge Tilfeldig avspilling og repetisjon av spor, album eller tittel med avspillingsvalg, gjør du følgende:

•Trykk Menytasten en gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Avspillingsinnstillinger” og trykk Enter. Avspillingsvalget som for tiden er valgt vil bli lest opp.

•Bruk Nummber 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til "Tilfeldig og gjentainnstillinger" og trykk Entertasten eller Nummer 8 for å velge.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å bla mellom de forskjellige valgmulighetene. Trykk Enter for å velge.

## 6.12. Bruke Bokmerker

### 6.12.1. Bokmerketyper

Det er 2 typer bokmerker som du kan benytte på PLEXTALK. De er:

•Nummererte bokmerker. Du kan sette inn 10000 nummererte bokmerker. Hvert bokmerke blir gitt sitt eget unike nummer fra 1 til 65000.

•”Gjenoppta” bokmerke. I hvert album, bok eller tekstfil som blir spilt av, blir det satt inn et bokmerke når avspillingen stoppes slik at neste gang du skal høre på dette albumet, boka eller tekstfilen, vil avspillingen starte der den ble avsluttet sist.

Gjennoppta Bokmerker blir automatisk satt inn av spilleren når du flytter deg til en annen tittel eller album eller når du slår den av. Du trenger ikke gjøre noe.

Merk: PLEXTALK husker ”Gjenoppta” bokmerker og annen informasjon for inntil 1000 titler, album og tekstfiler.

### 6.12.2. Sette bokmerker < Uten DEKSEL >

For å sette inn et nummerert bokmerke gjør du følgende:

•Trykk to ganger på Bokmerketasten.

•Bruk Nummertastaturet for å taste inn nummeret du ønsker å gi bokmerket ditt.

•Hvis du tillater PLEXTALK å tildele et nummer, vennligst ikke tast inn nummeret eller 0.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

Merk: Når du lar PLEXTALK velge nummer, vil den velge det laveste ubrukte nummeret.

### 6.12.3. Navigere til bokmerker

Når du har satt inn et bokmerke i en tittel, bok eller et album, vil ”Bokmerke” bli tilgjengelig i Navigeringsmenyen. For å gå til et bokmerke med høyere eller lavere nummer gjør du følgende:

•Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 for å gå til ”Bokmerke” valget i Navigeringsmenyen.

•Trykk Nummer 4 tasten for å gå til et bokmerke med lavere nummer. PLEXTALK vil lese opp bokmerkenummeret og starte avspillingen automatisk.

•Trykk Nummer 6 tasten for å gå til et bokmerke med høyerer nummer. PLEXTALK vil lese opp bokmerkenummeret og starte avspillingen automatisk.

< Uten DEKSEL >

For å flytte deg til et bokmerke gjør du følgende:

•Trykk Bokmerketasten én gang.

•Bruk Nummertastaturet for å taste inn nummeret til det bokmerket du ønsker å gå til.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret eller Avbryt for å fjerne inntastingen.

•Hvis du har tastet inn et gyldig nummer, vil spilleren flytte seg til det angitte bokmerke og starte avspillingen automatisk.

### 6.12.4. Slette bokmerker < Uten DEKSEL >

For å slette et nummerert bokmerke gjør du følgende:

•Trykk Bokmerke tre ganger.

•Tast inn nummeret på det bokmerket du vil ha fjernet og trykk Enter.

•Hvis du tastet feil trykker du Avbryt i stedet for Enter og skriver inn nummeret på nytt.

•Hvis du ønsker å slette alle bokmerkene i en tittel eller bok, taster du inn 0 etterfulgt av Enter. I musikkfiler vil dette slette alle bokmerker på det aktuelle mediet.

# 7. Spille av DAISY-titler

Dette kapitlet tar for seg tilleggsfunksjoner som du kan bruke når du spiller av en DAISY-bok.

## 7.1. Navigering på Overskrifter

Det er to måter å navigere til overskrifter i en DAISY-tittel. Du kan enten gå direkte til en overskrift eller bla deg gjennom én og én om gangen.

For å bla mellom overskrifter gjør du følgende:

•Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 for å velge ønsket navigeringsnivå. For eksempel Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3.

•Trykk Nummer 4 for å gå tilbake til forrige overskrift på det valgte nivået. Spilleren vil starte avspillingen automatisk.

•Trykk Nummer 6 for å flytte til neste overskrift på det valgte nivået. Spilleren vil starte avspillingen automatisk.

Merk: Når du navigerer på denne måten vil spilleren stoppe på hver overskrift på det nivået du har valgt og på alle overskrifter på nivåene over. Hvis du for eksempel velger å navigere på nivå 3, vil spilleren finne alle overskrifter på nivå 1, nivå 2 og nivå 3 når du flytter deg bakover eller fremover.

< Uten DEKSEL >

For å gå direkte til en overskrift gjør du følgende:

•Trykk ”Gå til” to ganger.

•Tast inn nummeret til den overskriften du vil gå til og trykk Enter.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

•Plextalk vil bekrefte inntastingen og starte avspillingen automatisk fra den valgte overskriften.

## 7.2. Gå til starten eller slutten av en tittel < Uten DEKSEL >

For å flytte til begynnelsen av en DAISY-tittel gjør du følgende:

•Trykk Gå Til-tasten to ganger.

•Trykk Enter og spilleren vil gå til starten av tittelen og si “Start på tittel”.

For å flytte til slutten av en DAISY-tittel gjør du følgende.

•Trykk Gå Til-tasten to ganger.

•Trykk 0 etterfulgt av Enter og spilleren vil gå til slutten av tittelen og si “Slutt på tittel”.

## 7.3. Gå til sider

Du kan enten gå direkte til en side, eller bla mellom dem.

For å bla mellom sider gjør du følgende:

•Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 til spilleren sier ”Sider”.

•Trykk Nummer 4 for å gå til forrige side og Nummer 6 for å gå til neste side. PLEXTALK vil gå tilbake til forrige sidemarkering og avspilling vil starte automatisk.

•Trykk og hold nede 4 for å hoppe 10 og 10 sider bakover, og trykk og hold nede Nummer 6 for å hoppe 10 og 10 sider fremover. Avspillingen starter automatisk når tasten slippes. Avspilling starter når du slipper tasten.

•Trykk 6 tasten for å gå til neste side. PLEXTALK vil gå til neste sidemarkering og avspilling vil starte automatisk.

•Trykk og hold nede 6 tasten for å gå 10 og 10 sider frem. Avspilling vil starte når du slipper tasten.

Merk: Hvis DAISY-tittelen ikke har sidetall vil ikke ”Sider” være tilgjengelig i navigasjonsmenyen.

< Uten DEKSEL >

For å gå direkte til en side gjør du følgende:

•Trykk ”Gå til” én gang.

•Tast inn sidetallet ved hjelp av nummertastaturet og trykk Enter for å bekrefte.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

•Spilleren vil bekrefte sidetallet og starte avspillingen automatisk.

## 7.4. Gruppe navigering

For å bla i grupper gjør du følgende:

•Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 til du hører ”Grupper”.

•Trykk Nummer 4 for å flytte deg til forrige gruppe. Avspillingen vil starte automatisk.

•Trykk Nummer 6 for å flytte deg til neste gruppe. Avspillingen vil starte automatisk.

Merk: Hvis det ikke er noen grupper i tittelen, vil ikke dette valget være tilgjengelig i Navigeringsmenyen.

## 7.5. Hoppe mellom fraser

For å flytte deg fremover eller bakover én frase, gjør du følgende:

•For å gå tilbake en frase, trykk 2 eller 8 tasten for å velge "Frase" i Navigeringsmenyen og trykk så på 4 tasten. PLEXTALK vil gå bakover til starten på forrige frase og avspilling vil starte automatisk.

•For å gå en frase frem, trykk 2 eller 8 tasten for å velge "Frase" i Navigeringsmenyen og trykk så på 6 tasten. PLEXTALK vil gå fremover til starten av neste frase og avspilling vil starte automatisk.

•Trykk Spol bakover eller Spol fremover tasten for å flytte til forrige eller neste frase.

## 7.6. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp

Å hoppe 10 minutter eller 30 sekunder, gjør følgende:

•Bruk 2 eller 8 tasten for å velge 10 minutter eller 30 sekunder.

•For å hoppe fremover 10 minutter eller 30 sekunder, trykk 6 tasten.

•For å hoppe bakover 10 minutter eller 30 sekunder, trykk 4 tasten.

## 7.7. Navigere med Skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord eller tegn i DAISY-tekst filer

I tillegg til vanlig DAISY navigasjon, vil du alltid ha muligheten til å navigere etter Skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord og tegn i DAISY tekstfiler. Disse valgene vil dukke opp automatisk i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer. Du navigerer på samme måte med hvilken som helst av disse valgene. Du gjør da følgende:

•Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 tasten for å velge navigeringsmetode, som er skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord eller tegn.

•Bruk Nummer 4 tasten for å hoppe bakover med den valgte mengden.

•Bruk Nummer 6 for å hoppe fremover med den valgte mengden.

Merk: Med "Skjerm" menes 40 linjer.

Merk: Stavelsesnavigeringen leser opp hvert ord, deretter staves ordet.

## 7.8. Navigering ved hjelp av prosent < Uten DEKSEL >

Du kan navigere med en prosentdel av filen. For å navigere ved hjelp av prosent, gjør du følgende:

•Trykk "Gå til" tre ganger.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn et prosenttall mellom 1 og 100 og trykk Enter. PLEXTALK vil flytte avspillingsposisjonen til dette punktet.

## 7.9. Avspillingsmodus < Uten DEKSEL >

Du kan velge mellom to måter å spille av en DAISY-tittel på. De tilgjenglige valgene er:

•Normal avspilling – Spilleren spiller en tittel til slutten og stopper når den er ferdig.

•Gjenta tittel – Den valgte tittelen vil bli repetert helt til avspillingen stopper.

## 7.10. Innstillinger for Multimedia DAISY avspilling < Uten DEKSEL >

Multimedia DAISY er DAISY-format som inneholder både lyd og tekstfiler. Du kan velge hvilket format å spille hvis du avspiller Multimedia DAISY.

•Velg en Multimedia DAISY-tittel.

•Trykk Meny for å gå inn i hovedmenyen.

•Trykk Nummer 4 eller Nummer 6 til du kommer til ”Avspillingsinnstillinger” og trykk Enter eller Nummer 8.

•Bruk Nummber 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til "DAISY multimedia innstillinger" og trykk Enter eller Nummer 8.

•Bruk Nummber 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til "Automatisk", "Audio" eller "Tekst" og trykk Enter eller Nummer 8.

# 8. Spille av lydfiler eller musikk CD

Dette kapitlet tar for seg funksjoner som er spesielle for avspilling av lydfiler eller musikk CD. PLEXTALK kan spille følgende type lydfiler:

•MP3 filer – MPEG1 Audio layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Audio Layer3 fra 8kbps til 160kbps.

•WAVE filer

•WMA filer: PLEXTALK støtter ikke DRM beskyttede WMA filer.

•AMR-WB+ filer

•Ogg Vorbis Filer - fra 45kbps til 320kbps.

Forsiktig: Det kan hende at PLEXTALK ikke klarer å spille av en musikk CD som ikke er kompatibel med CD Digital Audio (CD-DA) standarden, som for eksempel kopibeskyttede musikk CD-er.

Merk: WMA filer på CD er ikke mulige å avspille.

Merk: Maks antall titler som kan lagres på et media er 6000. Filer som overstiger dette tallet vil ikke bli gjennkjent. Maks antall mapper er 1024, inkludert rot-mappen. Mapper over 1024 vil ikke bli gjenkjent.

## 8.1. Gå til spor

Du kan gå direkte til et spor, eller bla frem og tilbake mellom dem.

For å bla mellom sporene gjør du følgende:

•Trykk Nummer 2 eller Nummer 8 til du hører ”Spor”.

•Trykk Nummer 4 for å gå tilbake til forrige spor. PLEXTALK vil gå tilbake til forrige spor og avspilling vil starte automatisk.

•Trykk Nummer 6 for å gå til neste spor. PLEXTALK vil gå fremover til neste spor og avspilling vil starte automatisk.

•Trykk Spol Bakover én gang for å gå tilbake til forrige spor. Trykk Spol Fremover én gang for å gå til neste spor.

Merk: Hvis du venter med å trykke Spol bakover i mer en 3 sekunder etter at avspillingen har startet, vil du kun hoppe til starten av sporet som spilles. Hvis du trykker før det har gått 3 sekunder, hopper du til forrige spor.

< Uten DEKSEL >

For å gå direkte til et spor gjør du følgende:

•Trykk ”Gå til” én gang.

•Tast inn nummeret til sporet du vil gå til og trykk Enter.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

•Spilleren vil bekrefte nummeret og avspillingen vil starte automatisk.

## 8.2. Gå til begynnelsen av et album < Uten DEKSEL >

Å kunne gå til begynnelsen av et album kan være nyttig. Dette gjør du på følgende måte:

•Trykk ”Gå til” tasten en gang.

•Trykk Enter. Spilleren vil hoppe til begynnelsen av albumet og etter kort tid starte avspillingen automatisk.

## 8.3. Gå til album

Du kan enten gå direkte til et album eller du kan bla fra album til album.

For å bla mellom album gjør du følgende:

•Trykk Nummer 2 eller 8 til du hører ”Album”.

•Trykk Nummer 4 for å gå til forrige album.

•Trykk Nummer 6 for å gå til neste album.

< Uten DEKSEL >

For å gå direkte til et album, gjør du følgende:

•Trykk ”Gå til” to ganger.

•Tast inn tallet til den mappen du vil gå til ved hjelp av nummertastaturet.

•Trykk Enter for å bekrefte nummeret, eller Avbryt for å slette det inntastede nummeret.

•Spilleren vil bekrefte nummeret og vil deretter gå til mappen og starte avspillingen automatisk.

## 8.4. 10 minutters hopp, 30 sekunders hopp

Å hoppe 10 og 10 minutter eller 30 og 30 sekunder, gjør følgende:

•Bruk 2 eller 8 tasten for å velge 10 minutter eller 30 sekunder.

•For å hoppe fremover 10 minutter eller 30 sekunder, trykk 6 tasten.

•For å hoppe bakover 10 minutter eller 30 sekunder, trykk 4 tasten.

## 8.5. Avspillingsmodus < Uten DEKSEL >

Du kan velge mellom forskjellige avspillingsmodus. Disse er:

•Normal avspilling: Når spilleren kommer til slutten av albumet, stopper avspillingen.

•Gjenta spor: Det aktuelle sporet vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

•Gjenta album: Det valgte albumet vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

•Gjenta alle album: Alle album repeteres etter hverandre helt til avspillingen stoppes.

•Gjenta tilfeldig: Alle sporene i et album vil bli gjentatt i tilfeldig rekkefølge til avspillingen stoppes.

## 8.6. Annonsering av album og spor etter navn eller nummer < Uten DEKSEL >

Når du navigerer ved hjelp av album eller spor vil spilleren lese opp navn eller nummer på album eller spor. Du kan velge om du vil ha navn eller nummer lest opp. For å endre disse innstillingen gjør du følgende:

•Trykk Menytasten en gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til "Avspillingsinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til punktet "Leser lydfilnavn" og trykk Enter tasten.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 til å velge mellom "Les lydfilnavn" og "Les lydspor nummer" og trykk Enter for å bekrefte.

# 9. Avspilling av tekst

PLEXTALK kan lese tekstfiler ved hjelp av syntetiske stemmer. PLEXTALK støtter følgende typer tekstfiler:

•Rene tekstfiler

•Microsoft Word .doc, .docx filer

•HTML filer

•EPUB2 filer

Merk: Word filer på CD er ikke avspillbare.

## 9.1. Navigere ved hjelp av Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stavelse, Ord eller Tegn

En tekstfil vil alltid gi deg navigeringsmulighetene Skjerm, Avsnitt, Linje, Setning, Stavelse, Ord og Tegn. Disse valgene vil automatisk dukke opp i navigeringsmenyen når du åpner denne typen filer. Word og HTML dokumenter som er kodet med overskrifter, vil få et ekstra valg i navigeringsmenyen. Dette vil bli kalt "Nivå".

For å navigere med disse valgene gjør du følgende:

•Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 tastene for å velge den foretrukne navigeringsmetode, som er skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord og tegn.

•Trykk Nummer 4 for å gå tilbake et steg.

•Trykk Nummer 6 for å hoppe et steg framover.

For å navigere mellom avsnitt gjør du følgende:

•Trykk Spol tilbake for å hoppe ett avsnitt bakover.

•Trykk Spol fremover for å hoppe ett avsnitt fremover.

Merk: Med "Skjerm" menes 40 linjer.

## 9.2. Navigering ved hjelp av prosent < Uten DEKSEL >

I Tekstfiler kan du navigere med en prosentdel av filen. For å navigere ved hjelp av prosent, gjør du følgende:

•Trykk ”Gå til” én gang.

•Bruk nummertastaturet til å taste inn et prosenttall mellom 1 og 100 og trykk Enter.

•Spilleren vil flytte seg til aktuell posisjon i tekstdokumentet.

## 9.3. Avspillingsmodus < Uten DEKSEL >

Du kan velge ønsket avspillingsmodus når du spiller av en tekstfil. Du har følgende valg:

•Normal avspilling: Avspillingen stoppes når spilleren har kommet til slutten av filen.

•Gjenta tittel: den valgte tittelen vil repeteres helt til avspillingen stoppes.

# 10. Avspilling av Lydbok

PLEXTALK kan spille lydbokformat. PLEXTALK støtter følgende lydfilformater:

•".aa"-filer fra Audible.com

•MP3, WMA, WAV, Ogg, AMR og LKF filer

Lag "Audible"-mappe på SD-kortets rotnivå og lagre ".aa"-filer der. PLEXTALK vil ikke gjenkjenne andre typer filer enn ".aa"-filer i "Audible"-mappen. PLEXTALK håndterer en ".aa"-fil som en tittel.

Lag "PlexAudioBook"-mappe på SD-kortets rotnivå og lagre alle lydfiler forskjellig fra ".aa" i denne mappen.

Alle lydfiler lagret i "PlexAudioBook"-mappen avspilles som "Lydbok", ikke som "Musikk". PLEXTALK en undermappe i "PlexAudioBook"-mappen som én tittel.

Å navigere i lydbøker gjøres på samme måte som i musikk-filer. Se avsnitt 8 "Spille av lydfiler eller musikk CD" for detaljer.

Merk: PLEXTALK gjenkjenner ".aa"-filer i andre mapper enn "Audible"-mappen. Men det anbefales å lagre ".aa"-filene i "Audible"-mappen.

Merk: PLEXTALK gjenkjenner ikke ".aa"-filer i "PlexAudiBook"-mappen.

Merk: ".aa" lydfil støtter overskrift og prosent-navigering.

Merk: To avspillingsmetoder, "Standard avspilling" og "Repeter tittel", kan velges fra stokk og repeter-innstillinger. < Uten DEKSEL >

# 11. Sikkerhetskopiering < Uten DEKSEL >

## 11.1. Generell sikkerhetskopieringsinformasjon

Før du sikkerhetskopierer, bør du vite følgende:

•Når du sikkerhetskopierer fra et media til et annet, vil mediet du kopierer fra bli kalt kildemedia og det du lagrer på bli kalt lagringsmedia.

•Du kan ta backup av data fra et media til et annet. CD-spilleren kan kun brukes til kildedata.

•Hvis du sikkerhetskopierer fra en musikk-CD, kan du velge lydkomprimeringen som skal brukes. Den vil bli kopiert som lydfiler, og ikke i DAISY-format.

•Under sikkerhetskopieringsprosessen vil spilleren fortelle deg om det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet.

•Når batterinivået er lavt, kan sikkerhetskopieringen bli avbrutt. Derfor anbefales det at du kobler spilleren til strøm før du sikkerhetskopierer.

•Hvis du ønsker å avslutte sikkerhetskopieringen, trykker du på Avbryt.

## 11.2. Sikkerhetskopiere en tittel eller et album fra CD til andre media

For å sikkerhetskopiere en tittel eller et album fra CD til et annet media, gjør du følgende:

•Hvis du kopierer til et SD-kort eller USB-media, sett inn et SD-kort eller USB-medium som har tilstrekkelig med lagringskapasitet. Forsikre deg om at SD-kortet ikke er skrivebeskyttet.

•Sett inn CD-en du skal kopiere fra i spilleren.

•Flytt deg til tittelen eller albumet, på CD-platen, som du vil sikkerhetskopiere.

•Trykk Nummer 9 tasten for å få gå inn i Sikkerhetskopieringsmenyen.

•PLEXTALK sier, "Velg mål-medium for sikkerhetskopiering". Trykk 4 eller 6 tasten for å velge lagringsmedia. Trykk så 8 eller Enter tast for å bekrefte.

•Når du sikkerhetskopierer fra en musikk-CD, trykker du Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til lydkomprimeringen du ønsker. Trykk Enter eller Nummer 8 for å bekrefte.

•PLEXTALK vil be deg bekrefte at du vil fortsette med sikkerhetskopieringen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å fortsette. Trykk Avbryt for å avslutte.

•Hvis du velger å fortsette, vil spilleren starte sikkerhetskopieringen. Når sikkerhetskopieringen er fullført vil PLEXTALK gi beskjed om dette.

## 11.3. Sikkerhetskopiering fra et media til et annet media

For å sikkerhetskopiere fra et media til et annet media, gjør følgende:

•Hvis du bruker SD-kort eller USB media, sett inn SD-kort eller USB media. Hvis du kopierer til et SD-kort, forsikre deg om at SD-kortet ikke er skrivebeskyttet.

•Flytt deg til tittelen eller albumet, på kildemediet, som du ønsker å sikkerhetskopiere.

•Trykk Nummer 9-tasten for å gå inn i sikkerhetskopiering.

•PLEXTALK sier, "Velg mål-medium for sikkerhetskopiering". Trykk 4 eller 6 tasten for å velge lagringsmedia. Trykk så Enter tast eller 8 tast for å bekrefte.

•Spilleren vil spørre deg om å bekrefte sikkerhetskopieringen. Trykk Enter for å fortsette, eller Avbryt for å avslutte.

•Hvis du velger å fortsette, vil spilleren starte sikkerhetskopieringen. Når sikkerhetskopieringen er fullført vil PLEXTALK gi beskjed om dette.

## 11.4. Tid for sikkerhetskopiering av CD

Den omtrentlige kopieringstiden for de ulike bitratene og samplingsfrekvensene som er tilgjengelig finner du nedenfor:

Kopiering av cirka 50minutter med lyd fra en CD til SD-minnekort:

•PCM 44.1kilohertz Stereo:  Cirka 35 minutter.

•MP3 256K Stereo Høy Kvalitet:  Cirka 50 minutter.

•MP3 256K Stereo: Cirka 40 minutter.

•MP3 128K Stereo Høy Kvalitet: Cirka 55 minutter.

•MP3 128K Stereo: Cirka 40 minutter.

Merk: Alle tider er omtrentlige. Tiden sikkerhetskopieringen tar vil avhenge av størrelsen på tittelen og antall filer. Den vil også avhenge av SD-minnekortets skrivehastighet.

# 12. Mediabehandling < Uten DEKSEL >

## 12.1. Slette en tittel

PLEXTALK gir deg muligheten til å slette en tittel, et album eller en tekstfil. For å slette en tittel gjør du følgende:

•Gå til tittelen du ønsker å slette.

•Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Nummer 4 eller 6 tastene for å gå til ”Mediabehandling” og trykk Enter eller Nummer 8.

•Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til ”Slett valgte tittel” og trykk Enter eller Nummer 8.

•Spilleren vil be deg bekrefte at du vil slette tittelen. Trykk Enter for å bekrefte, eller Avbryt for å avbryte slettingen.

Merk: Titler på optiske medier kan ikke slettes.

## 12.2. Slette et SD kort, USB enhet eller internminne

PLEXTALK lar deg slette et SD kort, USB enhet eller Internminne så mange ganger du ønsker.

For å slette et SD kort, USB enhet eller Internminne, gjør følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Nummer 4 eller 6 for å gå til ”Mediabehandling” og trykk Enter eller Nummer 8.

•Bruk 4 eller 6  for å gå til valget "Slett alle filer på SD kortet", "Slett alle filer på USB enheten" eller "Slett alle filer i internminne" og velg med enter eller 8 tasten.

•Spilleren vil be deg bekrefte at du ønsker å fortsette med slettingen. Trykk Enter eller Nummer 8 for å fortsette. Trykk Avbryt for å avslutte.

•Hvis du bekrefter at du vil fortsette, vil sletteprosessen starte. PLEXTALK vil gi deg beskjed når slettingen er fullført.

Merk: Hvis SD kortet, USB enhet eller Internminne er slettet vil alle data på disse bli borte.

Merk: Bokhyllen vil ikke bli slettet hvis du sletter Internminne. Hvis du vil fjerne innholdet på bokhyllen, returner DAISY tittelen. (SE kapittel 14.2.4 "Returnere en tittel")

# 13. Nettverksinnstillinger < Uten DEKSEL >

PLEXTALK har mulgihet for å koble til nettverk både trådløst og med kabel. Hvis en nettverkskabel er tilkoblet PLEXTALK når den slåes på, vil PLEXTALK prøve å koble til det kablede nettverket. Hvis en nettverkskabel ikke er tilkoblet PLEXTALK når den slåes på, vil PLEXTALK prøve å koble til det trådløse nettverket. Dette kapittelet viser hvordan du konfigurerer nettverksinnstillingene og kobler til nettverk.

ADVARSEL: Avstå fra å bruke trådløs LAN i fly eller sykehus.

## 13.1. Tilkobling til kablet nettverk

### 13.1.1. Koble til nettverkskabel

På baksiden av PLEXTALK, er strømtilkobling i midten og nettverkskontakten til høyre. Koble en nettverkskabel til nettverkskontakten. Når du kobler til nettverkskabelen, vil PLEXTALK koble seg til det kablede nettverk.

Når du kobler fra en nettverkskabel, vil PLEXTALK prøve å koble til et trådløst nettverk.

### 13.1.2. Sette opp en trådløs tilkobling manuelt

Hvis PLEXTALK ikke kan koble til det kablede nettverk automatisk, må du konfigurere IP adresse osv manuelt. For å sette opp kablet nettverk manuelt, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Innstillinger for kablet nettverk" og trykk Enter tasten.

•Velg "DHCP-innstilling". For å sette opp IP adresse manuelt, bruk 4 og 6 tasten for å velge "Deaktivert" og trykk Enter tasten.

•Legg inn IP-adresse. En IP-adresse består av 4 områder. PLEXTALK leser sifrene i første område. Hvis det er tomt, skriv inn nummeret på IP adressen men tall tastene. Hvis du vil endre tallene på det første området, slett tallene med Bokhylle tasten og registrer nye tall med tall tastene. Hvis du vil høre hvilke tall du har registrert, trykk Play/Stopp tasten. Hvis du ikke vil endre tallene, trykk Spol fremover tasten umiddelbart.

•Legg inn sifrene fra det andre til det fjerde område. Trykk Spol fremover tasten for å gå til neste område. For å gå til det forrige område, trykk Spol bakover tasten. Etter å ha registrert tallene i siste område. Trykk Enter tasten.

•Legg inn "subnet mask". Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Legg inn standard gateway. Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Legg inn DNS-innstillinger. Det er Foretrukket og Alternativ DNS innstillinger. Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Velg "proxy server-innstilling". Hvis du ikke bruker en proxy server, bruk 4 eller 6 tastene for å velge "Deaktiver" og trykk Enter tasten. Menyen vil avsluttes.

•Hvis du bruker en proxy server, velg "Aktiver" og trykk Enter tasten. Registrer så adressen til proxy server og trykk Enter tasten. Registrer så port nummer på proxy serveren og trykk Enter tasten. Menyen vil avsluttes.

Merk: Se Seksjon 15, "Skrive inn tekst" for ytteligere detaljer om registrering av tekst.

## 13.2. Koble til trådløst netteverk

### 13.2.1. Koble til trådløs nettverksenhet

For å aktivere den trådløse nettverksenheten, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Aktiver eller deaktiver trådløst nettverksenhet" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Aktiver" og trykk Enter tasten.

Merk: For å bruke trådløst nettverk, koble fra nettverkskabel.

### 13.2.2. Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til

For å bekrefte nærværende tilgjengelige trådløse nettverk og koble til nettverket, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Tilgjengelig trådløst nettverk" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK viser et navn, link-status og signal-styrke på ett av de tilgjengelige nettverkene.

•Trykk 4 eller 6 tasten for å bekrefte informasjonen om øvrige tilgjengelige nettverk.

•Hvis du velger nettverket som kobler til og trykker enter tasten, vil PLEXTALK koble fra nettverket og lukke menyen. Etter dette, vil ikke PLEXTALK koble til dette nettverket automatisk. Og videre, vil PLEXTALK prøve å koble til nettverk etter prioritering satt i PLEXTALK.

•Hvis du velger nettverket som ble koblet fra, vil PLEXTALK prøve å koble til dette. Når PLEXTALK oppnår kontakt, vil menyen lukkes. Hvis nettverket du har valgt ikke er konfigurert ennå, gjør følgende.

•Velg "Sikkerhets-modus". Bruk 4 eller 6 tasten for å velge sikkerhets modus og trykk Enter tasten. Hvis du velger noe annet enn "Ingen sikkerhet", registrer passordet som har blitt satt på aksess punktet til nettverket. For detaljer om å legge inn tekst: se kapittel 15 "Skrive inn tekst". Etter du har registrert passord, trykk Enter tasten. Hvis du velger "Ingen sikkerhet", behøver du ikke registrere passord.

•Velg "Stealth-innstilling". Hvis ditt trådløse nettverk ikke bruker "Stealth-innstilling", velg "Av". Hvis ditt trådløse nettverk bruker "Stealth-innstilling", velg "På". Trykk så Enter tasten.

•Velg "DHCP-innstilling". Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Aktiver" for automatiske innstillinger eller "Deaktiver" for manuelle innstillinger. Trykk så Enter tasten. Hvis du velger "Aktiver", vil innstillinger menyen hoppe til proxy innstillinger.

•Legg inn IP-adresse. En IP-adresse består av 4 områder. PLEXTALK leser sifrene i første område. Hvis det er tomt, skriv inn tallene for IP adressen. Hvis du vil endre tallene i det første området, slett tallene med Bokhylle tasten før du registrerer nye tall med tall tastene. Hvis du vil lytte til tallene du har registrert, trykk Play/Stopp tasten. Trykk så på Spol fremover tasten for å gå til neste område. Hvis du ikke vil endre tallene, trykk Spol fremover tasten umiddelbart.

•Registrer tall fra det andre område til det gjerde område. Trykk Spol fremover tasten for å gå til neste område. For å gå til forrige område, trykk Spol bakover tasten. Etter å ha registrert tall i det siste område, trykk Enter tasten.

•Legg inn "subnet mask". Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Legg inn standard gateway. Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Legg inn DNS-innstillinger. Det er Foretrukket og Alternativ DNS innstillinger. Bruk samme metode som ved innlegging av IP-adresse.

•Velg "proxy server-innstilling". Hvis du ikke bruker en proxy server, bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Deaktiver" og trykk Enter tasten. Hvis du bruker en proxy server, velg "Aktiver" og trykk Enter tasten. Registrer så adressen til proxy serveren og trykk Enter tasten. Registrer så port nummeret på proxy serveren og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK forsøker å koble seg til det trådløse nettverket. Når tilkobling er vellykket, lagres innstillingene i PLEXTALK og menyen lukkes. Når tilkobling feiler, returnerer PLEXTALK til menyen for å velge tilgjengelige nettverk.

Merk: Når du har konfigurert nettverksinnstillingene, trenger du ikke gjøre dette igjen.

Merk: Nettverksinnstillinger slik som Nettverksnavn (SSID) og en sikkerhetsmodus avhenger av hvert nettverk. Konfigurer nettverksinnstillingene i henhold til nettverket ditt.

Merk: Hvis WEP er valgt som sikkerhetsmodus, er passordet på 5, 10, 13 eller 26 tegn. For andre sikkerhetsmodus enn WEP, er passordet mellom 8 og 64 tegn.

Merk: Se Kapittel 15, "Skrive inn tekst" for ytteligere detaljer om registrering av tekst.

## 13.3. Avanserte nettverks-innstillinger

### 13.3.1. Bekrefte nettverks-informasjon

Informasjonen om gjeldende nettverks-kobling kan bekreftes med denne menyen.

Hvis tilkoblet til kablet nettverk, er følgende informasjon tilgjengelig:

•Tilkobling eller frakobling

•LAN kabel tilkobling

•DHCP

•IP adresse

•Nettverksmaske

•Standard gateway

•Foretrukket DNS adresse

•Alternativ DNS adresse

•MAC adresse til kablet nettverk

•MAC adresse til trådløst nettverk

•Leased dato for IP adresse

•Utløps dato for leased IP adresse

•DHCP server adresse

Hvis tilkoblet til trådløst nettverk, vil følgende informasjon være tilgjengelig:

•Tilkobling eller frakobling

•LAN kabel tilkobling

•Signalstyrke

•DHCP

•IP adresse

•Nettverksmaske

•Standard gateway

•Foretrukket DNS adresse

•Alternativ DNS adresse

•MAC adresse til kablet nettverk

•MAC adresse til trådløst nettverk

•Leased dato for IP adresse

•Utløps dato for leased IP adresse

•DHCP server adresse

Hvis PLEXTALK ikke kobler til nettverket, vil følgende informasjon være tilgjengelig.

•Tilkobling eller frakobling

•LAN kabel tilkobling

•MAC adresse til kablet nettverk

•MAC adresse til trådløst nettverk

For å bekrefte informasjonen over, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bekreft nettverksinformasjon" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK viser informasjonen. Bruk 4 eller 6 tasten for å velge informasjonen du vil høre på.

•Etter å ha lyttet på informasjonen, trykk Enter tasten for å lukke menyen.

### 13.3.2. Laste inn nettverks-innstillinger

PLEXTALK kan konfigurere flere nettverksinnstillinger samtidig ved å laste nettverksinnstillingsfilen "NetworkSetting.ini" Du kan lage innstillingsfilen på din PC med brukerprogramvaren. Programvaren og manualen er tilgjengelig på PLEXTALK web-side: http://www.plextalk.com/ Lagre innstillingsfilen på roten av SD kortet eller USB minne, last så inn innstillingene. For å laste inn nettverksinnstillingsfilen, gjør følgende:

•Lagre filen "NetworkSetting.ini" på roten av SD kortet eller USB minne.

•Sett inn SD kort eller USB minne i PLEXTALK spilleren.

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Last inn nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på om du vil laste filen. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

Merk: Alle gamle innstillinger blir fjernet når nye innstillinger lastes.

Merk: Hvis både SD-kort og USB-enhet er koblet til PLEXTALK og begge inneholder "NetworkSetting.ini", vil filen på SD-kortet bli lastet inn.

### 13.3.3. Lagre nettverksinnstillingene

Nettverksinnstillingene i PLEXTALK kan lagres på SD-kort eller USB-enhet for backup. Innstillingsfilen er lagret i roten av SD kortet eller USB minne. For å lagre innstillingene, gjør følgende:

•Sett inn SD kortet eller USB minne i PLEXTALK spilleren.

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Lagre nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil spørre deg om du vil fortsette og lagre innstillingene eller ikke. Trykk Enter for å fortsette, Avbryt for å avbryte.

Merk: Hvis både SD-kort og USB-enhet er tilknyttet, vil innstillingene bli lagret på SD-kortet.

### 13.3.4. Legge til innstillinger for trådløst nettverk

Gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Legg til trådløs innstilling" og trykk Enter tasten.

•Registrer SSID. (Registrer SSID navnet.) Stegene for å sette innstillingene her er de samme som for "Tilgjengelig trådløst nettverk". Se avsnittet 13.2.2. "Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til".

•Etter at alle innstillingene er fullført vil det tillagte trådløse nettverket bli registrert som det høyest prioriterte nettverket. Deretter lukkes menyen og PLEXTALK vil forsøke å knytte seg til det tillagte nettverket.

### 13.3.5. Endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk

I "Endre eller fjern instilling for trådløst nettverk" menyen, er følgende 3 valg mulige:

•Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger

•Endre innstilling for trådløst nettverk

•Slett innstilling for trådløst nettverk

For å endre eller slette innstillinger for trådløst nettverk, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Innstillinger for trådløst nettverk" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Endre eller fjern innstilling for trådløst nettverk" og trykk Enter tasten.

•Trådløse nettverk er listet i prioritert rekkefølge. Bruk 4 eller 6 tasten for å velge det trådløse nettverket du vil endre innstillingene for og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger", "Endre innstilling for trådløst nettverk" og "Slett innstilling for trådløst nettverk" og trykk Enter tasten.

Hvis "Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger" er valgt:

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Koble automatisk på høyeste prioritet" og "Ikke koble til automatisk" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK spør om du vil fortsette. Trykk Enter tasten for å velge nettverk. Trykk Avbryt tasten for å avbryte.

•Hvis du valgte "Koble automatisk på høyeste prioritet", vil PLEXTALK lukke menyen, gi nettverket høyeste prioritet og så koble til nettverket.

•Hvis du valgte "Ikke koble til automatisk", vil ikke PLEXTALK koble til nettverket automatisk. Etter at menyer er lukket, vil PLEXTALK prøve å koble til et nettverk etter prioritering satt i PLEXTALK.

Hvis "Endre innstilling for trådløst nettverk" er valgt:

•Velg "Sikkerhet". Stegene videre er de samme som for "Tilgjengelig trådløst nettverk". Se avsnittet 13.2.2. "Bekreft tilgjengelig trådløst nettverk og koble til".

•Etter at alle innstillinger er fullført, blir de oppdaterte innstillingene registrert og menyen lukket.

Hvis "Slett innstilling for trådløst nettverk" er valgt:

•PLEXTALK spør om du vil slette trådløs nettverksinnstilling, trykk så Enter tasten for å slette. Etter sletting er fullført, vil PLEXTALK forsøke å koble til nettverket med høyest prioritet.

Merk: Hvis du vil endre SSID, legg til ny konfigurasjon etter at gjeldende konfigurasjon er slettet.

### 13.3.6. Sette nettverksinnstillingene tilbake til standardinnstillinger fra fabrikken

Nettverksinnstillingene kan bli gjenopprettet til standardinnstillinger fra fabrikken. Gjenoppretting vil gi følgende resultat:

•Aktiver eller deaktiver trådløst nettverksenhet: Aktiver

•Innstillinger for kablet nettverk: slettet

•Innstillinger for trådløst nettverk: slettet

Hvis du vil tilbakestille nettverksinnstillingene til standard, gjør du følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksinnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Tilbakestill alle nettverksinnstillinger til standardverdier" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil tilbakestille innstillingene. Trykk Enter for å tilbakestille, eller Avbryt for å avbryte.

# 14. Daisy Online

DAISY Online er bibliotekssystemet som leier DAISY bøker og distribuerer tjeneste meldinger til brukere via internett. Disse tjenestene er kalt "Online tjeneste". Det er en rekke "Internett leverandører" og innholdet av tjenestene varierer.

For å bruke DAISY Online tjeneste, registrer deg først som medlem av online tjenesten. Så konfigurerer du innstillingene for DAISY Online spilleren som f.eks. PLEXTALK. Dette kapittelet beskriver Online tjeneste innstillinger, måter å låne eller returnere titler og måter for å høre på "Tjeneste meldinger".

## 14.1. Online tjeneste innstilling < Uten DEKSEL >

For å motta DAISY Online tjeneste, må du registrere deg som medlem hos internett leverandøren. Etter registreringen, vil internett leverandøren gi deg en bruker ID og et passord.

Konfigurer ID og passord i PLEXTALK spilleren etter registreringen. Det er 2 måter å konfigurere på.

•Last online tjeneste innstillinger filen. Se kapittel 14.1.1, "Laster online tjeneste innstilling" for detaljer.

•Sett bruker ID og passord manuelt hvis en online tjeneste innstillings fil allerede er installert i PLEXTALK. Se kapittel 14.1.2, "Bekreftelse og endring av online tjeneste innstilling" for detaljer.

Spør internett leverandør om hvilken metode du skal bruke.

### 14.1.1. Laster online tjeneste innstilling

Hvordan online tjeneste inntilling filen skaffes avhenger av internett leverandøren. For eksempel, du kan få innstilling filen fra internett leverandørens web side. Spør internett leverandøren hvordan du skaffer online tjeneste innstilling filen.

Etter å ha skaffet online tjeneste innstilling filen, last filen over til PLEXTALK.

For å laste online tjeneste innstilling filen, gjør følgende:

•Lagre online tjeneste innstilling filen på roten av SD kortet eller USB minne. Filnavnet må være "OnlineSetting.ini".

•Sett inn SD kortet eller USB minne i PLEXTALK.

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Online tjenesteinnstilling" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Last inn innstilling" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil spørre om du vil fortsette. Trykk Enter tasten for å fortsette eller Avbryt tasten for å avslutte.

•PLEXTALK laster online tjeneste innstilling filen fra SD kortet eller USB minne. Etter filen er lastet, starter PLEXTALK på nytt.

Merk: Du kan registrere flere online tjeneste innstilling filer i PLEXTALK.

Merk: PLEXTALK sletter/endrer ikke gjeldende online tjeneste innstilling hvis du laster inn nye innstillinger.

Merk: Hvis du laster innstilling fil fra samme internett tilbyder, blir innstillingene overskrevet med nye verdier.

### 14.1.2. Bekreftelse og endring av online tjeneste innstilling

Du kan registrere tjeneste tilbyders navn, bruker ID og passord manuelt i PLEXTALK. Gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Online tjenesteinnstilling" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bekreft og lagre innstillingen" og trykk Enter tasten. PLEXTALK sier tilbyders navn, bruker ID og eventuelt passord.

•Hvis du trykker informasjonstasten kan du høre tjenste tilbyders navn, bruker ID, eventuelle passord og URL.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge tilbyder og trykk Enter.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Endre innstillingen" og trykk Enter tasten.

•For å endre tilbyders navn, bruk nummertastene for å registrere nytt navn, trykk så Enter. Hvis du ikke skal skifte navn, trykk Enter med en gang.

•For å endre bruker ID, registrer ny ID og trykk Enter tasten. Hvis du ikke vil skifte ID, trykk Enter med en gang.

•For å endre passord, resgistrer nytt passord og trykk Enter tasten. Hvis du ikke vil endre passord, trykk Enter med en gang.

•Du kan velge Online avspillingsmodus; streaming eller nedlasting. Trykk 4 eller 6 tasten for å velge "Spill av ved streaming" eller "Spill av ved nedlasting" og trykk Enter tasten. PLEXTALK lukker menyen og starter på nytt automatisk.

Merk: Se kapittel 15, "Skrive inn tekst" for flere detaljer om dette.

Merk: Hvis du endrer bruker ID eller passord, bør du bruke bruker ID eller passord som du får av din internett leverandør.

Merk: Hvis din leverandør ikke tillater både "Streaming" og "nedlasting", vil online avspillingsmodus ikke være tilgjengelig.

Merk: Hvis du velger "streaming", vil nedlasting av tittel avbrytes. Imidlertid vil ikke nedlastede filer bli slettet.

Merk: Hvis du velger "nedlasting", vil alle "utgitte titler" bli lastet ned.

### 14.1.3. Sletting av online tjeneste innstilling

Hvis du ikke lenger bruker samme internett leverandør, må du slette innstillingene fra tidligere leverandør.

Gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Online tjenesteinnstilling" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bekreft og lagre innstillingen" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge internett leverandør og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Slett innstillingen" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil spørre om du vil fortsette. Trykk Enter tasten for å fortsette eller Avbryt tasten for å avbryte.

•PLEXTALK sletter innstillingene til internett leverandøren. I tillegg vil bokhyllen og Tjeneste meldinger fra internett leverandøren bli slettet. Etterpå starter PLEXTALK på nytt.

### 14.1.4. Annonsering med innlest stemme eller syntetisk stemme

Du kan velge en meldings stemme med "innlest stemme" eller "syntetisk stemme" når du bruker Bokhyllen, Meldinger eller Online tjeneste menyen. Hvis du velger "Sett prioritet til Audio label" i prioritetsrekkefølgen, vil PLEXTALK si "innlest stemme" dersom det finnes. Hvis ikke sier den syntetisk stemme. Hvis du velger "Kun tekst label", vil PLEXTALK bruke syntestisk stemme på alle meldinger. For denne innstilling, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Online tjenesteinnstilling" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Innstilling for label avspilling" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Sett prioritet til Audio label" eller "Kun tekst label" og trykk Enter tasten.

Merk: hvis du velger "Sett prioritet til Audio label", vil PLEXTALK bruke litt tid på annonseringen.

Merk: valget om innlest stemme er avhengig av internett leverandøren.

## 14.2. Bokhyllen

En tilgjengelig tittel liste vil bli sendt fra internett leverandøren via internett. Den tilgjenglige listen kalles "Nye titler". Du kan velge titler fra listen du vil høre på. Når du velger fra listen "Nye titler" og trykker Play/Stopp tasten, vil valgt tittel bli overført til kategorien "utgitte titler". "Utgitte" betyr at du låner tittelen fra internett leverandøren.

"Bokhyllen" består av to kategporier som er "nye titler" og "utigtte titler". PLEXTALK behandler "bokhyllen" som et "media" som SD kort eller USB enhet. Hvis din PLEXTALK er registrert hos flere internett leverandører, vil hver bokhylle vises som et eget media.

Merk: Noen internett leverandører vil automatisk overføre "nye titler" til "utgitte titler".

For å få titler fra internett leverandøren til bokhyllen, er følgende metoder mulige.

•Let og motta titler til bokhyllen ved hjelp av "Online tjeneste meny".

•Spør internett leverandøren om å sende titler til din bokhylle.

•Søk etter titler på web siden til interenett leverandøren og motta titler til din bokhylle.

Noen internett leverandører tilbyr ikke metodene nevnt over. Spør internett leverandøren om hvordan du kan få titler til din bokhylle.

### 14.2.1. Spille av en tittel i bokhyllen

For å spille av en tittel i bokhyllen, gjør følgende:

•Trykk Tittel tasten for å velge tittel i bokhyllen.

•Trykk Play/Stopp tasten for å spille av tittelen.

For å spole fremover og bakover, navigere etter overskrifter i titler bokhyllen, brukes samme metode som for titler på SD kortet.

### 14.2.2. Avspillingsmuligheter: streaming og nedlasting

Det er to muligheter for å spille av en tittel, streaming og nedlasting. Ved streaming, blir en del av lyden i tittelen overført til PLEXTALK og den spiller av lyd dataene. For å spille av ved hjelp av nedlasting, vil PLEXTALK laste ned hele tittelen før avspilling.

Merk: Noen internett leverandører tilbyr kun streaming eller kun nedlasting.

Merk: Når en tittel spilles av ved hjelp av streaming, vil det ta tid å både starte avspilling og navigere til tittel.

Merk: Du kan ikke starte avspilling før nedlasting er ferdig.

Merk: Nedlastede filer er lagret i intern minne

Merk: Du kan ta back up av nedlastet tittel. < Uten DEKSEL >

### 14.2.3. Nedlasting av tittel < Uten DEKSEL >

For å laste ned en tittel, gjør følgende:

•Trykk på tittel tasten for å velge bokhyllen.

•Velg tittelen du vil laste ned i "utgitte titler", og trykk 9 tasten.

•PLEXTALK spør om du vil gå videre eller ikke. Trykk Enter tasten for å gå videre eller Avbryt tasten for å avbryte.

Merk: Noen internett leverandører tilbyr kun streaming. I disse tilfelle vil ikke nedlasting være mulig.

Merk: Hvis du vil laste ned flere titler, repeter fremgangsmåten nevnt over.

Merk: trykk 9 tasten under nedlasting for å avbryte nedlastingen.

Merk: Nedlastingen kan ta lang tid. Du kan spille av en annen tittel mens nedlastingen foregår.

Merk: Nedlastingstiden avhenger av nettverksforbindelser og størrelsen på tittelen.

### 14.2.4. Returnere en tittel

For å returnere en tittel, gjør følgende:

•Trykk tittel tasten for å velge bokhyllen.

•Velg tittelen du vil returnere i "utgitte titler" kategorien.

•Trykk Eject tasten. Tittelen er markert for retur.

•Hvis du trykker Eject tasten igjen, fjernes markeringen.

•Hvis du vil returnere flere titler, gjentar du fremgangsmåten nevnt over.

•Etter å ha valgt titler du vil returnere, trykk Play/Stopp tasten for å gå tilbake til titler.

•PLEXTALK spør om du returnerer titlene eller ikke. Trykk Play/Stopp tasten for å returnere valgte titler eller Spol bakover tasten for å avbryte. Nedlastet data slettes fra intern minne når du returnerer titler.

Merk: Hvis du trykker Eject tasten under avspilling av en tittel, vil PLEXTALK spørre om du vil returnere tittelen eller ikke.

Merk: Du kan ikke returnere en tittel i kategorien "Nye titler". Hvis du vil returnere må du først overføre til "Utgitte tiler".

< Uten DEKSEL >

Bokhylle tasten utfører samme funksjon som Eject tasten.

Merk: Avbryt tasten vil også avbryte returneringen.

Merk: Når de returnerer en tittel, fjernes ikke backup data.

### 14.2.5. Velge tittel etter kategori

Hvis det er mange titler i din bokhylle, kan du hurtig velge titler ved å bytte kategorier. For å velge en tittel etter kategori, gjør følgende:

•Trykk Spol fremover tasten for å gå til første tittel i neste kategori.

•Trykk Spol bakover tasten for å gå til første tittel i gjeldende kategori.

•Trykk Spol bakover tasten igjen for å gå til første tittel i forrige kategori.

•Trykk Forrige tittel eller Neste tittel tasten for å velge din favoritt tittel.

Alternativt, gjør følgende:

•For å velge tittel, trykk 2 tsaten for å velge nivå på kategorien.

•Trykk 4 eller 6 tasten for å velge neste kategori eller forrige kategori.

•Trykk 8 tasten for å velge nivå på tittel.

•Trykk 4 eller 6 tasten for å velge din favoritt tittel.

•Eller trykk og hold 4 eller 6 tasten for å skifte kategori.

### 14.2.6. Overføre titler fra "Nye titler" kategorien til "Utgitte titler".

For å overføre tittel fra "Nye titler" til "Utgitte titler", gjør følgende:

•Velg en tittel i "Nye titler" kategorien og trykk Play/Stopp tasten. PLEXTALK overfører til kategorien "Utgitte titler".

For å overføre flere titler på engang fra "Nye titler" til "Utgitte titler", gjør følgende:

•Velg en tittel i "Nye titler" kategorien og trykk Eject tasten. Tittelen er markert for å bli overført til annen kategori.

•Hvis du trykker Eject tasten igjen, vil merkingen fjernes.

•Hvis du vil overføre flere titler fra "Nye titler", velg nye titler og trykk Eject tasten.

•Etter å ha valgt titlene, trykk Play/Stopp tasten.

•PLEXTALK spør om du vil overføre valgte titler eller ikke. Trykk Play/Stopp tasten for å overføre titler til "utgitte titler" eller Spol bakover tasten for å avbryte.

Merk: Hvis du trykker Bokhylle tasten eller Eject tasten mens du velger en tittel i "Utgitte titler" kategorien, vil PLEXTALK returnere tittelen.

< Uten DEKSEL >

Bokhylletasten utfører samme funksjon som Eject tasten.

Merk: Istedenfor Spol bakover tasten, vil også Avbryt tasten avbryte overføringen til annen kategori.

## 14.3. Service meldinger

"Service meldinger" er informasjonen distribuert av de ulike internett leverandørene. Du kan høre på "Service meldinger" ved å velge "Service meldinger" media. "Service meldinger" media er ikke skilt ut for hver internett leverandør som for bokhyllen.

Merk: Noen internett leverandører tilbyr ikke "Service meldinger". I disse tilfeller vil ikke PLEXTALK si "Service meldinger" når titler velges.

Merk: "Service meldinger" er oppdatert automatisk når spilleren slåes på og etter en angitt medgått tid.

### 14.3.1. Høre på Service meldinger

For å høre på "Service meldinger", gjør følgende:

•Bruk Tittel tasten for å velge "Service meldinger" media. PLEXTALK leser første Service melding.

•Trykk Neste tittel eller Forrige tittel tasten for å høre på neste eller forrige Service melding.

Hvis din PLEXTALK spiller registreres hos flere internett leverandører, vil Service meldingene sorteres etter hver enkelt internett leverandør.

•Trykk Spol fremover eller Spol bakover tasten for å høre Service meldinger fra en annen internett leverandør.

Du kan velge internett leverandør på følgende måte.

•Du kan velge internett leverandør ved å trykke 2 tasten mens du velger "Service meldinger".

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge mellom ulike internett leverandører.

•Trykk 8 tasten. Så kan du velge hver Service melding.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge meldingen du vil høre.

### 14.3.2. Slette Service meldinger

Etter å ha hørt Service meldingen, kan den slettes. For å slette Service meldingen med en gang, gjør følgende:

•Trykk Eject tasten for å velge Service melding du vil slette. Service meldingen er merket for sletting.

•Trykk Eject tasten igjen for å fjerne merkingen.

•For å merke flere Service meldinger for sletting, gjenta fremgangsmåten ovenfor.

•Etter å ha valgt Service meldingene du vil slette, trykk Play/Stopp tasten.

•PLEXTALK spør om du vil slette eller ikke. Trykk Play/Stopp tasten for å slette Service Meldinger eller Spol bakover tasten for å avbryte.

Merk: Etter å ha slettet en Service melding, kan du ikke høre den igjen.

< Uten DEKSEL >

Bokhylle tasten utfører samme funksjon som Eject tasten.

Merk: Avbryt tasten vil også avbryte slettingen.

## 14.4. Bokhyllen og meldings menyen < Uten DEKSEL >

### 14.4.1. Oppdatere alle bokhyllene

Du kan oppdatere alle bokhyllene som er registrert i PLEXTALK manuelt.

Gjør som følger:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bokhylle og kunngjøring" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Oppdater bokhyllen" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil spørre om du vil fortsette. Trykk Enter tasten for å fortsette eller Avbryt tasten for å avbryte.

Merk: PLEXTALK oppdaterer bokhyllen automatisk etter at spilleren slåes på eller etter en angitt medgått tid.

### 14.4.2. Velge online tjeneste og oppdatere bokhyllen

For å oppdatere spesifisert internett leverandør sin bokhylle, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bokhylle og kunngjøring" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Velg online tjenester og oppdater bokhyllen" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge internett leverandør og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil spørre om du vil fortsette. Trykk Enter tasten for å fortsette eller Avbryt tasten for å avbryte.

### 14.4.3. Oppdatere Service meldinger

Du kan oppdatere manuelt alle Service meldinger som er registrert i PLEXTALK. Gjør som følger:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bokhylle og kunngjøring" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Oppdater Kunngjøringer" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil spørre om du vil fortsette. Trykk Enter tasten for å fortsette eller Avbryt tasten for å avbryte.

Merk: PLEXTALK oppdaterer Service meldingene automatisk etter at spilleren slåes på eller etter en angitt medgått tid.

## 14.5. Online tjeneste meny < Uten DEKSEL >

Noen internett leverandører tilbyr tjenester som søk etter titler. For å bruke tjenesten, må du velge "Online tjeneste" valget i øverste meny i PLEXTALK. Tilgjengelige tjenester i menyen varierer fra hver enkelt tjeneste leverandør og hvordan du bruker menyen varierer også deretter. Derfor vil dette kapittelet forklare generelt hvordan menyen brukes. Kontakt internett leverandøren for detaljert beskrivelse av tjenesten.

Merk: Hvis internett leverandøren ikke tilbyr online tjeneste meny, har du ikke tilgang til denne menyen.

### 14.5.1. Bruke menyen

For å bruke online tjeneste menyen, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Online tjeneste" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge internett leverandør og trykk Enter tasten. PLEXTALK starter online tjeneste menyen.

Denne menyen tilbyr interaktiv kommunikasjon mellom bruker og tjeneste leverandør. Du må følge anvisninger gitt av tjeneste leverandør. Typer av forespørsler er "flervalgs" eller "registrering av tekst".

•For å svare på "flervalgs" forespørsler, bruk 4 eller 6 tasten for å gjøre ditt valg.

•Bruk det numeriske tastaturet for registrering av tekst.

•Hvis det er flere forespørsler, trykk Enter tasten for å fortsette til neste forespørsel eller trykk Avbryt tasten for å gå til forrige forespørsel.

Merk: Noen internett leverandører gir ikke adgang til å gå til forrige forespørsel.

Merk: Se kapittel 15, "Skrive inn tekst" for flere detaljer om registrering av tekst.

Etter å ha svart på en rekke forespørsler, trykk Enter tasten for å sende ditt svar. Etter en interaktiv kommunikasjon, vil internett leverandøren gi et svar. Hvis de tilbyr en "Tittel liste" etter en interaktiv kommunikasjon, velg tittelen du vil låne. For å velge en tittel, gjør følgende:

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge en tittel.

•Trykk Enter tasten for å låne en tittel. Valgt tittel blir lagt til din bokhylle og PLEXTALK spiller av tittelen ved streaming eller nedlasting.

For å låne flere titler samtidig, gjør følgende:

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge en tittel og trykk Bokhylle tasten. Tittelen er merket for utgivelse.

•Trykk bokhylle tasten igjen for å fjerne merkingen.

•For å låne flere titler, gjenta fremgangsmåten ovenfor.

•Etter å ha valgt titler, trykk Enter tasten for å låne titlene. Valg tittel blir lagt til din bokhylle og PLEXTALK spiller av siste valgte tittel ved hjelp av streaming eller nedlasting.

Merk: For å forhåndsvise tittelen før utgiveøse, trykk Play/Stopp tasten.

Merk: Det er titler som ikke er tillatt å forhåndsvise.

Merk: For å gå ut av Online tjeneste menyen, trykk Meny tasten for å lukke hele menyen.

# 15. Skrive inn tekst < Uten DEKSEL >

Dette kapittelet beskriver hvordan du kan skrive inn tegn.

## 15.1. Skrive inn tegn ved hjelp av A B C modus

Flere tegn ligger på samme nummertast. Du velger ønsket tegn ved å trykke flere ganger.

Rekkefølge på tegn

På tastene ligger først små bokstaver, så tal og til slutt store bokstaver. På 5-tasten er for eksempel rekkefølgen j, k, l, 5, stor J, stor K, stor L.

Tegnet velges automatisk etter 2 sekunder

Etter at du har valgt et tegn velges dette automatisk etter 2 sekunder. PLEXTALK leser opp tegnet.

Skrive flere tegn som ligger på samme tast

For å velge et tegn fra samme tast som du nettopp har benyttet trykker du høyre piltast. For å skrive ab trykker du 2-tasten, høyre piltast og deretter 2-tasten to ganger.

Eksempel på en innskriving

Du skal skrive "http"

h : trykk 4-tasten to ganger.

t : trykk 8-tasten en gang.

t : trykk 8-tasten en gang.

p : trykk 7-tasten en gang.

Tilgjengelige tegn for input

Tegnene tilordnet hver talltast er som følger:

1: ".", "@", "/", ":", "1"

2: a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å, y Æ

3: d, e, f, 3, D, E, y F

4: g, h, i, 4, G, H, y I

5: j, k, l, 5, J, K, y L

6: m, n, o, ø, 6, M, N, O, y Ø

7: p, q, r, s, 7, P, Q, R, y S

8: t, u, v, 8, T, U, y V

9: w, x, y, z, 9, W, X, Y, y Z

0: " "( Mellomrom), ?, _, =, y 0

Merk: Siden Stjerne tasten er brukt for avbryt og nummertasten er brukt for Enter, kan ikke disse tastene brukes for å registrere tegn.

Bekrefte angitte tegn

Trykk Spill/Stopp-tasten for å lytte til det som er skrevet.

Endre type tegn

For å skifte til annen tegntype, trykk bokmerke-tasten for å veksle mellom "ABC-modus", "Tall-modus" og "Symbol-tabell".

Merk: Hvis input tillater kun tall, veksles ikke til annen modus selv om bokmerke-tasten trykkes.

## 15.2. Skrive inn tall i tall-modus

Tall-modus brukes for å skrive inn tall med de numeriske tastene. Trykk bokmerke-tasten gjentatte ganger for å veksle til "Tall-modus".

Legg inn tall ved å trykke på de numeriske tastene. Tastene 1 til 0 motsvarer siffer.

## 15.3. Skrive inn symboler

Symbol tabellen er modus for å registere symboler. Bruk 2, 4, 6 eller 8 tasten for å bla gjennom tegn i symbol tabellen og trykk 5 tasten for å registrere tegnet. Trykk på bokmerke-tasten gjentatte ganger for å veksle til "Symbol-tabell".

For å bla mellom tegn i symbol-tabellen, trykk 2 for å bla tilbake, 8 for å bla fram, 4 for å bla mot venstre og 6 mot høyre. For å registrere et symbol flere ganger, trykk 5 tasten flere ganger.

Symbol-tabellen er beskrevet under:

| . | , | ' | " | : | ; | ? | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | = | / | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | $ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | ( | ) | ~ | < | > |

## 15.4. Flytte innsettingspunkt

Flytt bakover ett tegn

Trykk Spol bakover tasten for å flytte et tegn tilbake.

Flytt framover ett tegn

Trykk Spol fremover tasten for å flytte et tegn fremover.

Flytt bakover til starten på linja

Trykk og hold Spol bakover tasten for å flytte bakover til begynnelsen av linja.

Flytt framover til slutten på linja

Trykk og hold Spol fremover tasten for å flytte fremover slutten på linja.

## 15.5. Slette tegn

Slett bakover

Trykk Bokhylle tasten for å slette forrige tegn.

Slett gjeldende tegn

Trykk Gå til tasten og 8 tasten samtidig for å slette gjeldende tegn.

Slette alle tegn

Trykk og hold Bokhylle tasten for å slette alle tegn.

Veksle mellom "Innsetting" og "Overskriving"

Trykk Gå til tasten og 5 tasten samtidig for å veksle mellom "Innsetting" modus og "Overskriving" modus.

# 16. Podkast-mottaker

Podkast er en "på forespørsel"-teknologi som lar deg laste ned lydfiler fra ulike nettsteder som musikk-leverandører, nyhetskanaler eller radiostasjoner. Etter å ha lagt inn listen over favoritt-Podkaster på PLEXTALK, kan du laste ned de oppdaterte lydfilene i seriene. Lydfile levert fra Podkast kalles heretter "Episode".

Merk: Kun lydfil-Episoder kan lastes ned til PLEXTALK.

## 16.1. Registrere Podkast-mating

### 16.1.1. Registrer Podkast-mating ved å bruke "Plextalk Transfer"-programvare

For å registrere Podkast-mating ved hjelp av "Plextalk Transfer"-programvare, gjør følgende:

•Sett inn SD kort eller USB enhet i din PC.

•Forsikre deg om at din PC er koblet til Internett.

•Hvis ikke installert, last ned "Plextalk Transfer"-programvaren fra PLEXTALKs webside og installer den på din PC. http://www.plextalk.com/

•Kjør "Plextalk Transfer"-programmet. Etter hoved vinduet vises, vil "Plextalk Transfer" automatisk gjenkjenne ditt SD kort eller USB minne.

•Velg "Podcast Feed Manager" i "Content type"-rullegardinlisten.

•Velg destinasjonsliste. Gå til "File" i menyen og velg "New Podcast Feed".

•Legg inn URLen til Podkast-matingen og velg "OK"-knappen. URLen  må være en "RSS". Navnet på Podkast-matingen vises i listeboksen og lagres på SD-kortet eller USB-enhet.

•Etter registrering av podcast-mating, ta ut SD-kortet eller USB enhet fra din PC og avslutt programmet.

Merk: Innstillinger for Podkast-mating lagres i "feed.opml"-filen i "PlexPodcast"-mappen på SD-kortet eller USB-enhet.

Merk: "Plextalk Transfer" kan overføre opml-filen til SD-kortet eller USB-enhet. Velg opml-filen fra kilde-liste og velg "Send"-knappen for å sende den til SD-kortet eller USB-enhet.

### 16.1.2. Registrere Podkast-mating ved å bruke programvare for Podkast-mottak.

Hvis du allerede er en bruker av programvare for Podkast-mottak, kan du registrere dine favoritt Podkast-matinger til PLEXTALK. Eksporter Podkast-matingene til opml-filen. Lag "PlexPodcast"-mappen på SD-kortets eller USB-enhet rot og lagre opml-filen der. Du kan lagre flere opml-filer.

## 16.2. Lytte til Podkast

Etter å ha registrert Podkast-matinger på et SD-kort eller USB-enhet må du først få tak i listen over Episoder og så laste ned Episodene. For å kunne laste ned Episodene må PLEXTALK være koblet til Internett.

Merk: Se avsnitt 13 "Nettverksinnstillinger" for konfigurering og aktivering av nettverksinnstillinger.

For å laste ned og lytte til Episoden, gjør følgende:

•Sett inn SD-kortet eller USB-enhet hvor Podkast-matingene er registrert.

•Trykk Neste tittel eller Forrige tittel tasten for å velge din favoritt podcast mating.

•Trykk Play/Stopp tasten.

•Hvis PLEXTALK spør deg om å oppdatere Episode-listen, trykk Start/Stopp-tasten.

•PLEXTALK vil da starte å laste ned listen over Episoder. Etter å ha fått den siste listen over Episoder, kan du velge foretrukken Episode.

•Bruk Forrige tittel eller Neste tittel-tast for å velge Episode og trykk Spill/Stopp-tasten. Hvis Episoden allerede er lastet ned, vil avspillingen starte. Hvis den ikke ennå er lastet ned, vil du bli spurt om du vil laste den ned nå. Trykk Start/Stopp-tasten for å starte nedlasting.

•Nedlasting av Episode tar vanligvis litt tid.

•Etter at nedlastingen er ferdig, trykk Spill/Stopp-tasten for å avspille. Trykkes Spill/Stopp under nedlastingen, vil en melding om dette bli uttalt.

Merk: Hvis du slår av spilleren under nedlasting, vil nedlastingen avbrytes.

Merk: Ikke fjern SD-kortet eller USB-enhet under nedlastingen.

< Uten DEKSEL >

Merk: Du kan sjekke fremdriften på nedlastingen ved å trykke Informasjonstasten.

Merk: Du kan avbryte nedlastingen av Episode-listen ved å trykke Avbryt-tasten.

## 16.3. Navigere etter Episode, 10 minutter eller 30 sekunder.

Du kan velge Episode. Du kan også velge posisjon i Episoden ved å bruke skalaene hvert 10.minutt eller hvert 30.sekund.

For å navigere etter "Episode", "10 minutter" eller "30 sekunder", gjør følgende:

•Bruk 2- eller 8-tasten for å velge navigeringsmetode "Episode", "10 minutter" eller "30 sekunder".

•Hvis "Episode" er valgt, trykk 6-tast for å hoppe til neste Episode. Trykk 4-tast for å hoppe til forrige Episode.

•Hvis "10 minutter" eller "30 sekunder" er valgt, bruk 6-tasten for å hoppe hhv 10 og 10 minutter eller 30 og 30 sekunder framover. Bruk 4-tasten for å hoppe 10 minutter eller 30 sekunder bakover. Man beveger seg imidlertid alltid innenfor samme Episode.

Merk: Spoling framover og spoling bakover er også alltid innenfor samme Episode.

Merk: Du kan velge en spesifikk episode ved å bruke GåTil tasten og det numeriske tastaturet. < Uten DEKSEL >

## 16.4. Få tak i seneste Episode-liste < Uten DEKSEL >

Du kan gå inn på websiden til Podkast-matingen og få tak i siste episode ved å bruke "Oppdater episode-liste" i Podkast-menyen.

•Velg en podkast mating du vil få siste episoder liste til.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk 4- eller 6-tast for å velge "Podkast" og trykk Enter.

•Bruk 4- eller 6-tast for å velge "Oppdater episode liste" og trykk Enter.

•Du blir spurt om du vil oppdatere episode-listen. Trykk Enter for å starte oppdateringen av listen. Etter at oppdateringen er fullført kan du velge episode fra denne siste episode-liste.

## 16.5. Last ned alle Episoder fra Podkast-matingen < Uten DEKSEL >

Du kan laste ned alle episoder du ennå ikke har lastet ned.

•Velg en podkast mating du vil laste ned.

•Trykk Meny én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Podkast" og trykk Enter.

•Bruk Venstre- eller Høyre-tast for å velge "Last ned alle episodene fra feed" og trykk Enter.

•Du blir spurt om å bekrefte at du vil laste ned episodene. Trykk Enter for for først å oppdatere episode-listen. Og så vil alle episodene bli lastet ned en av gangen.

## 16.6. Å merke seg under nedlastingen

•Ikke fjern SD-kortet eller USB-enhet under nedlasting. Det tar tid å laste ned epiosder. Du kan imidlertid avspille annet innhold mens nedlasting av episoder pågår. Velg annen tittel med Tittel-tasten.

•For å sjekke nedlastings-fremdriften, trykk Informasjonstasten. Du får vite antall gjenstående episoder å bli lastet ned.

•Hvis du slår av maskinen under nedlastingen vil nedlastingen bli avbrutt. Hvis du vil laste ned episoden igjen, må du prøve igjen.

# 17. Webradio (Nettradio)

Du kan lytte til webradio på ulike nettsteder med PLEXTALK. Du må legge inn radiostasjonens nettadresse til spillelisten for å kunne lytte.

## 17.1. Legge nettradiostasjon til spillelisten

For å kunne lytte på webradio må du på forhånd ha registrert webradiostasjoner. Først må du bruke en PC for å få tak i en spilleliste-fil inkludert nettadressen til stasjonen. Filtypen er "pls", "m3u" eller "asx". Opprett "PlexWebradio"-mappe på SD-kortets eller USB-enhet rot og lagre filen i denne mappen. Du kan legge til flere webradio stasjoner i denne mappen.

Eksempel:

Du kan finne spilleliste-filer på Internettsider som lister tilgjengelige webradiostasjoner. En slik side er: http://www.shoutcast.com Velg ønsket radio stasjon og høyreklikk for å lagre den i "PlexWebradio" mappen. Da vil "pls" filen bli lagret i mappen.

## 17.2. Lytte til webradio

For å lytte til web radio, må PLEXTALK kobles til internett først.

Merk: Se kapittel 13, "Nettverksinnstillinger" for konfigurering og aktivering av nettverks innstillinger.

For å lytte til webradio, gjør følgende:

•Sett in SD-kortet eller USB-enhet som inneholder spilleliste-filene.

•Trykk Neste tittel tasten eller Forrige tittel tasten for å velge din favoritt Webradio stasjon.

•Trykk Play/Stopp tasten for å starte streaming.

Merk: Det finnes ingen spole-funksjon eller navigeringsmetoder for avspilling av en webradiostasjon.

Merk: Du kan ikke legge inn bokmerker for en web radio. Etter å ha hørt på andre stasjoner eller byttet media, kan du ikke fortsette avspilling fra der du stoppet.

Merk: Se spillbar webradio-format i Appendiks A "Hovedspesifikasjoner".

# 18. Blåtann innstillinger

Ved å koble til trådløst med Blåtann enheter som for eksempel hodetelefoner, kan du høre på musikk og DAISY bøker på avstand. Betjeningen er den samme som når du bruker PLEXTALK sitt numeriske tastatur. Du kan spille av og stoppe musikk og DAISY bøker ved hjelp av Play/Stopp tasten på Blåtann enheten dersom den har slik tast.

ADVARSEL: Hvis du bruker pacemaker, bruk PLEXTALK og Blåtann adskilt fra pacemakeren.

Merk: Hvis du kobler til Blåtann enheter, bør de støtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

## 18.1. Paring og tilkobling med Blåtann enhet < Uten DEKSEL >

Når du kobler Blåtann enhet til PLEXTALK for første gang, må du pare enhetene. Blåtann paring gjør det mulig for to Blåtann enheter å kommunisere med hverandre gjennom en etablert tilkobling. Paring prosessen forklares under,

•Sett Blåtann enheten i paring modus. For detaljer se brukermanualen for Blåtann enheten.

•Trykk Meny tasten på PLEXTALK.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bluetooth innstilling" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Søk etter Bluetooth enhet" og trykk Enter eller 8 tasten. PLEXTALK vil starte søk etter Blåtann enhet.

•Når PLEXTALK finner Blåtann enheten, vil enhetens navn bli annonsert av PLEXTALK. Hvis bare en Blåtann enhet finnes, trykk Enter eller 8 tasten umiddelbart. Hvis flere enheter blir funnet, velg Blåtann enhet du vil koble til med 4 eller 6 tasten og trykk Enter eller 8 tasten. Hvis ingen enheter blir funnet, vil PLEXTALK si at det ikke er noen enhet.

•PLEXTALK vil spørre om du vil fortsette paringen til valgt enhet. Trykk Enter eller 8 tasten for å fortsette, eller Avbryt tasten for å avbryte.

•Avhengig av Blåtann enheten, kan PLEXTALK be om at PIN kode registreres for Blåtann enheten. Hvis det er tilfellet, registrer PIN koden hentet fra brukermanualen til Blåtann enheten med det numeriske tastaturet.

•PLEXTALK vil starte paring og koble til Blåtann enheten. Når PLEXTALK kobler til Blåtann enheten, vil PLEXTALK bli stille og du kan høre lyden fra Blåtann enheten.

## 18.2. Tilkobling eller frakobling til Blåtann enheten

Du kan koble til eller koble fra PLEXTALK og Blåtann enheten. Gjør følgende:

<Metode 1>

•Trykk Spol fremover og Play/Stopp tasten samtidig for å koble til Blåtann enheten.

•Trykk Spol bakover og Play/Stopp tasten samtidig for å koble fra Blåtann enheten.

<Metode 2>

•Du kan også koble til og koble fra på Blåtann enheten.

Merk: Avhengig av Blåtann enheten, kan det hende du ikke kan koble til og fra på Blåtann enhenten.

Merk: Tilkobling til Blåtann enhet skjer automatisk når du slår på PLEXTALK hvis Blåtann enheten er slått på, lyden vil da komme fra Blåtann enheten.

Merk: Blåtann enhet kobles automatisk fra dersom du kobler til hodetelefoner til PLEXTALK.

## 18.3. Spille av titler med Blåtann enhet tilkoblet

Betjeningen er den samme når du bruker PLEXTALK tastene selv om Blåtann enheter er tilkoblet.

Du kan spille av musikk og DAISY bøker gjennom play/stopp tast på Blåtann enheten dersom den har dette. Du kan spole fremover og bakover i musikk og DAISY bøker gjennom taster på Blåtann enheten dersom den har dette.

Merk: Avhengig av Blåtann enheten, kan det hende det ikke er mulig å spille av, stoppe, spole fremover og bakover.

Merk: Blåtann fjernbetjening er listet opp i følgende tabell.

| Blåtann enhet | PLEXTALK |
| --- | --- |
|  | Under avspilling av lyd fil | Under avspilling av tekst fil |
| Play/Stopp | Play/Stopp | Play/Stopp |
| Fremover | Hopper fremover en frase eller spor | Hopper fremover en frase eller avsnitt |
| Bakover | Hopper bakover en frase eller spor | Hopper bakover en frase eller avsnitt |
| Spol fremover | Spol fremover | Hopper 5 fraser eller setninger fremover |
| Spol bakover | Spol Bakover | Hopper 5 fraser eller setninger bakover |

## 18.4. Aktiver eller deaktiver Blåtann < Uten DEKSEL >

Du kan aktivere eller deaktivere Blåtann funksjonen. Gjør følgende:

•Trykk meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bluetooth innstilling" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Aktivere eller deaktivere Bluetooth" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Aktivere" eller "Deaktivere" og trykk Enter eller 8 tasten. PLEXTALK vil aktivere eller deaktivere forbindelsen til Blåtann enheten.

## 18.5. Fjerne Blåtann paring informasjon < Uten DEKSEL >

Du kan fjerne Blåtann paring informasjonen som er registrert i din PLEXTALK. Gjør følgende:

•Trykk meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bluetooth innstilling" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Slett paring informasjon" og trykk Enter eller 8 tasten.

•PLEXTALK vil spørre om du vil fjerne paring informasjonen. Trykk Enter eller 8 tasten for å fortsette, eller Avbryt tasten for å avbryte. Hvis du trykker Enter eller 8 tasten, vil PLEXTALK fjerne paring informasjonen.

## 18.6. Blåtann kommunikasjons innstillinger < Uten DEKSEL >

Hvis du i tillegg bruker trådløst nettverk sammen med Blåtann, kan hopping oppstå avhengig av Blåtann enheter. Dersom hastigheten på det trådløse nettverket settes lavere kan problemet med hopping reduseres. Du kan redusere hastigheten på det trådløse nettverket ved å bruke denne menyen. Gjør følgende:

•Trykk meny tasten

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bluetooth innstilling" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Bluetooth kommunikasjon stabilitets innstilling" og trykk Enter eller 8 tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Ingen grense" eller "Begrenset" og trykk Enter eller 8 tasten. PLEXTALK endrer innstilling til "Ingen grense" eller "Begrenset".

# 19. Andre nyttige funksjoner

## 19.1. Den innebygde hjelp-filen < Uten DEKSEL >

For å åpne den innebygde hjelp-filen gjør du følgende:

•Trykk 0-tasten en gang.

•Naviger i filen slik du gjør i andre Bare tekst DAISY-bøker.

For å gå ut av hjelp-filen gjør du følgende:

•Trykk 0-tasten en gang.

## 19.2. Sjekke systeminnstillingene < Uten DEKSEL >

Hvis du trenger å finne ut hvilken systemversjon og serienummer du har, gjør du dette på følgende måte:

•Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til ”Systeminnstillinger” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å flytte deg til ”Systemegenskaper” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge. Systemversjonen og serienummeret vil bli lest opp flere ganger. I tillegg vil PDTB-nøkkelinformasjonen bli lest opp hvis nøkkelen er installert.

•Når du har fått notert serienummeret og systemversjonen, trykker du Enter eller Nummer 8 for å avslutte.

## 19.3. Navigerbart innhold < Uten DEKSEL >

Noen DAISY-bøker har innhold som du kan hoppe over. PLEXTALK gir deg muligheten til å bestemme om du vil hoppe over dette innholdet eller ikke. Dette kalles ”Hopp over”. Det navigerbare innholdet er som følgende:

•Sidenummer

•Fotnoter

•Merknadsreferanse

•Annotering

•Linjenummer

•Sidefelt

•Produsentmerknad

For å sette det navigerbare innholdet gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til ”Hopp over” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge.

•Bruk Nummer 2 eller Nummer 8 for å velge navigerbart innhold, og bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å velge ”Hopp over” eller ”Spill av”.

•Trykk Enter etter å ha valgt ønskede innstillinger for de forskjellige elementene.

## 19.4. Nettverk oppdatering

Hvis det finnes oppdateringer når PLEXTALK slåes på, vil den spørre deg om å oppdatere maskinvare eller ikke. Trykk Play/Stopp tasten hvis du vil oppdatere, så starter oppdateringen. Trykk Avbryt tasten hvis du vil oppdatere seinere.

Merk: Du kan avbryte oppdateringen med Spol bakover tasten.

< Uten DEKSEL >

For å oppdatere seinere, gjør følgende:

•Hvis PLEXTALK ikke er koblet til nettverket, koble den til nettverket.

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Nettverksversjon opp" og trykk Enter tasten.

•Hvis det ikke er tilgjengelige oppdateringer, vil PLEXTALK gi beskjed om dette. Trykk så Enter tasten for å gå ut av menyen.

•Når det er tilgjengelige oppdateringer, bruk 4 eller 6 tasten for å velge oppdatering du vil bruke og trykk Enter tasten. Nedlastingen av oppdateringen starter.

•Etter nedlastingen er ferdig, starter oppdaterings prosessen automatisk. Etter oppdaterings prosessen er ferdig vil PLEXTALK starte på nytt.

## 19.5. Slette autorisasjons-nøkler < Uten DEKSEL >

For å slette alle autorisasjons-nøkler som er registrert på PLEXTALK, gjør følgende:

•Trykk Meny tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Systeminnstillinger" og trykk Enter tasten.

•Bruk 4 eller 6 tasten for å velge "Slette autorisasjons nøkler" og trykk Enter tasten.

•PLEXTALK vil be om bekreftelse på at du vil dette. Trykk [1234] på talltastaturet og trykk Enter for å slette nøklene.

Merk: "Autorisasjonsnøkler" er nøkler for å kunne spille DAISY-bøker som er beskyttet av PDBT-format. PDBT er en digital krypteringsteknologi som er definert av DAISY-konsortiet.

## 19.6. Nullstille spilleren < Uten DEKSEL >

For å sette alle innstillinger tilbake til slik de var fra fabrikken gjør du følgende:

•Trykk Menytasten én gang for å gå inn i hovedmenyen.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til ”Systeminnstillinger” og velg med Enter eller Nummer 8.

•Bruk Nummer 4 eller Nummer 6 for å gå til ”Tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene” og trykk Enter eller Nummer 8 for å velge.

•PLEXTALK vil be deg om å bekrefte at du vil nullstille apparatet. Trykk Enter for å bekrefte at du vil tilbake til standardinnstillinger eller Avbryt for å avslutte. Etter kort tid vil spilleren slå seg av og starte på nytt automatisk.

I listen under finner du standard fabrikkinnstillingene for PLEXTALK.

•Avspillingsvolum (hovedvolum): 13

•Avspillingshastighet: Normal

•Avspillingstone: Normal

•Innstilling for avspilling: Normal avspilling

•Navigerbart innhold: Spill av

•Talemeldingssvolum:  Normal

•Talesyntese: Kvinnestemme

•Velg ventesignal: Ventesignal 1

•Lese lydfilnavn: Les lydfilnavn

•Innstilling for multimedieavspilling: Automatisk

Merk: Bookmarks are deleted by initializing all settings to default.

Merk: Nettverks innstillinger og online tjeneste innstillinger blir ikke slettet selv om alle innstillinger settes til standard.

# Appendiks A:  HovedSpesifikasjoner

Merk: Shinano Kenshi forbeholder seg retten til, når som helst,  å  modifisere produkt spesifikasjonene uten å informere om dette.

## Generelle spesifikasjoner

CD lasting system:

Innsetting i spor

Kompatible Cder:

12 cm diameter CD, CD-R og CD-RW plater. PLEXTALK kan bare bruke runde 12 cm Cder. 8 cm CD og irregulære formede Cder, som visittkort typen, vil forårsake maskinsvikt og bør ikke brukes.

SD-kort spor

SD/SDHC-kort

Spillbart innhold

Bøker som samsvarer med DAISY 2.0, 2.02 og 3.0 standardene

Lydfiler i MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formater, Audible Format 4(.aa)

Musikk CD (CD-DA)

Tekst fil: ren tekst, html, Microsoft.doc, docx og EPUB2.

Webradio

Støttede spilleliste-filtyper: pls, m3u, asx

Spillbare audio-formater: MP3, WMA

Mating-format (protokoll): HTTP, mms

Lydinnputt og output

Hodetelefon utgang (Stereo)

Innebygd høyttaler (mono)

Eksternt tilkoblet terminal

USB 2.0

RJ45 (kablet LAN)

Klokke nøyaktighet

Omtrent 60 sekunder per måned

Elektrisk strømkilde

Strøm adapter, AC 100 V til 240 V, 50 eller 60 Hz

Størrelse og vekt

Lengde: 219 mm

Bredde: 170 mm

Høyde: 56 mm

Vekt: omtrent 1300g.

Strømforbruk (maksimum)

25W

Arbeidstempratur og fuktighet:

Fahrenheit: fra 40 til 104.

Celcius: Fra 5 til 40

Luftfuktighet  fra 20% til 80%, ingen fuktighet.

## Lydfunksjoner

Hodetelefon (linje utgang):

Kompatibel impendans 32 Ohm ubalansert

Jack 3,5mm diameter stereo mini-jack

Innebygd høyttaler:

Output Impendanse 4 ohm

Output 2.0W

## Hovedfunksjoner

Talemeldinger

Gir talemeldinger om den aktuelle oprasjonen

Gir tastebeskrivelse i Tastebeskrivelses modus

Leser opp menyvalg

Leser opp Hjelp-informasjon (trykk Informasjonstasten)

Søkefunksjon

Overskrift, gruppe, side, frase, bokmerke, album, spor, nivå, skjerm, avsnitt, linje, setning, stavelse, ord, tegn.

Volumjustering:

0 to 25 med stigning på 1 om gangen.

Volumjustering for talemeldinger.

Minus 5 til pluss 5 med 1 trinn om gangen.

Justering av avspillingshastighet

12 innstillinger fra minus 3 til pluss 8 (øker med 1 om gangen)

Normal hastighet er 0.

Minus 3 er halvparten av normal hastighet.

Pluss 8 er dobbel hastighet ved bruk av syntetisk stemme. Ellers er pluss 8 tredobbel hastighet.

Tonejustering

13 innstillinger fra minus 6 til 0 til pluss 6 med steg på 1.

Normal tone er 0

Minnefunksjon:

Bokmerker og Talebokmerker, maks er 10000

## Batteri spesifikasjoner

Type: Nickel-metal hybrid

Dimensjoner.

Lengde: 53.64 mm

Bredde: 56.68 mm

Høyde: 29.00 mm

Kapasitet. 1800 milli ampere timer.

Ladetid: Omtrent 4 timer.

Spilletid:

DAISY format, CD avspilling, 5 timer

Musikk CD (CD-DA) format, CD avspilling, 2 timer

DAISY format, SD kort avspilling, 8 timer

Merk: Alle tider er omtrentlige

Merk. Ladetiden og avspillingstiden varierer avhengig av tempratur og arbeidsforhold.

## Trådløskomunikasjons funksjoner:

Trådløst LAN: IEEE802.11b/g

Tilgjengelige sikkerhets modus:

WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Blåtann: Blåtann 2.1+EDR

Blåtann profil: A2DP, AVRCP

## DAISY online tjeneste:

Streaming/nedlasting

Service meldinger

Dynamiske menyer

## Copyright informasjon om Ogg Vorbis.

Denne programvaren er levert av rettighetshavere og bidragsytere "som den er", og noen uttrykte eller underforståtte garantier, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål er fraskrevet. Ikke i noe tilfelle skal grunnlaget eller bidragsytere holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle feil eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester; tap av bruk, data eller fortjeneste, eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på noen måte om ansvar, enten i kontrakten, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som oppstår på noen måte ut fra bruk av denne programvaren, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

# Appendiks B:  MENYSTRUKTUR

Dette appendikset beskriver alle menyvalgene i hovedmenyen og deres undermenyer.

Avspillingsinnstillinger:

Tilfeldig og gjentainnstillinger

Normal avspilling

Gjenta tittel (DAISY, tekst, lydbok)

Gjenta spor (Lydfiler)

Gjenta album (Lydfiler)

Gjenta alle album (Lydfiler)

Gjenta tilfeldig (Lydfiler)

Leser lydfilnavn

Les lydfilnavn

Les lydspor nummer

DAISY multimedia innstillinger

Automatisk

Audio

Tekst

Hopp over:

Velg sidenummer

Spill av

Hopp over

Velg fotnote

Spill av

Hopp over

Velg merknadsreferanse

Spill av

Hopp over

Velg annotering

Spill av

Hopp over

Velg linjenummer

Spill av

Hopp over

Velg sidefelt

Spill av

Hopp over

Velg produsentmerknad

Spill av

Hopp over

Podkast:

Oppdater episode liste

Last ned alle episodene fra feed

Mediabehandling:

Media og tittel informasjon

Slett alle filer på SD kortet

Slett alle filer på USB enheten

Slett alle filer i internminne

Slett valgte tittel (Slett valgte album)

Systeminnstillinger:

Systemegenskaper

Systemversjon

Serienummer

Installerte nøkler (hvis mottatt)

Volum for talemeldinger

Velg syntetisk stemme

Stemme 1

Stemme 2

Velg ventelyd

Ventelyd én

Ventelyd to

Ingen ventelyd

Sett dato og tid

Bluetooth innstilling

Søk etter Bluetooth enhet

Aktivere eller deaktivere Bluetooth

Slett paring informasjon

Bluetooth kommunikasjon stabilitets innstilling

Nettverksinnstillinger

Bekreft nettverksinformasjon

Last inn nettverksinnstillinger

Lagre nettverksinnstillinger

Aktiver eller deaktiver trådløst nettverksenhet

Innstillinger for kablet nettverk

Innstillinger for trådløst nettverk

Tilgjengelig trådløst nettverk

Legg til trådløs innstilling

Endre eller fjern innstilling for trådløst nettverk

Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger

Endre innstilling for trådløst nettverk

Slett innstilling for trådløst nettverk

Tilbakestill alle nettverksinnstillinger til standardverdier

Online tjenesteinnstilling

Last inn innstilling

Bekreft og lagre innstillingen

Endre innstillingen

Slett innstillingen

Innstilling for label avspilling

Sett prioritet til Audio label

Kun tekst label

Nettverksversjon opp

Slette autorisasjons nøkler

Tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene

Bokhylle og kunngjøring:

Oppdater bokhyllen

Velg online tjenester og oppdater bokhyllen

Oppdater Kunngjøringer

Online tjeneste

# Appendiks C:  FEILSØKING

## Generelle bruksproblemer.

Symptom: Du trykker på Av/På bryteren men spilleren slår seg ikke på.

Mulig grunn 1: Løs strømkabel eller AC adapter.

Løsning: Sett strømkablen ordentlig inn i PLEXTALK og forsikre deg om at AC adapteret er ordentlig satt inn.

Symptom: Strømmen er på men PLEXTALK reagerer ikke.

Mulig grunn. Tastelåsen er på.

Løsning: Slå av tastelåsen.

Symptom: PLEXTALK vil ikke slå seg av, og ingen taster fungerer.

Mulig grunn 1: Tastelåsen er på.

Løsning: Slå av tastelåsen.

Mulig grunn 2: Ukjent feil.

Løsning: Trykk og hold Sove timer tasten og Av/På bryteren samtidig lenger enn 10 sekunder. PLEXTALK vil slås av. Hvis dette ikke fungerer; fjern strømkabelen og batteriet for så å sette dem inn igjen.

Symptom: Det er ingen talemeldinger.

Mulig grunn 1: Volumet er satt til 0.

Løsning: Juster volumet slik at talemeldingene kan høres.

Mulig grunn 2: Spilleren er ikke slått på.

Løsning: Slå spilleren på.

Mulig grunn 3: PLEXTALK kobler seg til Blåtann enhet.

Løsning: Sjekk en Blåtann hodetelefon hvis du har koblet den til.

## Talemeldings feil under avsplling av DAISy-titler.

Talemelding: "SD-kortet støttes ikke" eller "USB enhet støttes ikke".

Mulig grunn: SD-kortet eller USB media har blitt formatert med et filsystem som ikke støttes.

Løsning: Sett inn et SD-kort eller USB media som er formatert som FAT-16 eller FAT-32.

Talemelding: "Lesefeil".

Mulig grunn: Tittlen kan ikke avspilles.

Løsning: Trykk Venstre eller høyre tittelknappe for å velge en annen tittel.

## Feil under backup.

Talemelding: "Mediet det skal sikkerhetskopieres til mangler."

Mulig grunn: Du har ikke satt inn et egnet backup media.

Løsning: Sett inn enten SD-kort eller USB media med tilstrekkelig ledig plass for å utføre backup og prøv igjen.

Talemelding: "SD-kortet er låst".

Mulig grunn: Du har låst SD-kortet ved å bruke låse bryteren på siden av kortet.

Løsning: Løs ut kortet, flytt låse bryteren til ulåst posisjon, sett det tilbake i PLEXTALK og prøv igjen.

# Appendiks D: Spørsmål og svar om nettverksinnstillinger

| Feil / Spørsmål | Løsning / Svar |
| --- | --- |
| Jeg ønsker å vite nettverksadressen på PLEXTALK. | Du får fram nettverksadressen fra valget "Bekreft nettverksinformasjon" i menyen for nettverksinnstillinger. |
| PLEXTALK velger ikke det ønskede aksesspunkt. | Du får liste over tilgjengelige aksesspunkter ved å velge innstillinger for trådløst nettverksinnstillinger i menyen for nettverksinnstillinger. Om aksesspunktet ikke listes, sjekk at nettverket er satt til PÅ. Hvis aksesspunktet er listet, sjekk prioriteten på det. Du kan sette det til høyeste prioritet ved å velge "Endre prioritering og automatiske tilkoblingsinnstillinger" i menyen for nettverksinnstillinger. |
| Den fant ikke aksesspunktet. Jeg bruker aksesspunkt som støtter IEEE802.11a. | PLEXTALK støtter kun IEEE80211b/g. Hvis ditt aksesspunkt ikke kan bruke IEEE802.11a og IEEE802.11b/g samtidig, velg IEEE802.11b/g. |
| Den klarte ikke å koble til aksesspunktet. Jeg bruker ikke-kringkastet SSID (stealth). | Ikke-kringkastet SSID krever lang tid for oppkobling. Det kan ta opptil 5 minutter før man ser om tilkoblingen er vellykket eller ikke. Hvis mulig forsøk å konfigurere ditt aksesspunkt slik at SSID kringkastes. Hvis dette fører til at tilkoblingen blir vellykket, betyr det at din nettverkskonfigurasjon er ok, men at innstillingene for ikke-kringkasting er et problem. Hvis tilkoblingen feiler selv med kringkastet SSID, sjekk innstillingene for trådløs sikkerhet. |
| Den feilet å tilkoble aksesspunkt. Jeg bruker DHCP. | Selv om PLEXTALK etablerer forbindelse med aksesspunktet, kan den feile i å få IP-adresse. I dette tilfellet vil også "tilkobling feilet"-melding bli gitt. Prøv å gi en fast IP-adresse. Lykkes du etter dette å tilkoble aksesspunktet, er DHCP-serveren problemet. Sjekk innstillingene på DHCP-serveren. Om PLEXTALK fremdeles har problemer med tilknytningen, sjekk innstillingene for trådløst sikkerhet. |
| Den feilet å tilkoble aksesspunktet. Jeg bruker MAC adresse-filtrering. | Når MAC adresse-filtrering er aktivert i aksesspunktets innstillinger for sikkerhet, avviser den en tilkobling om nettverksenheten ikke er konfigurert. Du må konfigurere ditt aksesspunkt å legge til PLEXTALK MAC-adresse. Du ser denne MAC-adressen via valget "Bekreft nettverksinformasjon" i menyen for nettverksinnstillinger. |
| PLEXTALK prøver alltid å koble seg til SSID som ikke er tilgjengelig. Jeg har også konfigurert Stealth SSID innstillinger. | Når du har konfigurert en nettverksinnstilling med Stealth SSID aktivert, vil PLEXTALK alltid forsøke å koble seg til stealth (= ikke-kringkastet SSID). Sett Stealth SSID aksesspunktet til en lav prioritet i listen over trådløse innstillinger. |
| Plextalk klarer ikke å koble seg til nettverket. Jeg bruker WEP-sikkerhet med fast IP-adresse. | Når du bruker WEP-sikkerhet med fast IP-adresse, vil PLEXTALK alltid lykkes i å koble seg til aksesspunktet selv med feil passord. Sjekk WEP-passordet igjen. |
| Støtter PLEXTALK WPS (WiFi Protected Setup)? | WPS støttes ikke. Du må konfigurere nettverksinnstillingene selv. |
| Den feilet under forsøket på å koble seg til aksesspunktet. | Prøv å restarte aksesspunktet og PLEXTALK. |

# Appendiks E: Liste med tegn som kan skrives inn

ABC-modus

| Tastenavn | Tillordning |
| --- | --- |
| 1 tasten | Symboler “.”, “@”, “/”, “:”, “1” |
| 2 tasten | a, b, c, å, æ, 2, A, B, C, Å, y Æ |
| 3 tasten | d, e, f, 3, D, E, y F |
| 4 tasten | g, h, i, 4, G, H, y I |
| 5 tasten | j, k, l, 5, J, K, y L |
| 6 tasten | m, n, o, ø, 6, M, N, O, y Ø |
| 7 tasten | p, q, r, s, 7, P, Q, R, y S |
| 8 tasten | t, u, v, 8, T, U, y V |
| 9 tasten | w, x, y, z, 9, W, X, Y, y Z |
| 0 tasten | " "( Mellomrom), “?”, “_”, “=”, “0” |
| Firkanttast (#) | Velger gjeldende meny |
| Stjernetast (*) | Avbryter gjeldende meny |
| Bokhylle | Trykk: Slett bakover (Sletter forrige tegn) Hold: Sletter alle tegn |
| Play/Stopp tasten | Spill av fra markør posisjon / pause |
| Spol bakover tasten | Trykk - flytt et tegn tilbake Hold - flytt tilbake til begynnelsen av linjen |
| Spol fremover tasten | Trykk - flytt et tegn fremover Hold - flytt til slutten av linjen |
| Gå til tasten og 5 tasten | Sett inn / overskriv |
| Gå til tasten og 8 tasten | Slett gjeldende tegn |
| Bokmerke tasten | Velg input modus fra ABS modus, Nummer modus eller Symbol tabell |

Symbol tabell

| Tastenavn | Tillordning |
| --- | --- |
| 1 tasten | Ikke i bruk |
| 2 tasten | Trykk – Opp Hold - Gå øverst i tabellen |
| 3 tasten | Ikke i bruk |
| 4 tasten | Trykk – Venstre Hold - Gå lengst til venstre i tabellen |
| 5 tasten | Velger symbol |
| 6 tasten | Trykk – Høyre Hold - Gå lengst til høyre i tabellen |
| 7 tasten | Ikke i bruk |
| 8 tasten | Trykk – Ned Hold - Gå nederst i tabellen |
| 9 tasten | Ikke i bruk |
| 0 tasten | Ikke i bruk |
| Firkanttast (#) | Velger gjeldende meny |
| Stjernetast (*) | Avbryter gjeldende meny |
| () | Tabellen har 8 kolonner og 4 rader . , ‘ “ : ; ? ¦ + - = / \ _ [ ] ! @ # $ % ` { } ^ & * ( ) ~ < > |

* Andre taster er like som i ABC modus.

2012/11 UG- NOR0700-ENG0701

127-4378900